| ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» |
| --- |
|  |  | Методическое пособие «Ремонт бытовой техники» |  |  |
|  |  | МДК 02.01. Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  |  |
| для специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Челябинск, 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Содержание

### Ремонт холодильника……………………………………………….……1

### Ремонт пылесоса………………………………………………………….6

### Ремонт чайника…………………………………………………………...15

### Ремонт утюга   ……………………………………………………………20

### Ремонт фена   …………………………………………………….…….…34

### Ремонт электрической кофемолки   ……………………………….……43

### Ремонт миксера   …………………………………………………………46

### Ремонт кондиционера   …………………………………………………..61

### Ремонт микроволновой печи   ………………………………….………..68

### Ремонт электродрели   …………………………………………………...82

### Ремонт электролобзика   …………………………………………………95

### Ремонт газонокосилки   ……………………………………………...…105

### Ремонт электробритвы   ……………………………………………...…122

### Ремонт электрообогревателя   ……………………………………….…131

### Ремонт соковыжималки   ………………………………………….……158

### Ремонт электроплиты   …………………………………………………160

### Ремонт вытяжного вентилятора   ………………………………………191

### 1. Ремонт холодильника.

Холодильник представляет из себя довольно надежный агрегат. Если холодильник не имел производственных дефектов, или Вы сумели выявить их и устранить в течении гарантийного срока, он будет работать без ремонта не менее пяти - семи лет, а отдельные экземпляры при надлежащем уходе могут продержаться и значительно дольше (см. Советы по эксплуатации холодильника). Для того, чтобы отремонтировать холодильник самому, нужно представлять его устройство:

| Устройство холодильника |
| --- |
| Классический холодильник (без системы No Frost) работает следующим образом: Мотор - компрессор (1), засасывает газообразный фреон из испарителя, сжимает его, и через фильтр (6) выталкивает в конденсатор (7). В конденсаторе нагретый в результате сжатия фреон остывает до комнатной температуры и окончательно переходит в жидкое состояние. Жидкий фреон, находящийся под давлением, через отверстие капилляра (8) попадает во внутреннюю полость испарителя (5), переходит в газообразное состояние, в результате чего, отнимает тепло от стенок испарителя, а испаритель, в свою очередь, охлаждает внутреннее пространство холодильника. Этот процесс повторяется до достижения заданной терморегулятором (3) температуры стенок испарителя. При достижении необходимой температуры терморегулятор размыкает электрическую цепь и компрессор останавливается. Через некоторое время, температура в холодильнике (за счет воздействия внешних факторов) начинает повышаться, контакты терморегулятора замыкаются, с помощью защитно-пускового реле (2) запускается электродвигатель мотор - компрессора и весь цикл повторяется сначала (см. пункт 1) Электрическая схема холодильника более подробно рассмотрена в разделе: Схема электрическая холодильника | 1. Мотор-компрессор 2. Защитно-пусковое реле 3. Терморегулятор 4. Внутренняя лампа освещения холодильника 5. Испаритель 6. Фильтр-осушитель 7. Конденсатор 8. Капилляр 9. Включатель лампы |

Теперь, когда мы ознакомились с устройством холодильника,  предлагаем следующую последовательность действий:

- Попытаться определить неисправность. в подавляющем большинстве случаев это несложно следуя инструкции по диагностике неисправностей.

- Если возможно, отремонтировать самостоятельно Человек знакомый устройством холодильника и обладающий минимальным набором инструментов в состоянии устранить большинство неисправностей не связанные с разгерметизацией системы.

- Если самостоятельный ремонт невозможен - выбрать фирму, определиться со стоимостью ремонта и вызвать мастера.

- По окончании ремонта придерживаться рекомендаций по эксплуатации холодильника.

##### Диагностика неисправностей холодильника.

Последовательность действий по выявлению вышедшей из строя детали и рекомендации по ремонту. Для компрессорных холодильников без системы No Frost.

- Проверьте напряжение в розетке, оно должно быть в диапазоне 200-240 Вольт, если это не так, холодильник работать не обязан (хотя, некоторое время может и проработать, особенно старые модели.)
 
Все ремонтные работы надо проводить с отключенным от сети и размороженным холодильником!

Холодильник не включается.

а) Проверьте, горит ли лампочка внутри холодильника, если раньше горела, а теперь не горит - неисправность в сетевом шнуре или электрической вилке (это довольно распространенная неисправность и не обязательно вызывать мастера по ремонту холодильников чтобы её устранить).

б) Если лампочка загорается первым делом надо проверить терморегулятор:
- находим два провода подходящих к терморегулятору, снимаем с клемм и соединяем между собой. Если холодильник после этого заработает - меняем терморегулятор и ремонт закончен.

в) Если терморегулятор исправен. Аналогичным образом проверяем кнопку размораживания холодильника.

г) Для дальнейшей диагностики понадобится омметр. Отсоединяем и позваниваем пусковое и защитное реле (они могут быть собраны в одном корпусе), если находим обрыв - заменяем дефектную деталь.

д) Остался электродвигатель мотор-компрессора, заменить его без участия специалиста затруднительно, но раз уж мы до него добрались, стоит узнать, в чем конкретно заключается неисправность. Дефектов у этого агрегата может быть три:

- обрыв обмотки;

- межвитковое замыкание обмотки;

- замыкание на корпус мотор-компресора;

Как их выявлять, в общем, понятно: все три контакта электродвигателя должны звониться между собой и не звониться с корпусом. Если сопротивление между любыми двумя контактами меньше 20 Ом - это может говорить о межвитковом замыкании.

е) Если Вы аккуратно проделали предыдущие пункты и не нашли неисправности - это скорее всего говорит об окислении контактов в одном из соединений электросхемы холодильника. Внимательно осмотрите и зачистите все контактные группы, которые Вы разбирали, восстановите схему холодильника в обратном порядке - холодильник должен заработать.

Холодильник запускается, но через несколько секунд выключается.

|  | 1 - электродвигатель мотор-компрессора 1.1 - рабочая обмотка 1.2 - пусковая обмотка 3 - контакты терморегулятора 10 - кнопка размораживания 11 - реле защиты 11.1 - биметаллическая пластина 11.2 - контакты реле 12 - пусковое реле 12.1 - катушка реле 12.2 - контакты реле |
| --- | --- |

а) Дефект биметаллической пластины 11.1 защитного реле: определяем неисправность и заменяем деталь.

б) Дефект катушки (или иного датчика силы тока) 12.1 пускового реле: определяем неисправность и заменяем деталь.

в) Обрыв пусковой обмотки электродвигателя 1.2: определяем неисправность и вызываем мастера по ремонту холодильников для замены мотор-компрессора.

Холодильник работает, но не морозит.

а) Утечка фреона: Определяется следующим образом - если компрессор работает и количество фреона в норме, конденсатор должен нагреваться, потрогайте его рукой (осторожно, он может нагреваться до 70 градусов), если после продолжительной работы двигателя он остается холодным, значит, имеет место разгерметизация системы. Отключаем холодильник от сети и вызываем мастера.

б) Нарушение регулировки терморегулятора. Прибор можно временно заменить на заведомо исправный, если холодильник заработает в нормальном режиме - отдать неисправный терморегулятор на регулировку.
в) Снижение производительности мотор-компрессора. Это трудно диагностируемая неисправность, вызываем мастера.

Холодильник слабо морозит

а) Нарушение регулировки терморегулятора. Прибор можно временно заменить на заведомо исправный, если холодильник заработает в нормальном режиме - отдать неисправный терморегулятор на регулировку.
б) Потеряла форму и эластичность резина уплотнителя дверцы холодильника. Если дверца закрывается негерметично, в холодильник будет попадать теплый воздух, температурный режим выдерживаться не будет, и мотор-компрессор будет работать с повышенной нагрузкой. Внимательно осмотрите уплотнитель, дефектный - замените. (см. также следующий пункт)

в) Дверцу холодильника повело. Регулировка геометрии дверцы осуществляется изменением натяжения двух диагональных тяг, находящихся под панелью дверцы. Подробнее о том, как отрегулировать дверцу см.  устранение щелей дверец холодильников

г) Снижение производительности мотор-компрессора. Это трудно диагностируемая неисправность, вызываем мастера

Холодильник сильно морозит

а) Если холодильник время от времени отключается, но температура в нем слишком низкая - немного поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки, если это не помогает - см. Нарушение регулировки терморегулятора
б) Забыта в нажатом положении кнопка быстрой заморозки - выключите её.

Советы по эксплуатации холодильника

Многие неисправности, приводящие впоследствии к дорогостоящему ремонту холодильника, возникают в результате неправильной эксплуатации агрегата. Здесь мы приведем некоторые простые советы:

а) Если холодильник по каким либо причинам был выключен, подождите пять минут, прежде чем снова его включать. Этот процесс можно автоматизировать см. таймер задержки включения холодильника

б) Если холодильник был разморожен, не загружайте его продуктами прежде чем он не отработает пустым один цикл и не отключится.

в) Не устанавливайте указатель терморегулятора дальше середины шкалы, значительного выигрыша по температуре это не даст, а двигатель будет работать в напряженном режиме.

г) На некоторых холодильниках в глубине холодильной камеры (на задней стенке) расположен "плачущий испаритель". Не прислоняйте к нему продукты и не забывайте прочищать расположенный под ним сток для воды.

д) При размораживании холодильника недопустимо отковыривать лед, используя твердые предметы, размораживайте только теплой водой.

е) На некоторых холодильниках есть кнопка "быстрой заморозки" (обычно желтого цвета) эта кнопка замыкает контакты терморегулятора и двигатель работает не отключаясь. Не забывайте эту кнопку в нажатом состоянии.

ж) Не храните в холодильнике растительное масло, маслу это не требуется, а резина уплотнителя дверцы холодильника теряет эластичность.

з) Не ставьте холодильник около отопительных приборов.

# 2.Ремонт пылесоса.

В хороших руках пылесос способен работать без капитального ремонта десятки лет, но для этого нужно представлять его устройство и возможности.

Современные бытовые пылесосы подразделяются на передвижные и портативные ручные. Рассмотрим устройство малогабаритного ручного пылесоса (рис.1).

Главная его часть - центробежный воздуховсасывающий агрегат, создающий разрежение воздуха. Он состоит из электродвигателя 1 и ротора 2. воздух завихряется лопатками ротора и под влиянием центробежной силы стекает к краям диска. В центре же возникает разрежение, и благодаря ему через шланг 4 засасываются воздух и пыль. Чтобы в агрегат не попали твердые предметы, способные повредить лопатки ротора, на входе устанавливают защитную решетку 3.

Воздух омывает корпус двигателя, попутно охлаждая его, и попадает в пылесборник 5. На таком принципе действуют такие пылесосы, как "Ветерок", "Шмель", "Спутник". Недостаток этой схемы - плохое охлаждение двигателя, так как его для защиты от пыли приходится помещать в специальный корпус. Её достоинство - небольшие размеры.

Передвижные напольные бытовые пылесосы (рис.2) обычно устроены иначе. Здесь фильтр 1 стоит перед воздуховсасывающим агрегатом 2. Вентилятор его, состоящий из двух роторов и одного неподвижного диска с лопатками, расположен внизу. В этой конструкции воздух очищается сразу при входе, поэтому его по специальным каналам можно направить внутрь двигателя для интенсивного охлаждения обмоток. Колпак 5 служит для защиты от шума. Через окошко 6 выбрасывается очищенный от пыли воздух.

Может возникнуть вопрос: почему так много внимания уделяется охлаждению двигателя? Дело в том, что двигатель пылесоса в 2-3 раза легче аналогичного по мощности двигателя станка или вентилятора. Достигается это за счет значительного увеличения плотности тока в обмотках, а это означает резкое увеличение выделяемого тепла.

Поэтому двигатель пылесоса без охлаждения может проработать лишь 10-15 минут, а с охлаждением 1-2 часа, и после этого, если его не выключить, он выйдет из строя от перегрева. Необходимо строго придерживаться режима работы указанного в инструкции по эксплуатации.

На нагревание двигателя влияет также и степень запыленности фильтра. можно сделать вывод: двигатель следует чаще выключать, а фильтр очищать.

##### Неисправности пылесоса можно приблизительно разделить на две группы: электрические и механические.

Рассмотрим несколько случаев. Пылесос включен в сеть, щелкнул выключатель, но он не работает и не издает ни малейшего звука. Очевидно, ток в двигатель не поступает.

Представим себе путь тока: розетка, вилка, шнур, наконец обмотки двигателя. Начнем поиск от простого к сложному. Сначала проверим с помощью любого заведомо исправного электроприбора, лучше всего настольной лампы, в порядке ли розетка. Если лампа горит, осматриваем вилку и шнур. Ищем изломы, механические повреждения, особенно тщательно осматриваем места входа шнура в вилку и в корпус пылесоса. На корпусе должно быть резиновое кольцо, предохраняющее шнур от истирания и излома. Если внешний осмотр ничего не дает, разбираем пылесос и проверяем омметром наличие проводимости в жилах шнура от выключателя до вилки. Омметром же проверяем выключатель. Неисправные выключатели и шнуры заменяем.

Другой случай: пылесос включен в сеть, щелкнул выключатель, но происходят перебои в работе, искрение коллектора, которое можно видеть через нагнетательное отверстие.

В первую очередь нужно проверить угольные щетки 4.

При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Допускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевидная слабосветящаяся линия. Чаще всего бывает так, что они снашиваются до пружин и уже стальные пружины контактируют с коллектором.

Изношенные щетки необходимо заменить.

Чтобы заменить щетки, снимают уплотнительное кольцо 8 и отворачивают винты 3. Вынимают щетки, отвертывая колпачки 7, и ставят новые. Разумеется все это проделывают при отключенном от сети пылесосе. Новые щетки ставят скосами против вращения коллектора.

Новую щетку требуется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Как это сделать см рис.4.

Это делается протягиванием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности (рис. 4, а).

Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и медной пыли острозаточенной спичкой, а коллектор протереть ватой, смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так, что изоляция между ламелями начинает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, коллектор нужно продорожить, то есть срезать выступающую межламельную изоляцию на глубину 0,5 — 1 мм ( рис. 4, б).Резец для продороживания можно изготовить из старого ножовочного полотна, заточив его торец под углом 30 — 40°. После продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при пониженном напряжении питания).

При длительном пользовании пылесосом коллектор двигателя "засаливается". Для лучшего контакта щеток полезно протереть его растворителем или спиртом.

Не рекомендуется шлифовать коллектор шкуркой без особой нужды (в частности продороживания), так как при шлифовке частицы корунда остаются в коллекторе, что резко ускоряет износ щеток.

При работе двигателя на поверхности коллектора образуется так называемая политура - смесь угольных щеток и меди коллектора. При создавшейся политуре щетки изнашиваются медленнее всего. Шлифовка коллектора уничтожает политуру и до образования новой политуры щетки будут быстро изнашиваться.

При этом нельзя допускать ни малейшей царапины на витках статора или якоря - это выведет двигатель из строя!

Если не удалось найти родных щеток смело берите щетки большие по размеру но обязательно той же марки, что и родные (для пылесосов хорошо подходят щетки марки ЭГ-8). Меньший размер легко сделать на мелкозернистом напильнике. однако следует помнить что щетки должны ходить в щеткодержателе легко, без малейших заеданий. Небольшой люфт даже полезен - при работе щетки нагреваются и люфт уберется.

##### Иногда искрение коллектора происходит и при нормальных щетках.

Вызвано это может быть следующими причинами: межвитковое замыкание в обмотке якоря  или статора и повышенная нагрузка на двигатель.

В первую очередь нужно проверить нет ли повышенной нагрузки на двигатель. Вызвано это может быть засором в воздушной системе пылесоса или заеданием двигателя. У старых пылесосов с большим сроком службы почти всегда сильно изношен подшипник на якоре со стороны вентилятора. Иногда он изношен так сильно, что якорь начинает цеплять за статор или ротор вентилятора цепляет за корпус. И даже если он не цепляет то при сильном износе подшипника постоянно изменяется воздушный зазор между якорем и статором, что вызывает броски тока и соответственно искрение. Кроме того, воздушный фильтр, отделяющий пыль от воздуха, не фильтрует воздух от пыли на 100%. И со временем микро частички пыли прилипают к смазке подшипников и резко ухудшают ее свойства, даже не смотря на то, что там установлены закрытые подшипники. Поэтому значительно увеличивается усилие для проворачивания подшипников, увеличивается ток и искрение. Проверить это легко - нужно взять якорь за подшипник и крутануть его. У подшипника с пылью вместо смазки будет слышен характерный «хруст».

Для смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), спять втулки, отделяющие диски один от другого. Нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их строго в том же порядке.

Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. .Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, следя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смазки в подшипниках перемешались с повой, затем удалить эту смазку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего агрегата провести в обратной последовательности. Вращением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается свободно.

Если крутануть якорь с хорошими подшипниками он должен сделать как минимум 10-15 оборотов без хрустов. Шум подшипников должен быть ровный, люфтов быть не должно.

Межвитковое замыкание в обмотке якоря  или статора как правило характеризуется очень сильным, как правило круговым, искрением чаще всего вместе с запахом изоляции.

Это наиболее неприятный случай в ремонте пылесосов.

Для начала нужно попытаться определить где произошло межвитковое замыкание. В первую очередь осматриваем якорь. На обмотках не должно быть вспучиваний изоляции и почернений. Понюхайте его, не должно быть запаха паленой изоляции. Осмотрите коллектор, иногда бывают замыкания между пластинами, это видно невооруженным глазом. Если вышеуказанные признаки имеют место, то дело плохо. Якоря на пылесосы достаточно трудно найти. А перемотка якорей дело сложное и под силу только очень квалифицированным обмотчикам. Поэтому чаще всего срок службы перемотанных якорей недолог.

Замыкание в обмотке статора определить достаточно просто - нужно вынуть щетки и измерить сопротивление обмотки статора (ОВ) 1 и 2 (рис.3), а также сопротивление между корпусом и обмотками. Разница между сопротивлениями обмотки 1 и обмотки 2 должна быть крайне незначительной, на корпус они звонится не должны. Если разница значительная (>10%) ту, которая с меньшим сопротивлением, меняем. Её несложно намотать и самому.

У некоторых пылесосов повышенное искрение может быть вызвано тем, что траверса 7 сместилась относительно корпуса по или против часовой стрелки. Обычно такое наблюдается после ремонта.

Поэтому при разборке пылесоса обязательно помечаем взаимное положение траверсы щеткодержателя и корпуса. Если не пометили можно пойти другим путем. Ослабляем траверсу и потихоньку поворачиваем её, закрепляем, добиваясь наименьшего искрения. Если есть амперметр, поворачиваем траверсу, добиваясь наименьшего тока холостого хода. Категорически не рекомендуется делать это на ходу - при пуске двигатель выпрыгнет из рук и траверса сместится сама.  Также нельзя включать двигатель без присоединенного вентилятора. Особенность двигателей пылесоса такова, что они всегда должны работать под нагрузкой. Иначе он может сломаться от ремонта.

При сборке пылесоса проверьте, не оставили ли вы в не гайку, винт или другой предмет: попав в вентилятор, они могут полностью его разрушить. Ведь диски вентилятора сделаны из дюралюминия толщиной около 0,8 мм.

Иногда при разборке диски вентилятора гнутся и потом цепляют за корпус. В этом случае при сборке под один из дисков нужно подложить шайбу. При этом разрежение на всасывании падает. Поэтому надо разбирать пылесос очень аккуратно и ничего не гнуть.

##### Какие механические неисправности встречаются чаще всего?

Пылесос работает, но создаваемое разрежение уменьшилось, он всасывает пыль очень слабо. Двигатель издает звук более высокого тона, чем обычно. Это означает, что на пути засасываемого воздуха появилась помеха. Может быть, в шланг попал посторонний предмет. Его можно удалить, присоединив шланг к выходному отверстию. Если это не помогает или конструкция пылесоса не позволяет этого сделать, шланг прочищают длинной деревянной рейкой с закругленным концом или куском толстой проволоки с крючком.

Таблица 1 Основные неисправности в пылесосах и способы их устранения.

| Вид неисправности пылесоса | Способ устранения |
| --- | --- |
| Пылесос не работает или работает с перебоями | Проверить штепсельную розетку, включив в нее настольную лампу |
|  | Проверить соединительный шнур и штепсельную вилку. Для проверки используют контрольную лампу, пробник или омметр. Место обрыва соединить и тщательно заизолировать. |
|  | Проверить выключатель пылесоса. При необходимости разобрать пылесос и осмотреть выключатель. Зачистить и подогнуть контакты или установить новый выключатель. |
|  | Осмотреть внимательно контактные соединения электрической схемы, особенно места паек и наличие контактов в местах соединения проводов. |
|  | Проверить угольные щетки и коллектор двигателя. При необходимости - заменить щетки. |
|  | Вынуть угольные щетки, растянуть их пружины и установить на старое место |
|  | Вынуть угольные щетки, намотать на стержень ватку смоченную в спирте или одеколоне и почистить внутренюю поверхность щеткодержателей. После этого установить щетки на место. Если длина угольных щеток менее 3 мм их следует заменить. |
|  | Почистить коллектор двигателя тряпкой, смоченной в спирте или одеколоне. Спичкой удалить угольную пыль между пластинами коллектора |
| Пылесос работает, но слабо всасывает пыль. От двигателя исходит звук более высокого тона, чем обычно | Посмотреть, не попал ли в шланг посторонний предмет. Присоединить шланг к выходному отверстию и включить пылесос. Если это не помогает, прочистить шланг длинной палкой с закругленным концом. |

#### Рекомендации по уходу за пылесосом.

Пылесосы по сравнению с другими бытовыми приборами более часто выходят из строя в связи с использованием коллекторных двигателей с большой частотой вращения. Двигатель охлаждается потоком выходящего воздуха и поэтому пылесос без охлаждения может проработать лишь 10-15 минут, а с охлаждением - 1-2 часа. После этого, если не выключить пылесос, он может выйти из строя. в связи с этим при использовании пылесоса следует придерживаться определенного режима работы. На нагрев двигателя влияет также степень запыленности фильтра. Для хорошей работы прибора нужно регулярно чистить фильтр и хранить пылесос в сухом месте. Не рекомендуется стирать и мочить фильтр, так как при этом пропускная способность агрегата уменьшается, что может быть причиной его перегрева.

Пылесос требует постоянного ухода: необходимо не реже одного раза в 2 года менять смазку подшипников двигателя и ежегодно проверять состояние графитовых щеток двигателя.

Импортные пылесосы отличаются от наших только эргономикой и дизайном. Железо внутри абсолютно такое же. Так что все вышесказанное касается и их.

Пылесос - надежный и долговечный прибор. Известны безотказно работающие экземпляры, выпущенные еще до Великой Отечественной войны.

- Ремонт чайника.

При нажатии кнопки выключателя, на ТЭН подается напряжение и вода начинает нагреваться. После вскипания воды, пар через ручку корпуса поступает к автоматическому выключателю. На автоматическом выключателе располагается биметаллическая пластина, которая при нагревании паром изгибается, воздействует на кнопку и чайник выключается.

Поэтому очень важно, чтобы верхняя крышка чайника всегда была плотно закрытой. Если крышка не будет плотно закрыта, и пар будет выходить наружу минуя ручку и значит количество тепла, поступающего через ручку к выключателю будет недостаточно для изгиба биметаллической пластины, чайник не выключится, что чревато прогаром прокладок и повреждением ТЭНа.

Также хочется обратить внимание на то, чтобы количество воды было всегда на уровне между верхней и нижней отметкой. Если воды будет слишком много, то вода при кипении выплеснется через ручку, и может попасть на электрические контакты выключателя, что выведет чайник из строя. При недостаточном уровне вода не будет покрывать всю поверхность ТЭНа, поэтому пара будет мало, а путь пара при этом будет наиболее длинный и по дороге он частично конденсируется. Все это приведет к тому, что выключатель может не выключиться, а ТЭН будет перегреваться, что приведет к срабатыванию аварийной защиты, и есть большая вероятность того, что он больше не включится.
Если взглянуть на вопрос эксплуатации чайника шире, то надежная эксплуатация чайника начинается с его покупки. От конструктивных особенностей надежность зависит напрямую.

Основным признаком, по которому можно классифицировать все электрочайники, можно считать нагревательный элемент. Т.е. чайники бывают с нагревательным элементом в виде диска и в виде спирали. Обычно чайники с диском стоят дороже чайников со спиралью. Также, негласно считается, что чайники с диском лучше. При включении происходит нагрев всей воды, находящейся над диском и с ним соприкасающейся. Когда нижний слой нагрет, он поднимается вверх, уступая место более холодному слою. Спираль же нагревает воду только около себя, а так как площадь ее меньше, то вода может нагреваться в таких чайниках несколько дольше, чем в чайниках без спирали. Практически все известные производители чайников выпускают модели с нагревательным элементом в виде диска и спирали. Обратите так же внимание на покрытие спирали или диска. Спираль может со временем облезть и покрыться накипью. Поэтому рекомендуем Вам выбирать электрочайники с нагревательным элементом из нержавеющей стали. Чаще всего это бывает диск. Компания "TEFAL" выпускает модель GOLD с "позолоченной" спиралью. Это предохраняет спираль от накипи, что продлевает срок службы чайника.

Хотим Вас сразу предупредить, что, сэкономив 5-10 долларов и купив на базаре китайский чайник неизвестной фирмы (TIFAL (!), FULIPS (!) и т.п.) Вы рискуете своим здоровьем. Обычно, дешевые нефирменные чайники (подделки) внешне абсолютно похожи на модели известных производителей, но на изготовление таких чайников обычно идет некачественная пластмасса, которая при соприкосновении с горячей водой выделяет различные вещества, в том числе и токсичные. Такие чайники отличает резкий искусственный запах пластмассы. К тому же через несколько месяцев Вам придется покупать новый, так как нефирменные чайники имеют обыкновение быстро портиться (протекать, перегорать и т.п.).

Итак, прежде всего, определите количество человек, для которых будет кипятиться в нем вода, и, следовательно, соответствующий объем. Следующий шаг - определите необходимую Вам мощность. Если Вы не любите ждать и по утрам у Вас не много времени, то Вам необходим чайник мощностью 2400 - 3000 Ватт. И, наконец, посмотрите внимательно на кухню (офис) и выберите, наконец, чайник соответствующего стиля и цвета.

Во-первых категорически рекомендую покупать только чайники с центральными цилиндрическими контактами на подставке. Эти контакты на порядок надежнее контактов расположенных на подставке сбоку. К тому же это просто удобно - не нужно целится чайником на подставку - он ставится в любом положении.

Подставки с боковым расположением контактов плохи тем, что братья китайцы решили сэкономить почему то именно на них. Прижимные латунные пластины сделаны из латуни чуть толще фольги, а ток через них идет достаточно большой - порядка 10 А. А раз давление на контакт мало, то он естественно начинает греться. В лучшем случае эти контакты отгорают. В худшем - вместе с ними сгорает и автоматический выключатель. И еще одна маленькая деталь. Термостойкость пластмассы в которую вставлены эти контакты не выдерживает никакой критики - плавится при самом незначительном нагреве. Про то что серебра на самих контактах кот наплакал даже и говорить не стоит. Поэтому наш выбор - центральные контакты. Что касается ремонта боковых могу сказать следующее. Можно конечно при сгорании контактов купить новую колодку и поменять, благо она стоит недорого, но выше указанные проблемы останутся в силе. Надежнее будет взять любое электрическое промежуточное реле (спросите у любого электрика - у каждого в заначке есть) с подходящей длиной контактов и снять парочку. Латунь у них мясистая и серебра достаточно. По ширине они обычно немного шире чем надо, но напильником за 5 минут можно это исправить. Припаиваем вместо старых и загибаем как надо. Проблема будет решена практически навсегда.

Теперь рассмотрим конструкцию автоматического выключателя для чайника. Представленную на рисунке 3. Немногие знают, что на выключателе есть 3 вида защиты. Рассмотрим их подробнее. Когда мы нажимаем кнопку включения чайника, коромысло 1 переходит в верхнее положение и прижимается к биметаллической пластине Т1. Под коромыслом с нижней стороны находится пластмассовый штифт, который освобождается и частично выходит из корпуса под воздействием подпружиненного контакта К1. При этом контакт К1 замыкается, чайник включается, вода начинает нагреваться.

После вскипания пар воздействует на биметаллическую платину Т1, она изгибается, двигает подпружиненное коромысло 1, оно переходит с щелчком в положение "Выкл.", нажимает на штифт и контакт К1 размыкается. Чайник выключается. Это первая и основная защита.

Теперь допустим, что воды в чайнике нет или очень мало или по каким либо причинам первая зашита не сработала. Тогда начинает нагреваться корпус ТЭНа и начинает нагреваться биметаллическая пластина Т2. После того как температура превысит критическую отметку, пластина Т2 изгибается и через пластмассовый штифт воздействует на контакт К2 и размыкает его чайник выключается. Здесь следует отметить, что для лучшего контакта с корпусом ТЭНа биметаллическую пластину Т2 покрывают термопастой. Поэтому при замене выключателя, нужно также покрывать её термопастой. Продается она в любом компьютерном магазине, стоит недорого. От этого зависит безопасная эксплуатация чайника. Стоимость пожара и термопасты несопоставима.

И наконец последний рубеж обороны - это третья защита. Если ТЭН продолжает нагреваться, а ни первая ни вторая защита не сработала, тогда начинает плавиться легкоплавкий штифт 2, который одним концом упирается в корпус ТЭНа. Длина его уменьшается и он размыкает контакт К3. После срабатывания этой защиты чайник уже включаться не будет.

Теперь что касается ремонта. Порядок ремонта такой: снимаем чайник с подставки, выливаем воду. Переворачиваем чайник, включаем его и меряем сопротивление между крайними контактами. Если сопротивление порядка 60 Ом значит чайник исправен. Попутно осматриваем контакты на предмет оплавления. Иногда бывает, что из-за повышенного нагрева контакты в автоматическом выключателе выплавляются и поднимаются вверх. Тогда контакта с колодкой конечно же не будет.

Итак если на чайнике сопротивление есть, а он не работает, значит неисправна или клеммная колодка или шнур. Осматриваем подставку с клеммной колодкой. Если на ней подгорели контакты, меняем её или заменяем контакты (см. выше). Сразу прозваниваем шнур и при неисправности меняем или переразделываем.

Если на чайнике сопротивления нет, разбираем чайник, снимаем автоматический выключатель. Прозваниваем ТЭН, если сопротивление есть - меняем автоматический выключатель, если нет - меняем ТЭН. Впрочем если чайник работал без воды приходится менять и ТЭН и выключатель. При сборке не забываем наносить термопасту на биметаллическую пластину Т2 под ТЭНом. Также при сборке осматриваем уплотнительное кольцо между ТЭНом и выключателем. На нем не должно быть разрывов и трещин. Контакты выключателя снизу зачищаем наждачной бумагой до металлического блеска.

Есть еще такой вид неисправности как утечка воды из чайника. Если утечка происходит из под уплотнительного кольца между ТЭНом и выключателем, то тут все относительно просто - меняем кольцо. Но если утечка происходит из под водомерного стекла, то я бы рекомендовал такие чайники не ремонтировать совсем. Потому что я еще не встречал водостойкие клеи, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, особенно при высокой температуре. При нагревании они неизбежно будут выделять вредные вещества в воду. Здоровье все таки стоит дороже чайника.

##### P.S. Типовая неисправность.

Чайник - с автоматическим отключением (любых фирм). Частая неисправность: чайник выключается раньше времени и вода не вскипает.

Не надо лезть в выключатель! Неисправность устраняется простым удалением накипи в месте соприкосновения ТЭНа с пяткой крепления. Это место должно быть совершенно без накипи (можно удалить механическим способом). После этой процедуры нужно залить 0,5 литра воды засыпать в него пакетик лимонной кислоты и, не закрывая чайник довести его до кипения (кипятить 5-10 минут). Если накипи было много, то эту процедуру придется повторить несколько раз. После такой чистки чайник выглядит как новый и работает прекрасно.

4.Ремонт утюга.

Из чего же состоит такой необходимый в быту прибор как утюг? По принципу работы современный утюг остался таким же как и был во времена наших мам. Итак, утюг состоит из: массивной подошвы в которую вделан электрический нагревательный элемент (ТЭН), регулятора температуры биметаллического типа, термопредохранителя, ёмкости для воды применяемой в системе отпаривания, ручки, лампочек индикации режимов работы и кнопок (ручек) управления работой системы отпаривания. Далее мы рассмотрим поподробнее назначение составных частей утюгов и выясним на что следует обращать внимание при покупке нового прибора.

Подошва. Она является самым важным элементом утюга. Именно от нее в основном зависит ваш успех на «гладильном» поприще. Сначала вам надо решить, какое именно качество подошвы играет для вас главную роль - прочность или легкость скольжения. Если первое - то в основе подошвы должна лежать нержавеющая сталь, которая уже на протяжении нескольких десятилетий удерживает первенство, являясь до сих пор самым распространенным материалом для изготовления подошвы утюга, но вот легкостью скольжения она не отличается. Правда чтобы устранить этот недостаток приборы многих производителей (Braun, Siemens, Bosh, Tefal и др.) при парообразовании образуют специальную воздушную подушку между подошвой и тканью, облегчая скольжение утюга. Но все таки она не заменит подошвы, в составе которой уже есть материалы, обеспечивающие высокий коэффициент скольжения. Чаще всего это обычное эмалированное покрытие, которое хоть и обладает столь незаменимым свойством, но все же является материалом нежным и ранимым, и при неосторожном обращении на такой подошве могут появиться царапины и сколы. Тоже самое относится и к тефлоновым покрытиям.

Сегодня у каждой уважающей себя фирмы есть запатентованные подошвы, выполненные из специальных составов (соединения различных материалов). Увы, кроме таинственных красивых названий, мы мало можем получить конкретной информации и, соответственно, не можем слепо верить производителю, утверждающему о неповторимой прочности его подошвы.

На мой взгляд идеальный вариант - полированная (зеркальная) стальная подошва.

Регуляторы температуры применяются в основном биметаллического типа, это вполне надежный узел утюга не доставляющий много хлопот. Утюги с электронными регуляторами встречаются реже, да и цена их сильно отличается от обыкновенных биметаллических регуляторов.

Электрическая схема утюгов в принципе не претерпела никаких изменений. Единственное, что было добавлено это термопредохранитель, который отключает нагревательный элемент, если не срабатывает основной регулятор, а температура подошвы превышает температуру срабатывания термопредохранителя. Существует две схемы подключения ТЭНа к сети.

Термопредохранители бывают двух типов: одноразовые и многоразовые.

Многоразовые термопредохранители сделаны по принципу биметалла (как и основной регулятор утюга). При превышении установленной температуры контакт разрывается и цепь питания нагревательного элемента прерывается. После остывания утюга биметаллический контакт вновь замыкает цепь питания нагревательного элемента. Таким образом, многоразовый термопредохранитель не дает утюгу перегреться (если не сработал основной терморегулятор) и сгореть окончательно.

Многоразовый термопредохранитель

Одноразовый термопредохранитель свою функцию может выполнить только один раз. При превышении заданной температуры он разрывает цепь питания нагревательного элемента, таким образом защищая утюг от перегрева и перегорания нагревательного элемента. К сожалению после срабатывания одноразового термопредохранителя дальнейшая эксплуатация утюга без ремонта невозможна. Одноразовый он и в Африке одноразовый.

Одноразовый термопредохранитель

Кнопки управления системой отпаривания служат для регулировки подачи воды для парообразованя. Обычно бывает две кнопки и ручка. Одна из кнопок служит для одноразовой подачи порции воды в камеру парообразования (так называемый паровой удар), другая для смачивания одежды из разбрызгивателя установленного в передней части утюга. Ручка служит для регулировки подачи воды для постоянного парообразования (не забывайте закрывать подачу воды когда утюг не работает, т.к. это может привести к большой луже под утюгом).

Индикация работы утюга осуществляется с помощью лампочек. Обычно стоит одна лампочка красного цвета, она указывает на то, что происходит процесс нагрева до заданной температуры. Однако встречаются модели с двумя лампочками - одной красной и одной зеленой. Красная лампочка выполняет ту же функцию, что и в первом случае, а зеленая указывает на то, что утюг включен в сеть (в розетку).

### Ремонт.

Ничто не вечно под луной. В один прекрасный или не очень день, включив утюг в розетку и прождав 5-10 минут, вы понимаете, что он не работает. Такой красивый, удобный, привычный и все равно не работает. Выход - выкинуть и купить новый не самый лучший вариант. Значит, нужен ремонт. В 80% случаев утюг можно вернуть в рабочее состояние. В 20% перегорает нагревательный элемент и в этом случае действительно дешевле выкинуть его и порадовать себя новой покупкой.

Для ремонта понадобится следующий инструмент:

- набор отверток

- тестер или батарейка с лампочкой

Перед началом ремонта необходимо оценить внешние проявления неисправности. 99% утюгов имеют световую сигнализацию. Это, как правило, лампочка красного цвета, сигнализирующая о процессе нагрева ТЭНа (термоэлектрического нагревательного элемента). Существуют варианты с двумя лампочками - зеленой и красной, в этом случае зеленая лампочка сигнализирует о том, что утюг включен в розетку и на него подано напряжение 220 В, а красная указывает на процесс включения и отключения ТЭНа.

Если не одна из лампочек не горит во всех положениях терморегулятора, значит первое подозрение падает на исправность шнура.

Самая большая сложность в ремонте современных утюгов это их разборка. Дизайнеры диктуют свои правила и поэтому все скрепляющие конструкцию винты спрятаны, и найти их довольно сложно. Невозможно описать все конструкции, их великое множество, но есть несколько общих принципов:

- Пластмассовый корпус утюга всегда скрепляется с подошвой при помощи винтов (мне не попадался ни один утюг в котором для крепления использовались лишь пластмассовые защелки)

- Винты обычно скрыты под декоративными заглушками, светофильтрами для лампочек, ёмкостью для воды системы отпаривания.

- Всегда надо стараться разобрать утюг так, чтобы после сборки было не стыдно взглянуть на свою работу.

- Старайтесь не сломать пластмассовые защелки деталей

### Ремонт электрического шнура

Перво-наперво надо снять заднюю крышку, закрывающую то место, откуда выходит электрический шнур. Поиск винтов задней крышки обычно не вызывает затруднений. Сняв заднюю крышку, вы сможете проверить целостность электрического шнура, 20% неисправностей связано с изломом провода в месте выхода шнура из утюга или из вилки.

Утюг со снятой задней крышкой.

Для проверки целостности шнура вам потребуется тестер или обыкновенная прозвонка (батарейка, лампочка и кусок провода).

Один конец идущий от лампочки присоединением к штырям вилки, а другой, идущий от батарейки, поочередно к проводам выходящим из электрошнура. Провод в желто-зеленой изоляции проверять не обязательно, это так называемый защитно-нулевой провод. Если лампочка горит, значит провод в порядке и надо искать неисправность дальше.

Если лампочка не горит, значит вас можно поздравить с отысканием неисправности.

Для устранения этой неисправности обычно хватает укоротить шнур сантиметров на 10-15 и вновь подключить на то место, где были прикручены эти провода (предварительно вновь проверив его целостность, если лампочка прозвонки не горит, значит провод поврежден возле вилки и её надо заменить) Следует отметить, что электрошнур утюгов специальный, провода его имеют прорезиненую изоляцию, выдерживающую большую температуру. Поэтому любой провод здесь не подойдет, нужен в прорезиненной изоляции.

Если провод нормальный, значит придется разбирать утюг дальше. Перед дальнейшей разборкой необходимо зарисовать схему подключения проводов, потом этот рисунок здорово облегчит вам сборку.

### Ремонт регулятора температуры.

Отключив все провода надо постараться снять пластмассовый корпус, чтобы добраться до регулятора температуры и нагревательного элемента. Сначала снимаем ручку регулятора температуры, для этого плоскую металлическую пластину (можно нож) просовываем под ручку регулятора и пробуем поднять ее вверх, прилагая незначительные усилия. Если не получается оставляем все как есть и ищем винты, крепящие корпус утюга к его основанию. С задней частью корпуса трудностей не бывает, а вот впереди винт обычно скрыт или специальной пробкой, или крышкой (закрывающей отверстие для залива воды в отпариватель).

Как бы там ни было, после тщательного осмотра вы все равно найдете, додумаетесь, доберетесь до этого винта или винтов.

Открутив все винты, вы сможете снять корпус и добраться до деталей внутреннего устройства вашего утюга. Теперь можно продолжить поиск неисправности дальше.

Разобранный для ремонта утюг.

Для начала проверим, срабатывает ли регулятор температуры, для этого покрутите стержень регулятора из одного крайнего положения в другое. Бывает, что регулятор очень трудно прокручивается, в этом случае надо прибегнуть к помощи плоскогубцев и постараться разработать узел вращения, несколько раз провернув стержень регулятора из одного крайнего положения в другое. Добившись легкости вращения, натрите резьбу этого узла простым мягким карандашом. Графит не боится высоких температур и имеет хорошие смазочные свойства.

Поверните стержень регулятора из одного крайнего положения в другое.

Регулятор температуры.

В одном из положений должна срабатывать (с характерным щелчком) контактная группа. С помощью прозвонки проверьте наличие электрической цепи при замкнутых контактах. Для этого один конец прозвонки подключаем к одному контакту, другой к другому и, крутя ось регулятора, наблюдаем загорание и потухание лампочки. Если лампочка не загорается, нужно с помощью полоски наждачной бумаги или пилочки для ногтей (из маникюрного набора) тщательно зачистить контакты.

### Ремонт термопредохранителя.

Далее следует проверить целостность термопредохранителя, подключив с двух сторон к нему провода прозвонки. Если лампочка не горит, значит виновник неисправности и часа вашего потерянного времени - Он. Это бывает в 50-60% случаев.

Простейшим выходом из данной ситуации будет выкинуть этот термопредохранитель, а электрическую цепь в этом месте закоротить. При исправности основного регулятора температуры отсутствие термопредохранителя на работе и безопасности утюга абсолютно не отразится.

Для того, чтобы закоротить электрическую цепь вам понадобится не много фантазии. Вариантов может быть много. Это и пайка высокотемпературным припоем, и обжим проводников медной трубочкой (от стержня шариковой ручки), применение пружинки от зажигалки, преключение подводящих 220 В проводов. Главное надо добиться надежного контакта мест соединения.

Подошва утюга с ТЭНом, терморегулятором, камерой парообразования и термопредохранителем (одноразовым)

### Ремонт нагревательного элемента.

Если термопредохранитель, регулятор температуры и электрошнур исправны, у нас остается единственный и самый неприятный вариант - перегорание нагревательного элемента. В большинстве случаев нагревательный элемент завальцован в подошву утюга и его замена технически довольно сложная процедура и соответственно экономически нецелесообразная.

Однако бывают конструкции, в которых подводящие ток проводники не приварены к контактам нагревательного элемента, а соединены с использованием наконечников. Редко, но бывает настолько сильное окисление мест контакта наконечников и нагревательного элемента, что электрическая цепь разрывается. В этом случае надо обеспечить надежность контакта в этом соединении, что достигается тщательной зачисткой мест соединения при помощи наждачной бумаги, надфиля, пилочки для ногтей и т.д.

Если все же нагревательный элемент сгорел, и вы решили выбросить когда то столь полезный и любимый утюг, оставьте себе шнур от него. Он может вам понадобиться при ремонте нового любимого утюга или другого электрического прибора. В конце концов, он может служить весомым аргументом в нелегком деле воспитания подрастающего поколения.

### Ремонт системы отпаривания

Системы отпаривания утюгов имеет несколько нюансов:

- Всегда используйте дистиллированную (идеальный вариант), фильтрованную (фильтрами для питьевой воды) или кипяченую воду. Это предохранит Ваш утюг от образования накипи в полости парообразования и обеспечит длительный срок эксплуатации.

- Если вы не пользуетесь отпаривателем, вылейте воду из утюга, а регулятор парообразования поставьте на максимум. Это позволит продлить срок эксплуатации узла для дозировки подачи пара.

Ремонт системы отпаривания обычно заключается в удалении накипи из внутренних полостей парообразования вашего любимца. При нормальной эксплуатации домашнего утюга, примерно через пол года возникает потребность в очистке системы отпаривания. При использовании дистиллированной воды этот срок возрастает в несколько раз.

Произвести очистку утюга в домашних условиях достаточно просто. Для этого нам понадобиться емкость для воды, в которую нужно поместить так, чтобы вода покрывала металлическую подошву на 1-1,5 см. Этой емкостью может быть обыкновенная большая сковорода. Не забудьте регулятор пара поставить на максимум или на очистку.

Утюг должен стоять на металлических проставочках, роль которых с успехом могут выполнить обыкновенные монеты. Достаточно поднять только заднюю часть утюга. В нашем случае никаких проставочек не потребовалось, так как утюг задней частью опирается на край сковороды и вода может свободно проникать в камеру парообразования.

Ни в коем случае не включайте утюг для нагрева в розетку!!!

В воду надо добавить столовый уксус из расчета 1 стакан уксуса на 1 литр воды. после этих приготовлений все наше сооружение ставим на плиту и доводим до кипения, после чего выключаем плиту и даем воде немного остыть. Данную процедуру выполняем 2-4 раза. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту или средства для удаления накипи из чайников.

Мною было испробовано множество фирменных средств для удаления накипи из утюгов, но ни одно из них не позволяло добиться такого результата, как предлагаемый вам способ.

А о цене этих средств я лучше промолчу. После удаления накипи утюг промываем в холодно воде и оставляем на пару часов для просушки.

Вот и все, теперь ваш помощник не будет выбрасывать из себя хлопья накипи и оставлять пятна на вашем белоснежном белье.

### Советы на заметку.

Прежде чем приступить к самому процессу глаженья, необходимо подготовить рабочее место и утюг. Поверхность подошвы должна быть идеально чистой, так как ворсинки и пыль могут прилипнуть к ткани. Не протирайте подошву, если она еще горячая.

Шерстяные вещи и темную ткань желательно гладить через специальную ткань для глаженья, иначе она начнет лосниться. Не рекомендуется одевать одежду сразу после глаженья, потому что еще теплая ткань имеет свойство быстро мяться: повесьте ее на вешалку на полчаса, и она будет дольше сохранять форму. Сегодня существует множество видов различных тканей, как натуральных, так и синтетических, поэтому перед тем как гладить вещь, посмотрите на ярлык, где указан оптимальный температурный режим для данного вида ткани. Если же никаких рекомендаций на этот счет нет, то попробуйте сначала прогладить небольшой кусок ткани с изнаночной стороны и в зависимости от этого увеличьте или уменьшите нагрев утюга.

Начинайте гладить с вещей из тонких тканей (шелк, ацетат), которым требуется минимальный температурный режим, постепенно переходите на ткани, которые можно гладить и при высокой температуре.

Сначала беритесь за глажку тканей из смешанных волокон, посмотрите на состав и настройте утюг в соответствии с волокном, требующим минимальной температуры. Затем приступайте к вещам из шелка и синтетики (кстати, искусственный шелк можно гладить и при средней температуре), и не забывайте, что нежелательно к таким тканям применять функцию отпаривания - ткань может съежиться и потерять вид. Натуральный шелк можно сначала намочить и сразу прогладить. Шерстяные вещи рекомендуется отглаживать при умеренном температурном режиме, не используя при этом паровой удар. Такие ткани, как крепдешин, довольно сильно садятся после стирки, поэтому сначала намочите его в теплой воде, а затем прогладьте при температуре примерно 100°С

Проще всего гладить изделия из хлопка и льна: их можно отглаживать при самой высокой температуре, смело использовать подачу пара. Единственное «но»: лен и цветной хлопок желательно также гладить с изнаночной стороны, иначе есть вероятность появления блеска на ткани.

Искусственный мех, замшу и кожу не стоит отглаживать, прибегая к помощи пара (волокна могут попросту расплавиться). Ткани с блестящей поверхностью можно гладить с лицевой стороны и с паром, а матовые ткани - с изнанки, чтобы не появлялся ненужный блеск. Ткани с ворсом нужно гладить с обратной стороны и по направлению ворса, а для большей эффективности под нее можно подложить ворсистую ткань, тогда ворс не будет заминаться (для этой цели можно использовать и махровое полотенце).

### Экономьте время

Чтобы процесс глаженья происходил как можно эффективнее и быстрее, можем дать вам несколько полезных советов:

сорочки и блузки начинайте гладить с рюшей (если таковые конечно имеются), затем прогладьте один рукав (желательно на специально для этого предназначенном нарукавнике), потом - воротник и верх спинки, саму спинку и в последнюю очередь - вытачки.

плиссированную ткань гладьте следующим образом: складки в верхней части юбки, у пояса, отглаживать сложнее всего, поэтому просто отпарьте ткань, не прижимая утюг сильно к ткани, а затем повесьте юбку на вешалку и дайте ткани остыть.

платья из шерсти гладьте с изнаночной стороны, а карманы и отделочные детали - с лицевой, но через слегка смоченную ткань. Схема глажки та же, что и у рубашек: сначала детали, затем по всей длине.

чтобы стрелки на брюках держались долго, проведите по ним с изнанки сухим мылом, а затем прогладьте с лицевой стороны через влажную ткань для глажки.

не рекомендуется слишком часто гладить изделия из шерсти и шелка (шерсть спрессуется, а шелк, несмотря на все старания, все равно станет блестеть

Всегда тщательно следите за своей внешностью, ухаживайте за своей прической, одеждой и обувью. Всякому известно, что главное в человеке ум, но встречают все таки по одежке...

### Заключение

Естественно существуют и более навороченные утюги с электронным регулятором температуры, с подачей воды для системы отпаривания под давлением, безшнуровые с подставкой для нагрева и т.д. Однако и для их ремонта подходят все вышеизложенные причины неисправностей и методы их устранения.

Если же ремонт не удался, идем в магазин и выбираем себе нового помощника.

Теперь поговорим о покупке такой необходимой в домашнем быту вещи, как утюг. Перед покупкой прежде всего решите, для чего именно вам нужен утюг. Если в вашей квартире помимо собственной персоны живут еще и многочисленные родственники, и гардероб до отказа забит одеждой, незаменим будет утюг с максимальной мощностью (2000-2400 Вт) и паровой подачей. Но имейте ввиду, что такая покупка облегчит ваш кошелек примерно на 70-80$

Можно даже приобрести паровую станцию, с которой время глажки сократится до минимума. Но, во-первых, она занимает  места больше обычного утюга, а во-вторых, стоят такие приборы достаточно дорого, в пределах 120-170$, что доступно только людям состоятельным. Если же вы человек одинокий, то вам вполне хватит утюга средней мощности. (~1500 Вт).

Не менее важна и весовая категория утюга. Это во времена угольных и чугунных утюгов белье отглаживалось в основном благодаря неподъемному весу прибора. Сегодня же в этом нет никакой необходимости, поэтому чем легче утюг, тем проще вам будет с ним справиться, хотя кому то нравятся и утюги потяжелее.

Отдельным пунктом отметим резервуар для воды. В этом случае чем больше емкость, тем лучше. Самые распространенные модели - с емкостью на 250 мл. Самый большой резервуар на сегодняшний день - 350 мл (одно из достижений компании Siemens).

Далее, обратите внимание на многообразие функций паровой подачи. Не стоит покупать утюг, у которого нет постоянной подачи пара и парового удара, которые необходимы для разглаживания глубоких складок: если даже и без подачи пара складка исчезла с поверхности ткани, нельзя быть уверенным, что навсегда. Скорее всего, через 1-2 часа она появится снова.

Обязательно попросите продавца показать подробные характеристики паровых функций, они также имеют немаловажное значение: если максимальная степень подачи пара достигает 15 г/мин - вряд ли вы сможете с его помощью отгладить толстую ткань. Необходимо еще и наличие регулировки паровой подачи, так как для разных видов ткани требуется и разная интенсивность. Некоторые фирмы вообще не указывают таких параметров. Что ж, в этом случае остается надеяться  только на добросовестность производителей.

Если вы хотите, чтобы утюг прослужил долго, то он должен быть оснащен защитными функциями (противоизвестковый стержень, функция само очистки и др.) У каждой фирмы защитные функции действуют по разным принципам, поэтому поинтересуйтесь у продавца, чем оснащена приглянувшаяся вам модель и как эти функции работают. Здесь трудно посоветовать что-либо конкретное, как говорится, на вкус и цвет... Хотя не рекомендую вам покупать утюг со сменным картриджем, потому что купить запасной будет не так-то просто, велика вероятность, что придется объехать не один магазин, прежде чем вы его найдете.

Итак, вы уже выяснили для себя, какой прибор вас устроит полностью. Остались мелочи: выбрать понравившийся дизайн и прикинуть сумму, которую вы готовы отдать за покупку. Главное, что надо учитывать при этом - торговую марку утюга. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh являются лидерами по производству бытовой техники. Их качество надежнее, а сами приборы стоят дороже, $60-80. Если вы при покупке рассчитываете на сумму в 20-30$, то вам следует обратить внимание на утюги Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod и др.

Помните, что если утюг будет соответствовать всем вашим требованиям, глажка перстанет быть пыткой, и при работе с ним вы получите если не удовольствие, то хотя бы полное удовлетворение.

Надеюсь, что прочтение этой статьи поможет вам выбрать, правильно эксплуатировать и продлить жизнь такому необходимому прибору как утюг.

5. Ремонт фена.

Режим эксплуатации фенов для сушки волос очень тяжелый. Их оставляют на полу в ванной, им приходится падать с туалетных столиков, а в процессе обычной работы их постоянно перемещают и трясут. Поэтому неудивительно, что фенам приходится часто уделять внимание. Ради безопасности каждый раз перед началом использования этого прибора стоит хотя бы внешне убедиться в целости его корпуса и шнура.

Рис. 1

#### Разборка корпуса

Корпус фена обычно либо разделяется на две «зеркальные» половинки, либо передняя часть отделяется от задней. Перед разборкой корпуса обязательно выньте вилку из розетки.

Рис. 2 Разборка фена

#### Как работает

Ваш фен может выглядеть отлично от показанного здесь примера, но принцип работы одинаков у всех ручных электрических фенов. Вентилятор, приводимый в движение электродвигателем, втягивает воздух через воздухозаборник с решеткой и гонит его через нагревательный элемент - проволоку, намотанную на термостойком держателе. Некоторые модели оснащены съемным фильтром, который не пропускает волосы и аналогичные ворсинки внутрь корпуса через воздухозаборник.

Рис. 3 Устройство фена

- Вентилятор

- Электродвигатель

- Решетка воздухозаборника

- Нагревательный элемент

- Термостойкий держатель

- Выключатель

- Выключатель тепловой защиты (термостат)

- Гибкий шнур

- Прижимная планка

- Контактная колодка

У многих фенов стоят комбинированные выключатели, которые не просто включают и выключают прибор, но и позволяют использовать два-три тепловых режима. Некоторые фены имеют режим холодного обдува, когда нагреватель отключен и работает только вентилятор.

Термостат - здесь имеется в виду выключатель тепловой защиты - защищает нагревательный элемент от перегрева. Выключатель автоматически отключает нагревательный элемент, если поток воздуха через него слишком мал, чтобы успешно отбирать тепло у элемента. Выключатель тепловой защиты включается снова, как правило, самостоятельно, поэтому следует выяснить, что заставило его сработать, прежде чем возобновлять использование фена - он после остывания обычно начинает работать как ни в чем не бывало. Поскольку такое «восстановление» может оставлять фен в опасном состоянии, более поздние модели могут быть оснащены предохранителями, которые не позволят включить прибор даже после его остывания.

Чаши корпуса всегда соединяются с помощью утопленных винтов. Для некоторых из них или для всех могут потребоваться специальные отвертки либо модифицированные плоские отвертки. Если винты имеют разную длину, то пометьте их для облегчения последующей сборки. Если после вывинчивания винтов корпус не разделяется легко на две чаш, поищите скрытые фиксаторы. Возможно, придется аккуратно сжать края корпуса, чтобы посмотреть, не соединяются ли его части отлитыми заодно с корпусом пластиковыми защелками, - но действуйте осторожно, чтобы корпус не сломался и не треснул, что сделает прибор небезопасным в эксплуатации.

Вынув крепежные винты, положите фен на стол и аккуратно разделите части корпуса, с тем чтобы вы могли запомнить расположение внутренних деталей и то, как они входят в корпус. При необходимости нарисуйте схему. Как и со всеми электроприборами в двойной изоляции, важно перед сборкой вернуть все элементы, включая провода, в их исходное состояние.

### Неисправности фенов.

#### Запах гари

Перед тем как выключатель тепловой защиты отключит фен, может появиться запах гари. Если запах будет оставаться после описанных ниже процедур, обратитесь для проверки прибора в сервисный центр.

#### Неосторожное обращение

При пользовании феном держите его ручку так, чтобы не препятствовать движению воздуха, если рука будет закрывать воздухозаборник.

Рис. 4 Не перекрывайте воздухозаборник

##### Уход за шнуром

Регулярно осматривайте шнур для обнаружения повреждений изоляции. Внимательно проверяйте отсутствие обрывов в местах входа шнура в вилку в корпус фена. Поврежденный шнур укоротите или замените.

Рис. 5 Носить фен за шнур - плохая привычка.

#### Заблокированный воздухозаборник

Преграда в воздухозаборнике может быть не видна снаружи, поэтому выньте вилку фена из розетки и разберите прибор, чтобы убрать скопившиеся за решеткой воздухозаборника волосы, пух и пр. Сметите пыль и пух мягкой кистью.

Если у вашего фена есть съемный фильтр, отвинтите заднюю секцию корпуса, выньте фильтр и мягкой кистью вычистите собравшуюся пыль. Будьте осторожны - не повредите тонкий фильтр.

Рис. 6 Выньте съемный фильтр 	Рис. 7 И очистите его мягкой кистью

Рис. 8 Сметите пыль и пух с нагревательного элемента

Проверьте, свободно ли вращается вентилятор. Если нет, снимите вентилятор и удалите то, что мешает. Убедитесь в целости внутреннего электромонтажа, включая термостойкую изоляцию - и соберите прибор.

Рис. 9 Проверьте, свободно ли вращается вентилятор

Рис. 10 Все провода аккуратно уложите на место

#### Пыль на нагревательном элементе

Пыль и пух, которые затягиваются в воздухозаборник, могут налипать на нагревательный элемент. Очень осторожно обметите его мягкой кистью, стараясь выбрать пыль из отверстий без излишнего усилия.

#### Нет нагрева

Вентилятор вращается, но идет только холодный воздух.

- Отключен режим подогрева

Проверьте, включен ли нагрев воздуха.

- Обрыв внутреннего электромонтажа

Вынув вилку из розетки, осмотрите провода, чтобы убедиться в подсоединении нагревательного элемента. Если нарушены соединения пайкой, пусть специалист их восстановит - они должны выдерживать ток и температуру в приборе.

- Неисправный нагревательный элемент

Визуальный осмотр может установить обрыв в спиральном нагревательном элементе. Если он кажется целым, можно проверить и заменить его у специалиста - но покупка нового фена может оказаться экономически целесообразнее.

Рис. 11 Осмотрите нагревательный элемент для обнаружения обрыва

- Неисправный термостат или перегоревший предохранитель

Если есть доступ к выключателю тепловой защиты или предохранителю (обычно они располагаются в пределах нагревательного элемента), то можно их проверить на обрыв тестером. Эти детали достаточно дешевы для замены. Однако в некоторых моделях выключатель тепловой защиты или предохранитель меняются только с нагревательным элементом, что может оказаться экономически нецелесообразно.

Рис. 12 Прикоснитесь щупами к двум концам выключателя тепловой защиты

#### Вентилятор медленно вращается

При этом может присутствовать запах гари, так как вентилятор не создает достаточного потока воздуха.

##### Что-то мешает вентилятору

Проверьте, не намотались ли на вал вентилятора волосы, которые могут тормозить его вращение. Перед тем как снять вентилятор, отметьте его положение на валу, чтобы вернуть его в то же самое положение.

Если вентилятору что-то мешает, то его иногда бывает сложно снять. Обычно это можно сделать, осторожно поддевая его на валу стержнем отвертки, как рычагом - но будьте осторожны, не повредите сам вентилятор и другие детали фена, что может сделать эксплуатацию прибора небезопасной.

Удалите все волосы, намотавшиеся на вал позади вентилятора.

Рис. 13

Поставьте вентилятор и убедитесь, что он вращается свободно.

Проверьте невредимость всего внутреннего электромонтажа и то, что все детали поставлены в их первоначальное положение, затем соберите корпус.

#### СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ

##### Неисправная вилка или предохранитель

Проверьте правильность соединения вилки и шнура и замените перегоревший предохранитель. Если предохранитель снова перегорит при включении вилки в розетку и включении прибора, ремонтируйте фен у специалиста.

##### Нет напряжения в сети

Если в цепи прекратили работать и другие электроприборы, осмотрите щиток: возможно, там перегорел предохранитель или сработал автомат.

##### Обрыв в шнуре

Это распространенная неисправность. Есть смысл проверять состояние наружной изоляции шнура каждый раз перед включением фена, убедившись при этом, что шнур надежно зафиксирован прижимной планкой внутри вилки. Для проверки шнура на обрыв прозвоните его. Если возможно, замените поврежденный шнур.

Рис. 14 Замените поврежденный шнур

Паяные соединения пусть ремонтирует специалист.

##### Плохой контакт

Проверьте внутренний электромонтаж: нет ли слабых или нарушенных контактов. Если соединения пайкой требуют ремонта, отнесите фен в мастерскую.

##### Неисправный выключатель

Выключатель можно проверить и тестером, но если провода к выключателю припаяны, то фен следует ремонтировать у специалиста, что может обойтись весьма недешево.

##### Неисправный электродвигатель

Неисправный электродвигатель должен проверять специалист, но его ремонт или замена могут быть экономически нецелесообразными.

### ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед возобновлением эксплуатации фена проверьте его, включив в цепь защищенной автоматом с УЗО. Затем включите прибор, и если УЗО сработает, то проверьте фен у квалифицированного специалиста.

- Не пользуйтесь феном с треснутым корпусом.

- Ни в коем случае не включайте фен в удлинитель, чтобы пользоваться им в ванной.

- Не натягивайте шнур в попытках дотянуться до зеркала.

- Убедитесь в правильности подсоединения шнура к вилке и соответствии номинала предохранителя.

# 6.Ремонт электрической кофемолки.

#### Состав и разновидности электрокофемолок.

Не так давно зерна кофе размалывались в основном ручными мельницами и только с появлением кофемолок с электродвигателями этот процесс был механизирован. Электрокофемолки бывают ударного и жернового действия. В табл. 1 приведены основные параметры электрокофемолок разного типа.

##### Основные параметры электрокофемолок ударного (ЭКМУ) и жернового действия (ЭКМЖ)

| Тип электрокофемолки | Номинальная вместимость зерен кофе, г | Время размола, с, не более | Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКМУ | 30 | 40 | 135 |
|  | 50 | 80 | 140 |
| ЭКМЖ | 60 |  | 140 |
|  | 125 |  | 140 |

#### Электрокофемолка  ЭКМУ-50

В электрокофемолке ЭКМУ-50 ударного действия кофейные зерна разбиваются вращающимися с большой скоростью двухлопастным ножом (Рис. 1). В пластмассовом корпусе кофемолки установлен электродвигатель с помехоподавляющим устройством. Двигатель укреплен на резиновых амортизаторах для уменьшения шума двигателя во время размола зерен кофе. Кофемолка снабжена блокирующим устройством, которое отключает двигатель при открывании крышки. В процессе эксплуатации прибора возможны отключения двигателя из-за ослабления контактов в блокирующем устройстве или кнопке выключателя.

|  | Устройство электрокофемолки ЭКМУ-50 Электродвигатель; Чаша; Нож; Крышка; Кнопка; Толкатель |
| --- | --- |

Разборку кофемолки начинают с отвинчивания якоря двигателя двухлопастного ножа. С этой целью в отверстие дна корпуса вставляется отвертка, где находится шлиц на нижнем конце якоря двигателя. Придерживая вал отверткой, поворачивают двухлопастной нож в сторону его вращения при работе кофемолки и отвинчивают. Под ножом в чашке для зерен находится шестигранная пластмассовая головка сальника, которая защищает кофемолку от попадания в нее молотого кофе. Берут торцевой ключ нужного размера и откручивают головку против часовой стрелки. Снимают находящуюся под чашей прессшпоновую прокладку и получают доступ к креплению двигателя. Надавливают на скобу, прижимающую двигатель через резиновые амортизаторы в направлении дна корпуса кофемолки, и, слегка повернув эту скобу в любую сторону, освобождают двигатель. Двигатель извлекается из корпусом вместе с блокирующим устройством.
 В случае неисправности коллекторного двигателя (например сильное искрение щеток), то подробно диагностика и устранение неисправностей описана в статье ремонт пылесоса .

Коллекторные двигатели электрокофемолки и пылесоса отличаются только по мощности, соответственно и по размерам. Все конструктивные узлы у них одинаковые.
Сборку кофемолки проводят в обратной последовательности.

#### Электрокофемолка ЭКМЖ-125

Электрокофемолка ЭКМЖ-125 относится к приборам жернового действия (Рис.2). Помол зерен кофе осуществляется между двумя жерновами: подвижным и не подвижным. Подвижный жернов приводится во вращение электродвигателем. Включение кофемолки производится нажатием кнопки икровыключателя. Степень помола зерен регулируется поворотом ручки регулятора, расположенной под корпусом кофемолки.

|  | Рис. 2 Общий вид электрокофемолки ЭКМЖ-125 Устройство для хранения шнура; Крышка; Неподвижный жернов; Бункер для зерен; Подвижный жернов; Бункер для молотого кофе; Электродвигатель; Регулятор; Помехоподавляющее устройство |
| --- | --- |

|  | Рис. 3 Принципиальная электрическая схема электрокофемолки ЭКМЖ-125 С1 - конденсатор 0,25 мкФ; С2 - конденсатор 0,01 мкФ; С3 - конденсатор 0,01 мкФ; М - электродвигатель ДК 65-60-10; L1, L2 - дроссели; S1 - блокировочное устройство; S2 - микровыключатель; |
| --- | --- |

##### Основные неисправности кофемолок и способы их устранения

| Вид неисправности кофемолки | Способ устранения |
| --- | --- |
| Обрыв или плохой контакт шнура | С помощью пробника или омметра проверяют исправность шнура. Место обрыва или плохого контакта соединяют и заматывают изолентой. |
| Сломан выключатель | Неисправный выключатель заменяют новым или в крайнем случае провода соединяют напрямую. |
| Перебои в работе, временами снижается скорость вращения электродвигателя и случается его остановка. Характерно для ЭКМУ | В коллекторном двигателе протереть пластины коллектора тряпочкой, смоченной в спирте или одеколоне. При необходимости заменить изношенные угольные щетки или см. |

# Ремонт миксера.

Миксеры избавили нас от нудной и нелегкой работы при смешивании ингредиентов различных блюд. Их взбивалки и венчики превращают различные продукты в идеальные смеси без всяких усилий с нашей стороны - нам теперь не приходится долго трудиться деревянной ложкой. Легкие ручные модели, которые вы перемещаете внутри какой-то емкости или сосуда, идеально подходят для смешивания небольших количеств.

Есть трех- и пяти- скоростные разновидности. Некоторые модели имеют стойки, фиксирующие их над сосудом, превращаясь, таким образом, в настольный миксер. Такая приставка имеет вращающуюся базу, которая поворачивает сосуд под стационарно закрепленным венчиком миксера.

#### Как работает

Эргономичная конструкция пластикового корпуса объединяет удобную рукоятку и электродвигатель. Рукоятка снабжена выключателем под большой палец, который используется и для установки скорости. На валу двигателя стоит червячная передача с двумя противоположно вращающимися шестернями.

Рис. 1 Настольный миксер

Они, в свою очередь, вращают пару венчиков, которые вставляются в них снизу. Для извлечения венчиков используется кнопка, которая может быть объединена с выключателем. Обычно на валу устанавливается еще и вентилятор для предохранения электродвигателя от перегрева. Охлаждению помогают вентиляционные отверстия в корпусе.

Рис. 2 Устройство миксера.

Электродвигатель

Выключатель

Червяк

Шестерня

Венчики

Вентилятор охлаждения

Вентиляционные отверстия

Прижимная планка шнура

#### Работает не на всех скоростях.

##### Неисправный выключатель

На современных моделях скорость вращения регулируется электронным способом. Такой тип выключателя можно проверить и отремонтировать только в сервисном центре. Если в вашей модели стоит относительно простой механический выключатель, то можете проверить визуально наличие поврежденных контактов.

Поработайте выключателем, чтобы убедиться в контакте во всех положениях. Удалите пыль или грязь, приставшие к движку выключателя, но не счищайте смазку - она важна для плавности работы и не ухудшает контакт.

Рис. 3 Почистите контакты выключателя, но оставьте смазку

Этот тип выключателя обычно не выгодно ремонтировать или менять - поэтому вам остается выбор: либо пользоваться оставшимися скоростями, либо купить новый миксер.

#### Шумная работа.

##### Требуется смазка редуктора

Разберите корпус и осмотрите червяк и пластиковые шестерни.

Корпус обычно разъединяется, если вывернуть несколько крепежных винтов. Они могут иметь нестандартные головки, некоторые могут быть скрытыми. Пометьте расположение винтов разной длины - это облегчит последующую сборку.

Рис. 4 Разборка корпуса

Перед разделением двух частей поместите прибор на стол так, чтобы снять верхнюю часть и не потревожить внутренние детали и электромонтаж. Пометьте их расположение, чтобы потом вернуть в исходное положение.

Заводская (белая) смазка могла переместиться к концам червяка, оставив несмазанные места. Маленькой отверткой перераспределите смазку по червяку и подшипникам редуктора.

Рис. 5 Распределите смазку по редуктору

Рис. 6 Смажьте подшипники редуктора

Если червяк и шестерни совсем без смазки, в сервисном центре можно купить специальную светлую смазку. Не кладите много смазки.

##### Изношенные подшипники электродвигателя

Если смазка редуктора не спасла положение, возможно, шум является причиной изношенных подшипников электродвигателя. Для недорогих миксеров вряд ли удастся найти замену двигателю, но все же стоит спросить в сервисе, прежде чем покупать новый миксер.

### НАСТОЛЬНЫЕ МИКСЕРЫ/ КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ

Настольные модели - это мощные миксеры для серьезной работы. Кронштейн с редуктором представляет собой консоль, отходящую от базового корпуса с электродвигателем. Консоль крепится шарнирно, чтобы облегчить выемку контейнера для смешивания и венчиков. Контейнер стационарный, а венчики, вращаясь, совершают еще и орбитальное вращение.

Рис.7 Настольный миксер

У некоторых миксеров есть дополнительные валы отбора мощности (приводы) для различных насадок, таких как, например, блендеры и мясорубки, что превращает такой настольный миксер фактически в кухонный комбайн. В последних моделях предусмотрено автоматическое электронное управление скоростью при различных типах загрузки.

#### Как работает

Эти мощные многофункциональные машины снабжаются электродвигателями 700 и 800 ватт, установленными в базовом корпусе. Вал вертикально установленного двигателя вращает зубчатое колесо. Оно соединяется гибким зубчатым ремнем с колесом большего диаметра, установленным сверху металлического корпуса редуктора который вращает венчики и менее скоростную насадку режима мясорубки, которая может ставиться на конец консоли при снятой крышке.

Верхний конец двигателя служит местом посадки насадки блендера; на некоторых моделях крышка на дальнем конце консоли закрывает вал для соковыжималки.

Рис. 8 Устройство настольного миксера

|  | 1. Зубчатое колесо на валу редуктора | 7. Привод соковыжималки |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Ремень | 8. Привод блендера |
|  | 3. Зубчатое колесо привода редуктора | 9. Кнопка защелки консоли |
|  | 4. Корпус редуктора | 10. Кнопка сброса |
|  | 5. Насадка-венчик | 11. Переключатель режимов |
|  | 6. Привод мясорубки |  |

#### Чистка миксеров

Выключите миксер и выньте вилку из розетки. Снимите контейнер и насадки и вымойте их теплой водой с моющей жидкостью. Корпус прибора протрите влажной тканью и убедитесь, что выключатели не засорены частицами продуктов.

Рис. 9 Чистка миксеров

#### Миксер работает очень шумно

Поскольку у настольного миксера металлические шестерни редуктора и мощный электродвигатель, он обычно работает довольно шумно. Если вам кажется, что этот шум больше, чем обычно, то можно сузить поиск причин этого, прежде чем обращаться в мастерскую. Для выполнения любой из этих проверок вам понадобится снимать различные пластиковые крышки. Перед началом работы выньте вилку из розетки.

##### Съем крышек

Поднимите крышку, закрывающую высокоскоростной привод блендера. Затем, открыв защелку на конце консоли, снимите пластину, которая закрывает привод мясорубки, и снимите маленькую пластину, за которой находится привод для режима соковыжималки.

Рис. 10 Снимите крышку привода блендера

Рис. 11 Снимите небольшую пластмассовую крышку привода соковыжималки

Рис. 12 Нажмите на защелку, чтобы снять крышку привода мясорубки

Рис. 13 Отверните крепеж и снимите фиксатор насадки блендера

Рис. 14 Затем снимите крышку консоли

Снимите фиксатор насадки блендера, отвернув его крепежные винты, затем снимите пластину из нержавеющей стали и маленькую упорную шайбу, расположенную на зубчатом колесе привода.

Поднимите крышку консоли и выдвигайте ее вперед, пока она не высвободится и не откроет приводной ремень и редуктор.

##### Поврежденный или изношенный редуктор

Снимите приводной ремень, с тем чтобы отключить редуктор от двигателя.

Рукой проверните сборку планетарной передачи, чтобы привести во вращение шестерни. Если звук покажется слишком шумным, то редуктор, возможно, нуждается в техобслуживании - но проверьте также и планетарную передачу, прежде чем нести прибор в мастерскую.

Рис. 15 Вращайте сборку планетарной передачи

##### Изношенные подшипники двигателя

Исключив редуктор в качестве источника повышенного шума, временно закройте все крышки, не устанавливая при этом приводной ремень. Включите миксер и на слух определите, не являются ли изношенные подшипники электродвигателя причиной дополнительной шумности работы. Для проверки подозрительного электродвигателя обратитесь к мастеру сервиса.

##### Планетарная передача требует смазки

Осмотрите механизм планетарной передачи под консолью - не требуется ли ему смазка. Из-за этого может увеличиваться шумность.

Поднимите консоль и отверните колпачковую гайку, удерживающую хромированную крышку. Снимите крышку.

Рис. 16 Отверните колпачковую гайку

Рис. 17 Снимите крышку

Осмотрите небольшое зубчатое колесо и зубчатую кромку внутри корпуса, чтобы убедиться в наличии всех зубьев. Если все зубья на месте, почистите детали и слегка смажьте зубья универсальной густой смазкой.

Поставьте крышку, убедившись, что она встала на место и зубья передачи находятся в зацеплении.

#### Не вращается венчик

##### Сломана шпилька на валу венчика

Как правило, поставляемые с настольным миксером высокого качества насадки очень прочные. Однако перед углублением в поиск неисправности сначала все-таки проверьте, на месте ли фиксирующая шпилька. Если она сломана, приобретите замену.

##### Оборван или поврежден ремень

Ослабший приводной ремень или ремень с отсутствующими зубьями может сползти или создавать вибрацию, но когда он оборван, то вращение электродвигателя не сможет передаваться на редуктор и соответственно венчик вращаться не будет. Для осмотра ремня снимите крышку консоли.

Рис. 18 Проверьте натяжение ремня

Рис. 19 Сдвигайте ремень в сторону боль шей шестерни

Рис. 20 Проверьте на ремне наличие трещин

Рис. 21 Почистите миксер и замените ремень

Рис. 22 Почистите и смажьте детали

Рис. 23 Проверьте фиксирующую шпильку

Если ремень цел, проверьте его натяжение, сжав пальцами два его участка около меньшей шестерни. При нормальном натяжении ветви ремня должны стать параллельными непосредственно перед шестерней. Ослабленный ремень можно подтянуть, но делать это должен специалист.

Чтобы снять ремень, тяните его вверх, одновременно сдвигая в сторону большей шестерни.

Выверните ремень «наизнанку» и проверьте наличие трещин и отсутствие зубьев. Подозрительный ремень поменяйте до того, как он порвется.

Прежде чем поменять приводной ремень, очистите крошки и другие остатки пищи сверху редуктора и вокруг привода.

Наденьте новый ремень на маленькое колесо и вращайте большее колесо, подавая на него ремень.

##### Поврежденная планетарная передача

Серьезное повреждение планетарной передачи будет очевидным. Возможно, перестанет вращаться венчик, и, вероятно, из механизма будет раздаваться скрежещущий звук. Немедленно выключите прибор, чтобы избежать дальнейших повреждений, и отдайте механизм в сервис.

##### Неисправный редуктор

Проведите проверку, описанную в разделе о шуме в редукторе. Если большая шестерня не вращается или вращается с перерывами, то, возможно, одна шестерня (или больше) повреждена. Ремонт серьезно поврежденного редуктора будет дорогим, но, вероятно, все же дешевле, чем новый настольный миксер хорошего качества.

В старых моделях храповой механизм играет роль «муфты сцепления» для редуктора. Если нейлоновый выступ на верхней крышке или сам храповой механизм сломан, то редуктор не будет подключен. Следует обратиться в сервисную мастерскую, поскольку обе детали можно заменить по разумной цене.

#### МИКСЕР НЕ РАБОТАЕТ

##### Неисправная вилка или предохранитель

Проверьте правильность подсоединения вилки и смените при необходимости перегоревший предохранитель. Если предохранитель снова перегорит при включении вилки в розетку и включении миксера, обращайтесь в сервисный центр.

##### Нет электропитания

Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо УЗО.

Обрыв в шнуре

Если у вашего миксера шнур подсоединен к винтовым клеммам, проверьте его на обрыв и при необходимости замените его.

Рис. 24 Проверьте контакты шнура

##### Сработала защита от перегрузки

Многие настольные миксеры имеют защиту, которая отключает прибор, если двигатель подвергается слишком большой нагрузке - например, слишком густыми компонентами для смешивания.

Дайте двигателю остыть, затем откройте защелку подъема консоли. Откроется кнопка сброса сбоку прибора. Нажатие на эту кнопку позволит снова включить миксер.

##### Неисправный переключатель скорости

Подозрительный переключатель скорости вращения проверьте у мастера, но сначала убедитесь, что ручка переключателя находится в зацеплении со своим валом, а не просто проскальзывает на нем. Обычно эта ручка плотно насаживается на вал с фаской на боку. Если пластик треснул или износился, то ручка может свободно вращаться на валу, не переключая переключатель.

##### Неисправный электродвигатель

Оборванный приводной ремень тоже может создать впечатление остановки миксера, но вы сможете слышать работу электродвигателя. Наиболее вероятной причиной может быть износ щеток, которые можно заменить.

### ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед техобслуживанием миксера обязательно вынимайте вилку из розетки.

Убедитесь в правильности подсоединения вилки и соответствии номинала предохранителя.

Регулярно проверяйте состояние шнура.

При сборке миксера обязательно верните в исходное положение все детали и провода.

Перед возобновлением эксплуатации проверьте миксер: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите прибор. Если УЗО сработает, отдайте миксер для проверки специалисту.

Не ставьте миксер на горячие поверхности или рядом с ними.

Не проливайте на прибор воду.

Содержите рабочие поверхности вокруг электроприборов сухими и чистыми.

Не включайте миксер при пустом контейнере.

Для предотвращения несчастных случаев, когда насадки блендера, соковыжималки и мясорубки не используются, пластиковые крышки, которые закрывают их приводы, следует держать закрытыми. Регулярно проверяйте крышки, чтобы убедиться в их хорошем состоянии, а треснутые или плохо закрывающиеся заменяйте.

Не оставляйте миксер без присмотра, когда его вилка включена в розетку.

Если прибор имеет заземление следует обязательно проверить его надежность тестером.

# 9. Ремонт кондиционера «БК-1500», «БК-2500».

Бытовой оконный кондиционер БК-1500 используется в жилых, служебных и других помещениях площадью до 25 м2.

Кондиционер обеспечивает:

охлаждение воздуха в помещении; автоматическое поддержание заданной температуры;

очистку воздуха от пыли; вентиляцию;

уменьшение влажности воздуха;

изменение скорости движения и направления воздушного потока;

воздухообмен с наружной средой.

Рис. 1 Кондиционер БК-1500, общий вид.

1 — поворотная решетка; 2 — пульт управления; 3 — кожух; 4 — передняя панель с фильтром для очистки воздуха; 5 — панель с жалюзи; 6 — винт крепления передней панели

Все узлы кондиционера смонтированы на металлическом основании. Металлической перегородкой кондиционер разделяется на два герметически изолированных отсека: наружный и внутренний. Внутренний отсек кондиционера, установленного в оконном проеме, находится внутри помещения, а наружный располагается вне его.

Рис. 2 Кондиционер БК-1500, схема функционирования

7 — соединительный шнур; 8 — конденсатор; 9 — компрессор; 10 — расширитель; 11 — фильтр-осушитель; 12 — капиллярная трубка; 13 — пульт управления; 14 — перегородка; 15 — фильтр воздушный; 16 — испаритель; 17 — вентилятор центробежный; 18 — заслонка вентиляторная; 19 — электродвигатель вентиляторов; 20 — вентилятор осевой

Основными рабочими узлами кондиционера являются: холодильный агрегат; вентиляторы (осевой и центробежный) с общим электродвигателем; пульт управления с пускозащитным устройством.

Герметичный холодильный агрегат состоит из ротационного компрессора 9 (рис. 2) конденсатора 8, испарителя 16, фильтра-осушителя 11, расширителя 10 и системы трубопроводов.

Компрессор, конденсатор, осушитель и расширитель расположены в наружном отсеке, а испаритель — во внутреннем.

Система холодильного агрегата заполнена смазочным маслом и хладагентом хладоном-22.

При включенных электродвигателях холодильный агрегат работает следующим образом: пары хладона нагнетаются компрессором 9 в конденсатор 8. В конденсаторе происходит конденсация паров за счет отвода тепла наружным воздухом, продуваемым осевым вентилятором 20. Далее жидкий хладон поступает через фильтр-осушитель 11 по капиллярной трубке 12 в испаритель 16. Капиллярная трубка создает перепад давления между конденсатором и испарителем, вследствие чего жидкий хладон  переходит в испаритель в газообразном состоянии. При этом он поглощает большое количество тепла, отнимая его от стенок испарителя и соприкасающегося с ним воздуха, засасываемого центробежным вентилятором 17 из помещения. Охлажденный воздушный поток поступает в помещение через поворотную решетку.

Из испарителя через расширитель пары хладагента отсасываются компрессором, и цикл повторяется.

Осевой вентилятор 20 с двухскоростным электродвигателем 19, расположенный в наружном отсеке, предназначен для охлаждения конденсатора наружным воздухом, засасываемым через жалюзи в боковых стенках кожуха.

Центробежный вентилятор, установленный во внутреннем отсеке кондиционера, служит для засасывания воздуха из помещения через решетчатую часть декоративной панели, воздушный фильтр 15 и испаритель, а также для нагнетания охлажденного и очищенного от пыли воздуха в помещение через поворотную решетку 1.

Электродвигатель вентиляторов включается при пуске компрессора, однако он может быть также включен в работу в режиме вентиляции и при отключенной холодильной системе. Пульт управления 2 с пускозащитным устройством предназначается для пуска, останова и управления работой кондиционера, установления желаемой температуры в помещении и автоматического поддержания ее, а также для защиты элементов кондиционера от перегрузки. Электрическая схема кондиционера показана на рис. 3.

Рис. 3. Кондиционер БК-1500,  электрическая схема:

СПЭ — конденсатор пусковой емкостью 60 мкф на напряжение 320 В; МК — компрессор; СРБ — конденсатор рабочий; МВ — однофазный электродвигатель; РНП — реле напряжения пусковое, 10 А, 250 В; ДРТ — датчик реле — температуры; РТТ — реле температурно-токовое; R — резистор сопротивлением 100 кОм

Пускозащитное устройство состоит из следующих приборов: конденсатор пусковой электролитический СПЭ емкостью 60 мкф для пуска электродвигателя компрессора МК; конденсатор рабочий блочный СРВ для обеспечения работы однофазных электродвигателей МБ и МК; реле напряжения пусковое РНП для отключения пускового конденсатора СПЭ после пуска двигателя компрессора МК; термостат ДРТ (датчик реле температуры) для автоматического управления кондиционером. Температура регулирования от 30° до 15°С; реле температурно-токовое РТТ для защиты электродвигателя компрессора МК при перегрузках; резистор R типа ОМЛТ-0,5 100 кОм для разрядки пускового электролитического конденсатора СПЭ после его отключения.

По сравнению с ранее выпускаемыми кондиционерами в кондиционере БК-1500 имеются следующие преимущества. Компрессор кондиционера ротационного типа более легкий и с меньшим шумом, чем ранее применяемый поршневой компрессор.

Расход электроэнергии снижен. Электродвигатель вентиляторов имеет две частоты вращения, что делает возможным регулирование объема вентилируемого воздуха в единицу времени и скорости движения воздушного потока, а также уменьшение шума.

Пластмассовый кожух по сравнению с металлическим имеет меньшую массу, обеспечивает уменьшение теплоотдачи и поглощает шум работающего агрегата.

##### Основные технические характеристики кондиционера БК-1500

| Кондиционер |
| --- |
| Тип | Бытовой оконный автономный с автоматической регулировкой температуры |
| Холодопроизводительность, ккал/ч | 1500 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Уровень шума, дБА, | не более 58 |
| Рабочий ток, А, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 400х600х585 |
| Масса, кг | 51 |
| Компрессор |
| Тип | Ротационный с конденсаторным двигателем |
| Холодопроизводительность, ккал/ч | 1750 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 854 |
| Рабочий ток, А, не более | 4,4 |
| Коэффициент мощности | 0,875 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 2910 |
| Двигатель вентиляторов |
| Тип | Двухскоростной, однофазный с короткозамкнутым ротором, конденсаторный |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40/18 |
| Частота вращения, об/мин: |  |
| максимальная | 810 |
| минимальная | 625 |

Кондиционер БК-2500 предназначен для установки в помещениях площадью до 35м2 и служит для охлаждения воздуха, вентиляции, уменьшения влажности, очистки воздуха от пыли.

Прибор дает возможность снижать в помещении температуру на 5...10°С по сравнению с окружающей средой.

Внутри пластмассового корпуса конденсатора на металлическом основании смонтированы холодильный агрегат и двухскоростной электродвигатель с центробежным и осевым вентиляторами на концах вала. Кондиционер разделен на герметически изолированные отсеки металлической перегородкой, обклеенной изоляционными плитками. В передней части расположены испаритель, центробежный вентилятор, панель с пультом управления и пускозащитная аппаратура (реле напряжения, пусковой конденсатор, переключатель и термостат).

В задней части находится компрессор, конденсатор, осушитель и расширитель. Холодильный агрегат состоит из ротационного компрессора, конденсатора, испарителя, осушителя, расширителя и системы трубопроводов, образующих герметично замкнутую систему, заполненную хладагентом (хладоном-22).

Принцип действия кондиционера следующий. Пары хладона нагнетаются компрессором в конденсатор, там они конденсируются за счет отвода тепла наружным воздухом, продуваемым осевым вентилятором. Жидкий хладон поступает через осушитель по капиллярной трубке в испаритель, где он переходит в газообразное состояние (за счет перепада давления), поглощая при этом большое количество тепла из стенок испарителя и соприкасающегося с ним воздуха, засасываемого центробежным вентилятором из помещения. Воздух затягивается через решетчатую часть декоративной панели, фильтр и испаритель. Охлажденный и очищенный от пыли и излишней влаги воздух возвращается в помещение через поворотную решетку.

Осевой вентилятор, расположенный в заднем отсеке кондиционера, предназначен в основном для охлаждения конденсатора наружным воздухом, засасываемым через жалюзи в боковых стенках корпуса. Электродвигатель вентилятора включается при пуске компрессора, но он может работать и в режиме вентиляции (I и II скорости) при отключенной холодильной системе.

Пульт управления с пускозащитным устройством предназначен для пуска, остановки и управления работой кондиционера, установления желаемой температуры в помещении и ее автоматического поддержания, а также для защиты двигателя компрессора от перегрузки. Благодаря применению ротационного компрессора вместо поршневого и пластмассового кожуха вместо металлического кондиционер работает менее шумно: он стал легче, расход электроэнергии снизился.

Сконденсированная влага, отводимая от воздуха, стекает в поддон под испарителем, немного воды отводится наружу, а большая часть попадает в углубление под осевым вентилятором, которым она распыляется и тем самым охлаждает конденсатор.

##### Основные технические характеристики кондиционера БК-2500

| Холодопроизводительность, ккал/ч | 2500 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 |
| Питающее напряжение, В | 220 |
| Электродвигатель вентилятора | Двухскоростной, однофазный,с короткозамкнутым ротором |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Частота вращения, об/мин | 700...900 |
| Компрессор | Ротационный с конденсаторным электродвигателем |
| Частота вращения, мин'' | 2900 |

9.Ремонт микроволновой печи.

Подобно многим другим открытиям, существенно повлиявшим на повседневную жизнь людей, открытие теплового воздействия микроволн произошло случайно. В 1942 году американский физик  Перси Спенсер работал в лаборатории компании «Райтеон» с устройством, излучавшим  сверхвысокочастотные волны. Разные источники по-разному описывают события, случившиеся в  тот день в лаборатории. По одной версии, Спенсер положил на устройство свой бутерброд, а  сняв его через несколько минут, обнаружил, что бутерброд прогрелся до середины. По другой версии, разогрелся и растаял шоколад, который был у Спенсера в кармане, когда он работал возле своей установки, и, осененный счастливой догадкой, изобретатель кинулся в буфет за  сырыми кукурузными зернами. Поднесенный к установке попкорн вскоре с треском начал  лопаться…

Так или иначе эффект был обнаружен. В 1945 году Спенсер получил патент на использование  микроволн для приготовления пищи, а в 1947-м на кухнях госпиталей и военных столовых, где требования к качеству пищи были не столь высоки, появились первые приборы для приготовления пищи с помощью микроволн. Эти изделия фирмы «Райтеон» высотой в человеческий рост весили 340 кг и стоили 3000 долларов за штуку.

Понадобилось полтора десятилетия, чтобы «довести до ума» печь, в которой пища готовится с помощью невидимых волн. В 1962 году японская фирма «Sharp» выпустила в продажу первую серийную микроволновую печь, которая, впрочем, поначалу не вызвала потребительского ажиотажа. Этой же фирмой в 1966 году был разработан вращающийся стол, в 1979-м впервые применена микропроцессорная система управления печью, а в 1999-м разработана первая микроволновая печь с выходом в Интернет.

Сегодня десятки фирм выпускают бытовые микроволновки. Только в США в 2000 году продали 12,6  млн микроволновых печей, не считая комбинированных духовок со встроенным источником  микроволн.

Опыт применения миллионов микроволновых печей во многих странах в течение последних десятилетий доказал неоспоримые удобства этого способа приготовления пищи - быстроту, экономичность, простоту пользования. Сам механизм приготовления пищи с помощью микроволн, с которым мы познакомим вас ниже, предопределяет сохранение молекулярной структуры, а значит, и вкусовых качеств продуктов.

#### Что такое микроволны

Микроволновое, или сверхвысокочастотное (СВЧ), излучение - это электромагнитные волны длиной от одного миллиметра до одного метра, которые используются не только в микроволновых  печах, но и в радиолокации, радионавигации, системах спутникового телевидения, сотовой  телефонии и т.д. Микроволны существуют в природе, их испускает Солнце.

Рис. 1 Шкала электромагнитного излучения.

Место микроволн на шкале электромагнитного излучения показано на рис. 1.

В бытовых микроволновых печах используются микроволны, частота f которых составляет 2450 МГц. Такая частота установлена для микроволновых печей специальными международными соглашениями, чтобы не создавать помех работе радаров и иных устройств, использующих микроволны.

Зная, что электромагнитные волны распространяются со скоростью света с, равной 300 000 км/с, нетрудно подсчитать, чему равна длина волны L микроволнового излучения данной частоты:

L = c/f = 12,25 см.

Чтобы понять принцип работы микроволновой печи, нужно вспомнить еще один факт из школьного курса физики: волна представляет собой сочетание переменных полей - электрического и магнитного. Продукты, употребляемые нами в пищу, магнитными свойствами не обладают, поэтому о магнитном поле мы можем забыть. А вот изменения электрического поля, которые несет с  собой волна, для нас очень кстати...

#### Как микроволны нагревают пищу?

В состав продуктов питания входят многие вещества: минеральные соли, жиры, сахар, вода.  Чтобы нагреть пищу с помощью микроволн, необходимо присутствие в ней дипольных молекул, то есть таких, на одном конце которых имеется положительный электрический заряд, а на другом - отрицательный. К счастью, подобных молекул в пище предостаточно - это молекулы и жиров и сахаров, но главное, что диполем является молекула воды - самого распространенного в природе вещества.

Каждый кусочек овощей, мяса, рыбы, фруктов содержит миллионы дипольных молекул.

Рис. 2. Дипольные молекулы а - в отсутствие электрического поля; б - в постоянном электрическом поле; в - в переменном электрическом поле

В отсутствие электрического поля молекулы расположены хаотически (рис. 2,а).

В электрическом поле они выстраиваются строго по направлению силовых линий поля, "плюсом" в  одну сторону, "минусом" в другую. Стоит полю поменять направление на противоположное, как молекулы тут же переворачиваются на 180о (рис. 2,б).

А теперь вспомним, что частота микроволн 2450 Мгц. Один герц - это одно колебание в секунду, мегагерц - один миллион колебаний в секунду. За один период волны поле меняет свое направление дважды: был "плюс", стал "минус", и снова вернулся исходный «плюс». Значит, поле, в котором находятся наши молекулы, меняет полярность 4 900 000 000 раз в секунду! Под действием микроволнового излучения молекулы кувыркаются с бешеной частотой и в буквальном смысле трутся одна о другую при переворотах (рис. 2,в). Выделяющееся при этом тепло и служит причиной разогрева пищи.

Рис. 3 Разогрев куска мяса.

Продукты нагреваются под действием микроволн примерно так же, как нагреваются наши ладони, когда мы быстро трем их друг о друга. Сходство состоит и еще в одном: когда мы трем кожу одной руки о кожу другой, тепло проникает в глубь мышечной ткани. Так и микроволны: они работают только в относительно небольшом поверхностном слое пищи, не проникая внутрь глубже, чем на 1-3 см (рис. 3). Поэтому нагрев продуктов происходит за счет двух физических механизмов - прогрева микроволнами поверхностного слоя и последующего проникновения тепла в глубину продукта за счет теплопроводности.

Отсюда сразу следует рекомендация: если нужно приготовить в микроволновке, например, большой кусок мяса, лучше не включать печь на полную мощность, а работать на средней мощности, но зато увеличить время пребывания куска в печи. Тогда тепло из наружного слоя успеет проникнуть в глубь мяса и хорошо пропечет внутреннюю часть куска, а снаружи кусок не подгорит.

Из тех же соображений жидкие продукты, например супы, лучше периодически помешивать, вынимая время от времени кастрюльку из печи. Этим вы поможете проникновению тепла в глубь емкости с супом.

#### Посуда для микроволновки

Разные материалы по-разному ведут себя по отношению к микроволнам, и для СВЧ-печи годится не всякая посуда. Металл отражает микроволновое излучение, поэтому внутренние стенки полости печи делают из металла, чтобы он отражал волны к пище. Соответственно, металлическая посуда для микроволновок не годится.

Исключением является низкая открытая металлическая посуда (например, алюминиевые лотки для продуктов). Такую посуду можно помещать в микроволновую печь, но, во-первых, только вниз, на самое дно, а не на второй по высоте уровень (некоторые микроволновки допускают «двухэтажное» размещение лотков); во-вторых, нужно, чтобы печь работала не на максимальной мощности (лучше увеличить время работы), а края лотка отстояли от стенок камеры не менее, чем на 2 см, чтобы не образовался электрический разряд.

Стекло, фарфор, сухие картон и бумага пропускают микроволны сквозь себя (влажный картон начнет разогреваться и не пропустит микроволны, пока не высохнет). Посуду из стекла можно применять в микроволновке, но только при условии, что она выдержит высокую температуру нагрева. Для СВЧ-печей выпускается посуда из специального стекла (например, Pyrex) с низким коэффициентом теплового расширения, стойкая к нагреву.

Рис. 4 Маркировка посуды для микроволновых печей

В последнее время многие производители снабжают посуду маркировкой, указывающей на допустимость применения в микроволновой печи (рис. 4). Прежде чем пользоваться посудой, обратите внимание на ее маркировку.

Учтите, что, например, пластиковые термостойкие контейнеры для пищи прекрасно пропускают микроволны, но и они могут не выдержать высокой температуры, если дополнительно к микроволнам включить еще и гриль.

Продукты питания поглощают микроволны. Так же ведут себя глина и пористая керамика, применять которые в микроволновках не рекомендуется. Посуда из пористых материалов задерживает влагу и нагревается сама вместо того, чтобы пропускать микроволны к продуктам.

В результате продуктам достается меньше микроволновой энергии, а вы рискуете обжечься, вынимая посуду из печи.

Приведем три главных правила на тему: что нельзя помещать в микроволновку.

- Нельзя помещать в микроволновку посуду с золотыми или иными металлическими ободками. Дело в том, что переменное электрическое поле микроволнового излучения приводит к появлению в металлических предметах наведенных токов. Сами по себе эти токи ничего страшного не представляют, но в тонком проводящем слое, каким является слой декоративного металлического покрытия на посуде, плотность наведенных токов может оказаться столь высокой, что ободок, а  с ним и посуда, перегреется и разрушится.

Вообще в микроволновке не место металлическим предметам с острыми кромками, заостренными концами (например, вилкам): высокая плотность наведенного тока на острых кромках проводника может стать причиной оплавления металла или появления электрического разряда.

- Ни в коем случае не следует ставить в микроволновку плотно закрытые емкости: бутылки, консервные банки, контейнеры с продуктами и т.д., а также яйца (неважно, сырые или вареные). Все перечисленные предметы при нагреве могут разорваться и привести печь в негодность.

- К предметам, которые могут разорваться при нагреве, относятся и продукты питания, имеющие кожицу или оболочку, например помидоры, сосиски, сардельки, колбаски и т.д. Чтобы избежать взрывного расширения подобных продуктов, проколите оболочку или кожицу вилкой перед тем, как помещать их в печь. Тогда пар, образующийся внутри при нагреве, сможет спокойно выйти наружу и не разорвет помидор или сосиску.

- И последнее: нельзя, чтобы в микроволновке была… пустота. Иными словами, нельзя включать пустую печь, без единого предмета, который поглощал бы микроволны. В качестве минимальной загрузки печи при любом ее включении (например, при проверке работоспособности) принята простая и всем понятная единица: стакан воды (200 мл).

Включение пустой микроволновой печи чревато ее серьезным повреждением. Не встречая на своем пути никаких препятствий, микроволны будут многократно отражаться от внутренних стенок полости печи, а сконцентрированная энергия излучения может вывести печь из строя.

Кстати, если вы хотите довести воду в стакане или ином высоком узком сосуде до кипения, не забудьте опустить в него чайную ложечку перед тем, как поставить стакан в печь. Дело в том, что закипание воды под действием микроволн происходит не так, как, например, в чайнике, где тепло подводится к воде только снизу, со стороны дна. Микроволновый нагрев идет со всех сторон, а если стакан узкий - практически по всему объему воды. В чайнике вода при закипании бурлит, поскольку со дна поднимаются пузырьки растворенного в воде воздуха. В микроволновке вода дойдет до температуры кипения, но пузырьков не будет - это называется эффектом задержки кипения. Зато когда вы достанете стакан из печи, всколыхнув его при этом, - вода в стакане запоздало забурлит, и кипяток может ошпарить вам руки.

Если вы не знаете, из какого материала изготовлена посуда, проделайте простой опыт, который позволит вам определить, годится она для этой цели или нет. Понятное дело, речь не идет о металле: опознать его несложно. Поставьте порожнюю посуду в печь рядом со стаканом, наполненным водой (не забудьте про ложечку!). Включите печь и дайте ей поработать в течение одной минуты на максимальной мощности. Если после этого посуда осталась холодной, значит, она изготовлена из прозрачного для микроволн материала и ею можно пользоваться. Если же посуда нагрелась, значит, она изготовлена из поглощающего микроволны материала и вам вряд ли удастся приготовить в ней пищу.

#### Опасны ли микроволны?

С микроволновыми печами связан ряд заблуждений, которые объясняются непониманием характера этого вида электромагнитных волн и механизма микроволнового нагрева. Надеемся, что наш рассказ поможет преодолеть такие предубеждения.

##### Микроволны радиоактивны или делают продукты радиоактивными.

Это неверно: микроволны относятся к категории неионизирующих излучений. Они не оказывают никакого радиоактивного воздействия на вещества, биологические ткани и продукты питания.

##### Микроволны изменяют молекулярную структуру продуктов питания или делают продукты канцерогенными.

Это тоже неверно. Принцип действия микроволн иной, чем у рентгеновских лучей или у ионизирующих излучений, и сделать продукты канцерогенными они не могут. Напротив, поскольку приготовление пищи при помощи микроволн требует очень небольшого количества жиров, готовое блюдо содержит меньше перегоревшего жира с измененной при тепловой обработке молекулярной структурой. Поэтому приготовление пищи с помощью микроволн полезнее для здоровья и не представляет для человека никакой опасности.

##### Микроволновые печи испускают опасное излучение.

Это не соответствует действительности. Хотя непосредственное воздействие микроволн может вызвать тепловое поражение тканей, риск при пользовании исправной микроволновой печью полностью отсутствует. Конструкцией печи предусмотрены жесткие меры для предотвращения выхода излучения наружу: имеются продублированные устройства блокировки источника микроволн при открывании дверцы печи, а сама дверца исключает выход микроволн за пределы полости. Ни корпус, ни любая иная часть печи, ни помещенные в печь продукты питания не накапливают электромагнитное излучение микроволнового диапазона. Как только печь выключается, излучение микроволн прекращается.

Тем, кто опасается даже близко подходить к микроволновой печи, нужно знать, что микроволны очень быстро затухают в атмосфере. Для иллюстрации приведем такой пример: допустимая  западными стандартами мощность СВЧ-излучения на расстоянии 5 см от новой, только что купленной печи составляет 5 милливатт на квадратный сантиметр. Уже на расстоянии полуметра  от микроволновки излучение становится в 100 раз слабее (см. рис. 5).

Рис. 5. Ослабление энергии СВЧ-излучения в атмосфере: на каждой следующей линии по мере удаления от печи мощность излучения в 10 раз меньше, чем на предыдущей

Как следствие столь сильного затухания, вклад микроволн в общий фон окружающего нас электромагнитного излучения не выше, чем, скажем, от телевизора, перед которым мы готовы сидеть часами без всякого опасения, или мобильного телефона, который мы так часто держим у виска. Просто не стоит опираться локтем на работающую микроволновую печь или прислоняться лицом к дверце, пытаясь разглядеть, что происходит в полости. Достаточно отойти от печи на расстояние вытянутой руки, и можно чувствовать себя в полной безопасности.

#### Откуда берутся микроволны

Источником микроволнового излучения является высоковольтный вакуумный прибор - магнетрон .

Чтобы антенна магнетрона излучала микроволны, к нити накала магнетрона необходимо подать высокое напряжение (порядка 3-4 КВт). Поэтому сетевого напряжения питания (220 В) магнетрону недостаточно, и питается он через специальный высоковольтный трансформатор (рис. 6).

Рис. 6 Устройство микроволновой печи.

Мощность магнетрона современных микроволновых печей составляет 700-850 Вт. Этого достаточно, чтобы за несколько минут довести до кипения воду в 200-граммовом стакане. Для охлаждения магнетрона рядом с ним имеется вентилятор, непрерывно обдувающий его воздухом.

Порожденные магнетроном микроволны поступают в полость печи по волноводу - каналу с металлическими стенками, отражающими СВЧ-излучение. В одних микроволновках волны входят в полость только через одно отверстие (как правило, под "потолком" полости), в других - через два отверстия: у «потолка» и у «дна». Если заглянуть в полость печи, то можно увидеть слюдяные пластинки, которые закрывают отверстия для ввода микроволн. Пластинки не позволяют попадать в волновод брызгам жира, а проходу микроволн они совершенно не мешают, поскольку слюда прозрачна для излучения. Слюдяные пластинки со временем пропитываются жиром, 
становятся рыхлыми, и их нужно менять на новые. Можно вырезать новую пластинку из листка слюды самому по форме старой, но лучше купить новую пластинку в сервисном центре, который обслуживает технику данной торговой марки, благо стоит она недорого.

Полость микроволновки изготавливается из металла, который может иметь то или иное покрытие. В самых дешевых моделях СВЧ-печей внутренняя поверхность стенок полости покрыта краской  «под эмаль». Такое покрытие не отличается стойкостью к воздействию высоких температур, поэтому не применяется в моделях, где дополнительно к микроволнам пища подогревается грилем.

Более стойким является покрытие стенок полости эмалью или специальной керамикой. Стенки с таким покрытием легко моются и выдерживают высокие температуры. Недостатком эмали и керамики является их хрупкость по отношению к ударам. Ставя посуду в полость микроволновки, нетрудно случайно задеть стенку, а это может повредить нанесенное на нее покрытие. Поэтому, если вы приобрели СВЧ-печь с эмалевым или керамическим покрытием стенок, обращайтесь с ней осторожно.

Наиболее прочными и стойкими в отношении ударов являются стенки из нержавеющей стали. Плюс этого материала - прекрасное отражение микроволн. Минус - то, что если хозяйка уделяет не слишком много внимания очистке внутренней полости СВЧ-печи, то не удаленные вовремя брызги жира и пищи могут оставить следы на нержавеющей поверхности.

Объем полости микроволновой печи служит одной из важных потребительских характеристик. Компактные печи с объемом полости 8,5-15 л служат для размораживания или приготовления малых порций пищи. Они идеально подходят для одиноких людей либо для выполнения специальных задач, например для разогрева бутылочки с детским питанием. Печи с полостью объемом 16-19 л годятся для семейной пары. В такую печь можно поместить небольшую курицу. Печи средних габаритов имеют объем полости 20-35 л и подходят для семьи из трех-четырех человек.

Наконец, для большой семьи (пять-шесть человек) нужна СВ-печь с полостью объемом 36-45 л, позволяющая испечь гуся, индейку или большой пирог.

Очень важным элементом микроволновой печи является дверца. Она должна дать возможность  видеть, что происходит в полости, и при этом исключить выход микроволн наружу. Дверца представляет собой многослойный пирог из стеклянных или пластмассовых пластин (рис. 7).

Рис. 7 Конструкция дверцы микроволновой печи.

Кроме того, между пластинами обязательно есть сетка из перфорированного металлического листа. Металл отражает микроволны назад, в полость печи, а отверстия перфорации, которые делают его прозрачным для обзора, имеют диаметр не более 3 мм. Вспомним, что длина волны СВЧ-излучения равна 12,25 см. Ясно, что через трехмиллиметровые отверстия такой волне не пройти.

Чтобы излучение не нашло лазейки там, где дверца прилегает к срезу полости, по периметру дверцы вмонтирован уплотнитель из диэлектрического материала. Он плотно прилегает к переднему торцу корпуса СВЧ-печи при закрытии дверцы. Толщина уплотнителя составляет порядка четверти длины волны СВЧ-излучения. Здесь используется расчет, основанный на физике волн: как известно, волны в противофазе гасят друг друга. Благодаря точно подобранной толщине уплотнителя обеспечивается так называемая отрицательная интерференция волны, проникшей внутрь материала уплотнителя, и отраженной волны, выходящей из уплотнителя наружу. Благодаря этому уплотнитель служит ловушкой, надежно гасящей излучение.

Чтобы полностью исключить возможность генерации микроволн при открытой дверце камеры, используется набор нескольких дублирующих друг друга независимых выключателей. Эти выключатели замыкаются контактными штырями на дверце печи и разрывают цепь питания магнетрона даже при небольшой неплотности закрытия дверцы.

Присмотревшись к микроволновым печам, выставленным в торговом зале крупного магазина бытовой техники, вы сможете заметить, что они различаются по направлению открытия дверцы: у одних печей дверца открывается в сторону (обычно влево), а у других откидывается к вам, образуя небольшую полочку. Последний вариант хоть и встречается реже, но дает дополнительное удобство при пользовании печью: горизонтальная плоскость открытой дверцы служит опорой при загрузке посуды в полость печи или при извлечении готового блюда. Нужно только не перегружать дверцу излишним грузом и не опираться на нее.

#### Как «перемешать» микроволны

Микроволны, вошедшие по волноводу в полость печи, хаотично отражаются от стенок и рано или поздно попадают на помещенные в печь продукты. При этом на каждую точку, скажем, куриной тушки, которую мы хотим разморозить либо поджарить, приходят волны с самых разных направлений. Неприятность состоит в том, что уже упомянутая нами интерференция может  сработать как в «плюс», так и в «минус»: пришедшие в фазе волны усилят одна другую и прогреют участок, на который они попали, а пришедшие в противофазе - погасят друг друга, и проку от них не будет никакого.

Чтобы волны проникали в продукты равномерно, их надо как бы «перемешать» в полости печи. Самим же продуктам лучше в буквальном смысле повертеться в полости, подставляя под поток излучения разные бока. Так в микроволновых печах появился поворотный стол - блюдо, опирающееся на небольшие ролики и приводимое в движение электромотором (рис. 8,б).

Рис. 8. Печь с диссектором (а) и поворотным столом (б).

«Перемешивать» микроволны можно разными способами. Наиболее простое и прямолинейное решение - подвесить под «потолком» полости мешалку: вращающуюся крыльчатку с металлическими лопастями, которые отражают микроволны. Такая мешалка называется диссектор (рис. 8,а). Он хорош своей простотой и, как следствие, низкой стоимостью. Но, к сожалению, высокой равномерностью волнового поля СВЧ-печи с механическим отражателем микроволн не отличаются.

Сочетание вращающегося диссектора и поворотного стола для продуктов иногда носит специальное название. Так, в микроволновых печах Mielе это называется системой Duplomatic.

В некоторых микроволновках (например, модели Y82, Y87, ET6 от «Moulinex») сделаны два поворотных стола, расположенных один над другим. Такая система называется DUO и позволяет готовить два блюда одновременно. Каждый стол имеет отдельный привод через гнездо на задней стенке полости печи.

Более тонким, но зато и эффективным способом достижения равномерного волнового поля является тщательная работа над геометрией внутренней полости печи и создание оптимальных условий для отражения волн от ее стенок. Такие «продвинутые» системы распределения микроволн у каждого производителя печей имеют свое «фирменное» название.

#### Расписание работы магнетрона

Любая микроволновая печь позволяет владельцу задать мощность, необходимую для выполнения той или иной функции: от минимальной мощности, достаточной для поддержания пищи подогретой, до полной мощности, которая нужна для приготовления пищи в загруженной продуктами печи.

Особенностью магнетронов, применяемых в большинстве микроволновых печей, является то, что они не могут «гореть вполнакала». Поэтому, чтобы печь работала не на полной, а на уменьшенной мощности, можно лишь периодически выключать магнетрон, прекращая на какое-то время генерацию микроволн.

Когда печь работает на минимальной мощности (пусть это будет 90 Вт, при этом пища в полости печи поддерживается в подогретом состоянии), магнетрон включается на 4 с, затем отключается  на 17 с, и эти циклы включения-выключения все время чередуются.

Увеличим мощность, скажем, до 160 Вт, если нам нужно разморозить продукты. Теперь магнетрон включается на 6 с, а отключается на 15 с. Прибавим мощность: при 360 Вт длительность циклов включения и выключения почти сравнялась - это 10 с и 11 с соответственно.

Заметим, что суммарная длительность циклов включения и выключения магнетрона остается постоянной (4 + 17, 6 + 15, 10 + 11) и составляет 21 с.

Наконец, если печь включена на полную мощность (в нашем примере это 1000 Вт), магнетрон работает постоянно, не отключаясь.

В последние годы на отечественном рынке появились модели микроволновых печей, в которых питание магнетрона осуществляется через устройство под названием «инвертор». Производители  этих печей («Panasonic», «Siemens») подчеркивают такие преимущества инверторной схемы, как компактность узла излучения микроволн, позволяющего увеличить объем полости при неизменных внешних габаритах печи и более эффективное преобразование потребляемой электроэнергии в энергию микроволн.

Инверторные системы питания широко применяются, например, в кондиционерах воздуха и позволяют плавно менять их мощность. В СВЧ-печах инверторные системы питания дают возможность плавно менять мощность источника излучения, вместо того чтобы отключать его каждые несколько секунд.

Благодаря плавному изменению мощности излучателя микроволн в печах с инвертором температура также меняется плавно, в отличие от традиционных печей, где из-за периодического выключения  магнетрона время от времени прекращается подвод излучения. Впрочем, будем справедливы к традиционным печам: эти колебания температуры не столь уж сильны и вряд ли сказываются на качестве приготовленной пищи.

Так же, как в случае кондиционеров, микроволновки с инверторной системой питания стоят дороже, чем с традиционной.

#### Знаете ли вы …

- что в микроволновой печи можно разогревать любое молоко без всякого ущерба для его питательных свойств? Единственное исключение - свежесцеженное грудное молоко: под воздействием микроволн оно утрачивает содержащиеся в нем компоненты, жизненно необходимые младенцу.

- что иногда вращение стола лучше отменить. Это позволит готовить большие по объему блюда (лосось, индейку и т. д.), которым просто не повернуться в полости, не задев ее стенок.

Воспользуйтесь функцией отмена вращения, если она имеется в вашей микроволновке.

В настоящее время количество названий микроволновых печей измеряется сотнями и постоянно появляются новые модели. Поэтому в рамках одного сайта невозможно подробно описать работу всех существующих микроволновых печей. Кроме того, в этом нет никакого смысла, поскольку многие их узлы и связанные с ними неприятности похожи, как близнецы.

Вероятность того, что читателю придется ремонтировать микроволновку, не представленную на данном сайте, достаточно велика. Поэтому материал излагается следующим образом вначале описывается конструкция стандартной микроволновой печи и подробно рассматривается работа, особенности и типичные неисправности каждого узла. Затем таким же образом рассматривается работа типовых принципиальных схем.

А при описании конкретных схем, приведенных на сайте, внимание уделено только специфическим особенностям, присущим только данной модели.

Типовая конструкция микроволновой печи со снятым кожухом показана на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид микроволновой печи со снятым кожухом

Попытаемся изучить ее анатомию. Предварительно заметим, что, несмотря на кажущееся многообразие микроволновых печей, их внутреннее строение практически одинаково. В некоторые печи введены дополнительные элементы (гриль, конвектор и т.д.), однако это никак не отражается на тех элементах, которые обеспечивают микроволновый нагрев.

Напрашивается сравнение из области физиологии. Страус внешне мало чем похож на воробья, однако оба состоят из органов, которые одинаковы и по названию, и по функциональному назначению, и по принципу действия.

Приготовление пищи происходит в металлической камере, снабженной дверцей для защиты от излучения. Для обеспечения равномерного нагрева пищи служит вращающийся столик, который приводится в движение микродвигателем, находящимся под камерой. Иногда вместо вращающегося столика с той же целью используется диссектор — металлическая деталь, по внешнему виду напоминающая пропеллер, который располагается в верхней части камеры и прикрывается диэлектрическим окном из радиопрозрачного материала.

Микроволновая энергия поступает в камеру от магнетрона, как правило, через отрезок прямоугольного волновода. Для охлаждения магнетрона в процессе работы предназначен вентилятор. Теплый воздух от магнетрона через воздуховод направляется в камеру, обеспечивая дополнительный подогрев пищи, и затем вместе с образуемым паром выводится наружу через специальные неизлучающие отверстия. Высоковольтный блок питания магнетрона состоит из трансформатора, конденсатора и диода. Часто имеется также фьюз-диод, назначение которого мы выясним позже.

Чтобы не допустить работу микроволновой печи с неплотно закрытой дверцей, используются блокировочные микропереключатели. В зависимости от типа микроволновой печи их насчитывается от 2 до 5 штук.

Освещение в камере осуществляется пампой накаливания, обычно располагаемой внутри воздуховода.

Режим работы печи задается с помощью блока управления. Последний может быть выполнен либо в виде электромеханического таймера, либо в виде электронного блока, как правило, на основе микроконтроллера.

Для предотвращения наводок от работающей микроволновой печи во внешнюю цепь используется сетевой фильтр, на котором размещены также один или два предохранителя. Чтобы исключить выход печи из строя из-за перегрева, многие из них имеют термореле, которые обычно  располагаются на магнетроне и на камере с внешней стороны.

Мы рассмотрели конструкцию стандартной микроволновой печи. Можно сказать, что любая печь содержит вышеназванные элементы. Исключения можно пересчитать по пальцам, поэтому там, где имеются отличия, о них будет сказано особо.

# 10. Ремонт электродрели.

|  | Будучи непременным инструментом для всех домашних работ, включая столярные, электрическая дрель является самым продаваемым и применяемым электрическим инструментом на рынке. Изготовители стараются удовлетворить огромный спрос на электродрели, выпуская самые разнообразные модели, от дешевых дрелей с коротким сроком службы до мощного профессионального инструмента с набором сложных функций. Поскольку электродрели обычно делаются достаточно хорошо и надежно, то с ними очень редко что-то случается, если, конечно, не нарушать правил эксплуатации. |
| --- | --- |

### Как работает

Сердцем электродрели является электрический двигатель, который создает вращающую силу для сверла, закрепленного в патроне на рабочемконце инструмента. Поскольку скорость вращения самого электродвигателя слишком велика для нормального режима сверления, в дрели есть редуктор, который уменьшает скорость вращения до нормальной величины и одновременно тем самым увеличивает крутящий момент (силу вращения) на сверле.

Рис. 1 Устройство дрели электрической

|  | 1. Вентиляционная решетка | 8. Редуктор |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Регулятор мощности для закручивания винтов/шурупов | 9. Крыльчатка охлаждающего вентилятора |
|  | 3. Регулятор скорости/ограничитель крутящего момента | 10. Электрический двигатель |
|  | 4. Переключатель ударного действия | 11. Рычаг реверса |
|  | 5. Быстрозажимный патрон | 12. Курок |
|  | 6. Самоцентрирующиеся кулачки | 13. Фиксатор шнура питания |
|  | 7. Крепления патрона | 14. Клеммы шнура питания |

У большинства моделей есть возможность регулировки максимума крутящего момента, чтобы не перетягивать закручиваемые винты и шурупы.

Выходной вал редуктора соединен с патроном - устройством, в которое вставляются сверла и другие приспособления. В большинстве патронов есть три саморегулирующихся кулачка-зажима. У некоторых моделей для запирания и отпирания патрона используется ключ с шестеренкой. У других дрелей для так называемого быстрозажимного патрона ключ не нужен, и патрон управляется поворотом цилиндрического кольца вокруг механизма.

То, что у электродрели называют «курком», на самом деле является выключателем, который подает электропитание на электродвигатель. У простейших моделей это просто выключатель, но почти на всех современных электродрелях используется выключатель-регулятор, позволяющий изменять скорость вращения. При таком выключателе-регуляторе скорость вращения сверла зависит от степени нажатия на «курок».

У некоторых моделей выбор оптимальной скорости с помощью круглого поворотного регулятора ограничивает ход курка. Это удобная функция для вворачивания шурупов, что лучше всего делать на медленной скорости.

##### Электронная регулировка скорости

Многие электродрели снабжены электронным регулированием скорости вращения. Самые лучшие системы электронного управления обеспечивают выбранную скорость даже под нагрузкой на сверле и обладают компенсаторами вращающего момента, чтобы электродвигатель не сгорел, если сверло окажется зажато материалом.

##### Реверсивный режим

Большинство электродрелей оборудовано удобно расположенным (рядом с курком) переключателем, меняющим направление вращения на обратное, для выворачивания винтов или шурупов.

##### Ударное действие

С помощью механического переключателя ударный механизм обеспечивает в секунду несколько сотен ударных воздействий на сверло, помогая тем самым разрушать кирпич или бетон в процессе сверления. При этом нужно использовать специальные сверла, предназначенные для ударного сверления, и очень надежно закреплять их в патроне.

##### Фиксатор курка

Нажатие небольшой кнопки на ручке дрели фиксирует курок для режима продолжительного сверления. Нажатие на курок отпускает фиксатор.

#### БЕСШНУРОВЫЕ ДРЕЛИ

В рамках своих возможностей беспроводные, или аккумуляторные, электродрели являются отличным инструментом, которому не нужен длинный соединительный провод для подведения питания к месту, удаленному от электросети.

Рис. 2 Аккумуляторная дрель

Некоторые дрели комплектуются настенным контейнером для хранения с зарядным устройством, так что если вечером убирать дрель на место, то утром она всегда будет заряжена. Однако большинство бесшнуровых дрелей имеет сменные аккумуляторные блоки, которые вставляются в зарядное устройство. При такой конструкции можно постоянно иметь под рукой заряженный аккумулятор.

Для полного заряда аккумулятора обычно требуется около часа, если вы не купили устройство ускоренного заряда, при котором процесс выполняется не дольше 15 минут. Блоки аккумуляторных батарей рассчитаны на несколько тысяч циклов подзарядки, после чего их следует менять.

### Максимальная эффективность

Производители дрелей рекомендуют интервалы скоростей вращения, на которых их продукция работает с максимальной эффективностью. В качестве общей рекомендации: выбирайте высокую скорость вращения для сверления древесины, более низкую - для камня и металла и медленную - для шурупов и винтов.

##### Патрон

При установке сверла в патрон с ключом сначала рукой вращайте патрон, пока кулачки не зажмут хвостовик, а затем ключом затяните его во всех трех положениях по окружности патрона.

Рис. 3 Патрон с ключом

Патрон без ключа - быстрозажимной - надежно затягивается просто рукой.

##### Острые сверла

Не используйте изношенные, поврежденные или тупые сверла.

Тупое сверло не только плохо сверлит, оно создает повышенную нагрузку, что ведет к перегреву электродвигателя и редуктора. Электрические устройства для заточки сверл очень просты в эксплуатации: зажатое в приборе сверло автоматически ставится под соответствующим углом к точильному камню.

Рис. 4 Электрическое устройство для заточки сверл

##### Надежный хват

Важно при работе надежно держать электродрель в руках. Корпус дрели будет стремиться вращаться, если заклинит сверло или насадку, что может повредить заготовку или стать причиной травмы.

У большинства дрелей есть дополнительная присоединяемая ручка для обеспечения более уверенного контроля за дрелью.

Рис. 5 Используйте дополнительную ручку

Следите, чтобы при сверлении руки не загораживали вентиляционные отверстия в корпусе.

#### ЧИСТКА ЭЛЕКТРОДРЕЛИ

После окончания работ сметите пыль с вентиляционных отверстий и протрите корпус.

Если вы не планируете пользоваться дрелью в течение относительно длительного периода, то для предупреждения коррозии нанесите тонкий спой масла на все открытые металлические части.

Рис. 6 Нанесите тонкий спой масла на все открытые металлические части

#### РАЗБОРКА КОРПУСА

Обычно корпус электродрели разделяется на две половинки. Выньте вилку из розетки и положите дрель на верстак или стол. Выверните утопленные крепежные винты и аккуратно отложите их в сторону, после чего осторожно разделите корпус на половины.

Рис. 7 Разделите корпус на две половины

Запомните взаимное положение внутренних частей прибора и их положение относительно корпуса. При необходимости сделайте эскиз. Как и во всех электроприборах с двойной изоляцией, весьма важно при сборке вернуть все детали в их первоначальное положение.

### Ремонт

#### СВЕРЛО ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ

##### Не затянут патрон

Затяните ключом патрон со всех трех сторон.

##### Износ патрона

При износе кулачков становится невозможно надежно зафиксировать в нем сверло или насадку. Замена патрона -как ключевого, так и быстрозажимного - относительно проста. На большинстве моделей можно устанавливать любой из этих типов патрона, при условии равенства максимального размера сверла для них.

Описанная далее процедура является типичной для замены патрона относительно современной дрели. Возможно, у вашей дрели есть кнопка стопора вала или придется воспользоваться гаечным ключом - проверьте по руководству пользователя.

Прежде чем начать, обязательно выньте вилку из розетки и наденьте защитные очки.

- Максимально разведите кулачки и посмотрите внутрь патрона. У большинства дрелей (с реверсом) вы увидите головку винта. Это винт крепления патрона, который не дает патрону под нагрузкой отвернуться, и поэтому у винта левая резьба - так что выворачивать винт надо по часовой стрелке.

Рис. 8 Поворачивайте винт по часовой стрелке

- Вывернув винт, вставьте в патрон и надежно зажмите ключ-шестигранник.

Рис. 9 Зажмите в патроне ключ-шестигранник

- С помощью деревянного бруска или киянки резко ударяйте по рычагу шестигранника, так чтобы повернуть патрон против часовой стрелки, до тех пор пока патрон не станет отворачиваться вручную.

Рис. 10 Резко ударьте по ключу-шестиграннику

- Снимите старый патрон и замените его новым.

Рис. 11 Отвинтите старый патрон

Иногда для фиксации винта крепления используют специальный состав (клей - фиксатор резьбы), который наносится на резьбу. Посмотрите, нет ли на резьбе белых отложений. При необходимости очистите бороздки проволочной щеткой, а перед закручиванием винта нанесите на его резьбу каплю такого состава. Такие фиксаторы резьбовых соединений можно найти в магазинах автозапчастей или хозяйственных и скобяных товаров.

#### ИСКРЕНИЕ ВНУТРИ КОРПУСА

Плохой электрический контакт может вызывать искрение внутри корпуса дрели. Причин для тревоги нет, но если искрение кажется слишком интенсивным, то следует либо обратиться к специалисту для техобслуживания двигателя, либо самому поменять щетки и почистить коллектор.

#### ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ

##### Загрязнение двигателя или вентилятора

Электрический инструмент, безусловно, довольно шумный -однако если при работе электродрели появился необычный звук или шум слишком силен, разберите корпус и воспользуйтесь пылесосом с соответствующей насадкой и кистью, чтобы убрать скопившуюся пыль и особенно мусор, который пристал к двигателю и крыльчатке вентилятора.

Рис. 12 Удалите пыль с крыльчатки

#### Редуктор без смазки или изношен

Аккуратно разберите корпус.

- Положив дрель на стол или верстак, поворачивайте патрон так чтобы вы смогли осмотреть редуктор на предмет выявления износа или повреждений. Если увидите обломанные зубья, проконсультируйтесь в сервисном центре, стоит ли менять редуктор.

Рис. 13 Посмотрите, нет ли повреждений в редукторе

- Первоначальная заводская смазка может оказаться на корпусе, и редуктор будет несмазанным. Перераспределите смазку с помощью кончика отвертки.

Рис. 14 Перераспределите заводскую смазку

Если редуктор совсем «сухой», может быть, придется воспользоваться высококачественной подшипниковой смазкой, которую можно приобрести в магазинах автозапчастей. Нанесите немного смазки на зубья шестеренчатой передачи, соберите корпус и включите дрель.

##### Износ подшипника патрона

Если смазка проблему не устранит, то попробуйте, прочно удерживая одной рукой корпус дрели, другой рукой покачать вперед и назад патрон.

Рис. 15 Проверьте износ подшипника патрона

Если проявится избыточный люфт, то проконсультируйтесь в сервисе, можно ли заменить подшипник и сколько это будет стоить.

##### Износ подшипников двигателя

Шум может быть результатом износа подшипников электродвигателя. Электродвигатели для недорогих моделей могут продаваться в качестве запчастей, но стоит поинтересоваться в сервисной мастерской, не лучше ли приобрести новую дрель.

#### СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ

Если дрель со шнуром, проверьте вилку и предохранитель.

##### Нет электропитания

Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо УЗО.

##### Дрель не включена в розетку

Убедитесь, что вилка дрели включена в розетку, а в розетке есть электричество.

##### Перегорел предохранитель

Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении вилки в розетку, проверьте дрель в сервисе.

##### Неправильные соединения в вилке

Если возможно, разберите вилку и проверьте правильность соединений в ней.

##### Неисправный выключатель

Выключатели-регуляторы имеют сложную подводку проводов и могут быть подсоединены к соответствующим монтажным платам. Выключатели такого типа или с паяными соединениями проверяйте и при необходимости заменяйте в сервисе.

Рис. 16 Замену куркового выключателя производите в сервисе

##### Плохой контакт

Внутренние контакты могут ослабнуть. Проверьте надежность контакта у всех соединительных наконечников. Ремонт паяных соединений осуществляйте в ремонтной мастерской.

##### Неисправный двигатель

Износ или залипание щеток могут мешать работе электродвигателя. Проверьте двигатель в сервисном центре.

Разряжена батарея

Если аккумуляторная дрель не включается, попробуйте зарядить аккумуляторную батарею.

Не позволяйте батарее полностью разрядиться, так как в некоторых случаях это может привести к ее полному выходу из строя. Подзаряжать батарею следует сразу при заметном снижении оборотов дрели.

Рис. 17 Перед поиском неисправностей попробуйте зарядить батарею

##### Обрыв в шнуре

У большинства дрелей шнур питания подсоединяется с помощью доступных винтовых или зажимных клемм, а в этом случае можно проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его.

Рис. 18 Отсоедините и замените поврежденный шнур

Электродрели с двойной изоляцией подсоединяются двухжильным шнуром. Если непонятно, как шнур подсоединяется к клеммам, то подозрительный шнур меняйте в сервисном центре.

#### ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не меняйте сверла или насадки в патроне, не выключив вилку из розетки.

- Вставив в патрон сверло или насадку, убедитесь, что вы вынули кто, прежде чем включать вилку в розетку.

- Перед использованием электродрели проверьте корпус, патрон, шнур питания и вилку, нет ли на них повреждений.

- Не работайте дрелью в слишком свободной одежде или в ювелирных украшениях, которые могут  попасть в движущиеся части дремли. Длинные волосы завяжите сзади.

- При любой работе, в процессе которой могут разлетаться мелкие частицы, надевайте защитные очки.

- Ни в коем случае не переносите электродрель, держа ее за шнур питания, и не отключайте ее от розетки рывком за тот же шнур.

- По окончании работ запирайте все электроинструменты в надежном месте, так чтобы дети не могли получить к ним доступ.

- Не пользуйтесь электродрелью с питанием от сети под дождем или в очень сырой обстановке.

- Содержите ручки дрели в сухости и чистоте.

- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, затем включите. Если УЗО сработает, для проверки прибора обратитесь к специалисту.

# 11.Ремонт электролобзика.

|  | Хотя некоторые производители явно преувеличивают возможности своей продукции, электролобзики, несомненно, являются универсальным инструментом. Они довольно хорошо пилят и искусственные древесные материалы, и древесный массив, но главным их достоинством является способность выполнять криволинейные пропилы. При установке соответствующего пильного полотна - пилки - лобзик будет резать листовой металл и пластики. Бесшнуровые аккумуляторные электролобзики имеют явные преимущества - шнур не мешается и не будет случайно перепилен при работе. |
| --- | --- |

### Как работает

В конструкцию высококачественных электролобзиков входит электроника, обеспечивающая постоянную скорость работы, и идеально сбалансированные электродвигатели, дающие минимум вибрации. Этот тип лобзиков работает относительно бесшумно и аккуратно при условии использования острой пилки.

Рис. 1 Устройство электролобзика

| 1. Прижимная планка шнура | 10. Маятниковый механизм |
| --- | --- |
| 2. Клеммы шнура | 11. Пилка |
| 3. Стопор курка | 12. Защитный ограничитель |
| 4. Курок | 13. Опорный ролик пилки |
| 5. Регулятор выбора скорости | 14. Воздуховод |
| 6. Эксцентрический шарнир | 15. Опорная плита |
| 7. Охлаждающий вентилятор | 16. Электродвигатель |
| 8. Редуктор | 17. Вывод опилок |
| 9. Регулятор маятникового действия | 18. Регулятор опорной плиты |

Простейший электролобзик перемещает пилку строго вверх и вниз. Лобзики с маятниковым (или орбитальным) действием режут быстрее, перемещая пилку вперед при рабочем ходе вверх и отводя ее назад при холостом ходе вниз, что очищает пропил. Вертикальное движение достигается с помощью шарнира, эксцентрически закрепленного на шестерне, которую приводит во вращение электродвигатель. В то же время отдельный вертикально перемещающийся штифт качает опорный ролик пильного полотна, который, в свою очередь, качает полотно.

У большинства электролобзиков охлаждающий вентилятор гонит воздух по воздухопроводу для удаления опилок с линии пиления. У некоторых моделей есть функция отвода опилок: опилки из рабочей зоны удаляются с помощью подсоединенного сзади лобзика гибкого шланга бытового пылесоса.

Односкоростной лобзик пилит с постоянной скоростью, но у большинства лобзиков есть плавная регулировка скорости для оптимизации работы с разными материалами. У таких лобзиков количество циклов перемещения пилки регулируется курковым выключателем, являющимся одновременно выключателем-регулятором.

##### Максимальная эффективность использования лобзика

Пильные полотна следует заменять сразу, как только они затупляются, не говоря уже о поломке. Тупые пилки и пилят плохо, и дают дополнительную нагрузку на двигатель и редуктор.

Есть специальные пилки для резания различных материалов; пилки для древесины бывают с различной конфигурацией зубьев: для тонкого, ускоренного или более чистого пиления. При выполнении работы обязательно ставьте соответствующую ей пилку.

Посмотрите рекомендации изготовителя по оптимальной скорости и маятниковому действию лобзика для материала, который вы пилите.

Время от времени смазывайте опорный ролик пилки каплей светлого машинного масла.

Рис. 2 Смазывайте опорный ролик

#### ЧИСТКА ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Кистью сметите пыль с вентиляционных отверстий и отверстия для вывода опилок и протрите весь корпус. Если некоторое время вы не будете пользоваться лобзиком, немного смажьте открытые металлические части для предупреждения коррозии. Перед использованием лобзика не забудьте протереть эти части.

Рис. 3 Чистка электролобзика

#### ЛОБЗИК УВОДИТ В СТОРОНУ

##### Тупая или погнутая пилка

Не медлите с заменой тупой или поврежденной пилки.

Рис. 4 Пилку меняйте при первой необходимости

##### Опорный ролик пилки требует регулировки

У некоторых моделей опорный ролик пилки можно отрегулировать, подавая вперед и назад, так, чтобы он только касался задней кромки пилки. Иногда ролик прикреплен к опорной плите лобзика, и для этого надо ослабить крепеж и произвести смещение вперед или назад. Не забудьте потом вновь затянуть весь крепеж.

Рис. 5 Отрегулируйте опорный ролик

##### Неправильная техника пиления

Нажим на лобзик в направлении пиления может уводить его с нужной траектории. Отведите инструмент назад и постепенно выходите на требуемую линию пиления, уменьшив толкающее усилие.

Короткую направляющую можно удлинить, привернув к ней длинную рейку из твердой древесины.

Рис. 6 Удлините направляющую

#### ЗАЕДАНИЕ ОПОРНОГО РОЛИКА РЕЙКИ

Если вы забыли смазать ролик, то его может заедать. Если смазка не разрешит проблему, попробуйте заменить ролик. У некоторых лобзиков это может повлечь замену всей опорной плиты. У других моделей придется разбирать корпус, чтобы снять поврежденный ролик.

- Снимите пилку и положите лобзик на стол или верстак так, чтобы можно было разделить две половинки корпуса. Отметьте точное положение деталей и проводов, стараясь без нужды не трогать их.

Рис. 7 Аккуратно разберите корпус

- Выдвиньте ролик из его углубления и установите новый. Затем соберите корпус, обеспечив возврат всех компонентов в первоначальное положение.

Рис. 8 Выньте ролик из его углубления

#### РАСЩЕПЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Когда полотно режет древесину во время хода вверх, оно стремится отщепить кусочки древесины по обе стороны пропила на верхней поверхности заготовки.

Переверните заготовку, с тем чтобы лицевая сторона находилась снизу, либо поместите заготовку между двумя листами ДВП высокой плотности.

Некоторые лобзики комплектуются вкладышами против расщепления, которые «окружают» пилку и удерживают древесные волокна по обе стороны пропила. У других лобзиков для выполнения той же функции есть соответствующая регулировка щели опорной плиты.

Рис. 9 Отрегулируйте щель опорной плиты

#### ДРЕВЕСИНА ГОРИТ

Если древесина при ее пилении начинает обугливаться и дымиться, то, возможно, пилка тупая или деформирована скручиванием. Установите новую пилку и не давите сильно на лобзик.

Увеличение маятникового хода может предупредить забивание пропила опилками - посмотрите в руководстве рекомендации по оптимальным параметрам этой функции.

Рис. 10 Попробуйте увеличить маятниковый ход

#### ЛОБЗИК ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИЛСЯ

##### Перерезан шнур

Это вполне возможно, если шнур находится впереди лобзика или оказался под заготовкой.

Шнур питания может быть подсоединен к доступным винтовым клеммам, и тогда вы сможете заменить его самостоятельно. Если обрезанный шнур имеет достаточную длину, то зачистите его концы для подсоединения. Если нет, купите новый шнур такого же типа. Все инструменты с двойной изоляцией подсоединяются двухжильными шнурами.

Рис. 11 Замена шнура

#### СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ

##### Нет электропитания

Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо УЗО.

##### Лобзик не включен в розетку

Убедитесь, что вилка лобзика включена в розетку и что в розетке есть электроэнергия.

##### Перегорел предохранитель вилки

Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении вилки в розетку, проверьте прибор в сервисе.

##### Неправильное подсоединение вилки

Если возможно, разберите вилку и проверьте правильность подсоединения вилки.

##### Обрыв в шнуре

Если шнур питания подсоединен к доступным винтовым (или простым зажимным) клеммам, то можно проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его. Электроинструменты с двойной изоляцией подсоединяются двухжильным проводом.

Если непонятно, как подсоединен шнур к клеммам, заменяйте подозрительный шнур в сервисе.

##### Сработала тепловая защита

Большинство электроинструментов оборудовано тепловой защитой, или термовыключателем максимального тока, для защиты электродвигателя от перегрева. Если воздухозаборные отверстия заблокированы, то может сработать тепловая защита, отключив питание.

Прочистите решетки и дайте лобзику остыть - выключатель тепловой защиты включится автоматически.

Если вы долго работали на медленной скорости, то снимите пилку и погоняйте электродвигатель на максимальной скорости примерно 3 минуты.

##### Неисправный выключатель

Выключатели-регуляторы имеют сложную подводку проводов и могут подсоединяться к монтажным платам. Выключатели такого типа или с паяными контактами проверяйте и при необходимости меняйте в сервисном центре.

Рис. 12 Замена выключателя

##### Плохой контакт

Вибрация и тяжелый режим работы могут ослабить внутренние соединения лобзика. Проверьте внутренний электромонтаж для обнаружения ослабленных контактов.

У других электроинструментов облуженные кончики проводов могут вставляться в винтовые клеммы. Такие контакты печально известны своей способностью ослабевать.

Рис. 13 Проверьте контакты

##### Разряжена батарея

Если аккумуляторный лобзик не включается, попробуйте зарядить аккумуляторную батарею.

Не позволяйте батарее полностью разрядиться, так как в некоторых случаях это может привести к ее полному выходу из строя. Подзаряжать батарею следует сразу при заметном снижении скорости работы лобзика.

##### Неисправен электродвигатель

Изношенные или залипающие щетки могут нарушить работу электродвигателя.

#### ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед сменой пилки, чисткой или техобслуживанием лобзика обязательно вынимайте его вилку из розетки.

- Убедитесь, что снизу заготовки нет помех пилению, и обеспечьте, чтобы шнур все время был позади лобзика.

- Не держите пальцы рядом с линией пиления.

- Прежде чем положить лобзик, выключите его и дождитесь остановки пилки.

- При пилении древесины и искусственных древесных материалов пользуйтесь защитной маской или отводом пыли и опилок.

12. Ремонт газонокосилки.

|  | Традиционные газонокосилки «толкательного» типа уже давно получили привод ножей от электродвигателя, что намного облегчает всю работу. Хотя этот тип газонокосилки остается популярным, особенно среди тех, кто желает сделать идеальный газон, ничто не может сравниться по удобству с относительным новичком на рынке, роторной газонокосилкой, которая легко режет высокую траву. Роторные косилки всегда запитываются от сети, в то время как цилиндрические косилки могут работать как от сети, так и от аккумуляторов. Бензиновые косилки здесь не рассматриваются, хотя многие принципы ухода и обслуживания будут общими для большинства газонокосилок. |
| --- | --- |

### Как работает

Оба типа газонокосилки выполняются в различных модификациях, но, не считая видимой разницы, они очень похожи в принципе. Поэтому ваша косилка, вероятно, будет похожа на одну из описанных здесь, за исключением, возможно, деталей, которыми отличаются модели. Всегда имейте под рукой руководство по эксплуатации или обращайтесь за профессиональным советом, когда появляются сомнения в отношении ухода или обслуживания.

##### Цилиндрические косилки

Этот тип газонокосилок имеет набор спиралевидных ножей, которые в совокупности образуют форму цилиндра. Большой зубчатый шкив, закрепленный с одного конца этого цилиндра, приводится в движение ремнем (иногда цепью), который с другой стороны надет на другой, меньший шкив, закрепленный на валу электродвигателя. Тот же двигатель может приводить во вращение и каток, который перемещает косилку по земле.

Рис. 1 Цилиндрическая косилка

| 1. Рычаг выключателя | 9. Большой зубчатый шкив |
| --- | --- |
| 2. Кнопка аварийного выключения и защитной блокировки | 10. Приводной ремень |
| 3. Выключатель | 11. Приводной шкив |
| 4. Фильтр | 12. Рычаг регулировки высоты |
| 5. Воздухозаборная решетка | 13. Электродвигатель |
| 6. Регулятор зазора между ножами | 14. Каток |
| 7. Неподвижный нож | 15. Шнур питания |
| 8. Ножевой цилиндр |  |

При вращении цилиндра его ножи прижимают травинки к неподвижному ножу, закрепленному под цилиндром, и тем самым создается режущее воздействие, как у ножниц. Любое повреждение, износ или неправильное положение ножей снижает эффективность работы косилки.

Высота срезания травы меняется регулировкой положения катка или колес, установленных впереди или позади ножевого цилиндра.

##### Роторные косилки

У роторных газонокосилок обычно имеется одинарный горизонтально установленный стальной нож, закрепленный на валу двигателя. Вращаясь с большой скоростью, нож срезает траву и другие растения. У некоторых моделей вместо ножа может использоваться диск со сменными пластиковыми ножами.

Рис. 2 Пластиковые ножи легко заменить

Некоторые роторные косилки имеют колеса, но популярные модели перемещаются на воздушной подушке. Здесь двигатель вращает большую крыльчатку, которая гонит воздух под куполообразный капот, создавая подъемную силу. Металлический нож установлен под крыльчаткой.

Рис. 3 Косилка на воздушной подушке

| 1. Рычаг выключателя | 8. Крыльчатка |
| --- | --- |
| 2. Кнопка аварийного выключения и защитной блокировки | 9. Прижимная гайка ножа |
| 3. Выключатель | 10. Нож |
| 4. Электродвигатель | 11. Дистанционная шайба |
| 5. Капот | 12. Воздухозаборная решетка |
| 6. Приводной вал (двигателя) | 13. Шнур питания |
| 7. Корпус |  |

В случае косилки на воздушной подушке над ножом установлены дистанционные шайбы, которые регулируют высоту скашивания травы. В качестве альтернативы диск с пластиковыми ножами можно перевернуть, чтобы увеличить или уменьшить высоту скашивания.

##### Мульчирующие косилки

Все виды газонокосилок могут иметь контейнеры для обрезков травы. Некоторые садоводы предпочитают использовать газонокосилку, которая рубит траву очень мелко и оставляет обрезки на газоне в качестве мульчи.

##### Аварийные выключатели

Все современные газонокосилки оборудованы системами безопасности, которые не допускают работы, если одновременно не задействованы пара ручек или комбинация рычага выключателя и кнопки аварийного отключения и защитной блокировки. Выключатель должен отключиться, как только отпущен рычаг.

Рис. 4 Системы безопасности

#### Максимальная эффективность использования газонокосилки

При работе с электрической газонокосилкой обеспечение безопасности имеет важнейшее значение, и следует избегать использования этого вида оборудования, когда вы устали и не можете быть достаточно внимательны.

Прежде чем включите вилку в розетку, проверьте состояние шнура питания и убедитесь, что все защитные приспособления, крепеж и ножи надежно закреплены. Размотайте весь шнур и уложите «излишек» шнура вне газона рядом с краем, с которого вы планируете начинать.

Перед работой косилки проверьте газон на предмет наличия на нем мелких предметов (например, камешков или костей), которые могут повредить ножи или быть брошенными с большой силой теми же ножами.

Положите шнур на плечо и возьмитесь за ручку косилки двумя руками, после чего нажмите выключатель. В процессе кошения внимательно следите за тем, чтобы шнур всегда находился сзади и в стороне от косилки.

##### Регулировка высоты скашивания

Как указывалось выше, у газонокосилок можно регулировать высоту скашивания. Существуют разные способы; самый, вероятно, проаой использует два рычага по аоронам косилки, которые поднимают и опускают каток. При кошении высокой травы или скашивании неровной площадки поаавьте регулировку на «высокий» уровень. Перед регулировкой выньте вилку из розетки.

Рис. 5 Регулировка высоты скашивания

#### ЧИСТКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

По окончании кошения выньте вилку из розетки и сметите обрезки травы с ножей и воздухозаборных решеток. Корпус протрите сухой тряпкой.

Рис. 6 Сметите обрезки травы с ножей

Пластиковой или деревянной лопаткой счистите «мульчу» с нижней поверхности косилки на воздушной подушке.

Рис. 7 Счистите «мульчу» с нижней поверхности косилки

##### Хранение зимой

В конце сезона тщательно очистите газонокосилку и протрите нож масляной ветошью. Смажьте регуляторы и доступные подшипники.

Перед хранением проверьте состояние ножей и шнура; при необходимости заранее закажите замену, чтобы быть готовым к следующему сезону.

#### КОСИЛКА НЕ СРЕЗАЕТ ТРАВУ

##### Тупые или поврежденные ножи

Для получения наилучшего результата покупайте новый нож на каждый сезон. Обязательно берите нож именно для вашей модели. Если такой нож затупился, то его можно заточить на электрическом точиле (или напильником).

При заточке наденьте защитные очки и толстые защитные перчатки. Нож ровно затачивается с обеих сторон на угол около 30°. Проверьте балансировку ножа, надев его на отвертку. При необходимости сточите немного металла с более тяжелой стороны.

Рис. 8 Для заточки ножа отвинтите его

Заточить ножи цилиндрической косилки можно в сервисном центре, но есть простые заточные устройства, которые можно приобрести в магазине. Перед установкой устройства выньте вилку косилки из розетки и отрегулируйте положение цилиндра так, чтобы режущий зазор был максимальным (см. ниже Неправильная регулировка ножей).

- Приклейте полоску самоклеющегося абразива на лицевую сторону заточного устройства.

Рис. 9 Наклейте абразивную ленту на заточное устройство

- В соответствии с инструкциями изготовителя закрепите заточное устройство на неподвижном ноже косилки, так чтобы абразив был обращен к цилиндру.

Рис. 10 Закрепите заточное устройство на неподвижном ноже

Переустановите зазор так, чтобы цилиндр чуть касался абразива. Включите вилку в розетку и короткими 15-секунд-ными интервалами погоняйте машину до тех пор, пока режущие кромки не станут острыми. Если абразивная лента протерлась, сразу же замените ее.

Перед использованием косилки снимите заточное устройство и снова отрегулируйте зазор - см. ниже.

##### Неправильная регулировка ножей

У цилиндрических газонокосилок зазор между неподвижным ножом и вращающимся цилиндром должен быть меньше толщины бумаги. Некоторые модели имеют по обе стороны машины встроенные регуляторы с насечкой. В другом варианте, возможно, придется воспользоваться ключом или отверткой для выполнения требуемых регулировок -см. руководство пользователя. Перед регулировкой обязательно вынимайте вилку из розетки.

Рис. 11 Отрегулируйте зазор между ножами

Зазор должен быть равномерным по всей длине цилиндра. Для проверки регулировки вставьте лист бумаги между цилиндром и неподвижным ножом и, надев защитные перчатки, рукой осторожно вращайте барабан. Регулируйте понемногу с обеих сторон, пока бумага не будет чисто резаться во всех точках неподвижного ножа.

Рис. 12 Вращайте цилиндр, чтобы разрезать бумагу

#### КОСИЛКА ТРУДНО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ

Если косилку трудно двигать по газону, то, возможно, вы пытаетесь косить слишком высокую траву. См. регулировку высоты скашивания.

##### Заедает каток или колеса

Осмотрите катки или колеса, не мешают ли их вращению обрезки травы и мусор. Возможно, придется снять катки или колеса, чтобы хорошо все прочистить.

Рис. 13 Очистите ролики от мусора

##### Заблокирован воздухозабор

Если есть какая-то помеха забору воздуха, то у косилки на воздушной подушке снизится подъемная сила и станет трудно ее двигать. Снижение поступления воздуха в конечном итоге приведет и к перегреву электродвигателя. Выньте вилку из розетки и очистите воздухозаборные решетки от обрезков травы.

#### СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ

##### Заело ножи

Длинная трава, особенно мокрая, может заблокировать ножи цилиндрической газонокосилки. Выньте вилку из розетки и деревянным предметом вращайте цилиндр в обратную сторону (от неподвижного ножа), пока вращение не станет свободным. Для бензиновых газонокосилок это не рекомендуется.

Рис. 14 Заблокированный цилиндр вращайте в обратную сторону

##### Обрыв приводного ремня

Ремень, который обеспечивает работу цилиндрической газонокосилки, может износиться и вытянуться или оборваться. Описанная далее процедура замены ремня довольно типична, хотя у разных моделей может несколько отличаться.

- Снимите крышку ремня и посмотрите, оборвался ремень или соскочил со шкивов.

Рис. 15 Снимите крышку ремня

- Ослабьте винты крепления двигателя и придвиньте маленький ведущий шкив к большому шкиву цилиндра.

Рис. 16 Ослабьте винты двигателя

- Наденьте новый ремень на маленький шкив и вращайте большой шкив, постепенно «накручивая» на него ремень.

Рис. 17 Наденьте новый ремень на шкив

- Сдвиньте в сторону шкив двигателя, чтобы натянуть ремень, и затяните винты двигателя.

Рис. 18 Отрегулируйте натяжение ремня

- Прежде чем ставить крышку, проверьте правильность натяжения ремня - он должен прогибаться не более чем на 4 мм, но эта величина может немного отличаться у разных моделей.

Рис. 19 Нажмите на ремень для проверки натяжения

##### Обрыв в шнуре

Каждый раз, когда вы косите траву, шнур вашей газонокосилки разворачивается, перемещается по газону, а затем сворачивается. Неудивительно, что внутренние проводники могут обломиться.

У многих косилок шнур питания подсоединяется к доступным винтовым клеммам, так что можно проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его. Косилки с двойной изоляцией подсоединяются с помощью двухжильного шнура.

Другие модели могут использовать зажимные контакты, которые облегчают замену шнура. Показанный здесь тип довольно распространен.

- Выньте вилку из розетки, отвинтите крышку выключателя и аккуратно отложите ее.

Рис. 20 Снимите пластиковую крышку выключателя

- Перед отвинчиванием прижимной планки шнура заметьте, как шнур подсоединен к выключателю, с тем чтобы соблюсти полярность подсоединения (цвет проводов), если придется ставить новый шнур.

Рис. 21 Отвинтите прижимную планку шнура

- Для отсоединения шнура вставьте стержень (ключ-шестигранник) диаметром 1 мм в то же отверстие, что и каждый проводник. Это освободит зажим, и проводник можно будет вынуть. Проверьте шнур на обрыв.

Рис. 22 Освободите зажим клеммы ключом-шестигранником

- При необходимости подготовьте для подсоединения новый шнур, скрутив вместе отдельные проводки каждой жилы, а затем каждый скрученный конец вставьте в свою клемму. Потяните за каждую жилу, чтобы проверить, что соединение надежно и что не осталось оголенных жил или проводков. Поставьте на место прижимную планку шнура и втулку шнура и привинтите крышку выключателя.

Рис. 23 Вставьте жилу шнура в клемму

Если шнур вашей косилки подсоединяется не так, как показано на стр. 20, поменяйте его в мастерской. В качестве альтернативы можно купить новый шнур для вашей косилки, уже снабженный вилкой и соединительными наконечниками.

##### Неисправный выключатель

Неисправный выключатель проверяйте и меняйте в сервисном центре.

##### Нет электропитания

Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо УЗО.

##### Косилка не включена в розетку

Убедитесь, что вилка вставлена в розетку и в розетке есть электричество.

##### Перегорел предохранитель вилки

Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении косилки, проверьте машину в мастерской.

##### Неправильное подсоединение вилки

Если есть возможность, разберите вилку и проверьте правильность ее подсоединения.

##### Сработала тепловая защита

Имеющаяся у некоторых газонокосилок тепловая защита может сработать, если косилка перегреется. Убедитесь, что ножи не заблокированы, и кистью прочистите воздухозаборные решетки. Затем дайте двигателю остыть, и тепловая защита должна автоматически сброситься.

#### Самостоятельный ремонт бензиновых газонокосилок

Чаще всего неисправности в газонокосилках возникают из-за неправильного обращения с аппаратом или использования газонокосилки не по назначению. Однако многие из таких поломок можно попытаться отремонтировать самостоятельно, особенно, если вы разбираетесь в технике. Конечно, существуют такие поломки, устранить которые самостоятельно невозможно, тогда придется обратиться в сервисный центр. Итак, давайте рассмотрим наиболее частые неисправности газонокосилок и методы борьбы с ними:

- Дребезжание, посторонний шум, грохот. Это может возникнуть, если на двигателе ослаблены болты или корпус аппарата плохо зафиксирован. Проверьте каждое из соединений, а также все болты, затяните их туго, возможно, это поможет.

- Свистящий звук. Такое бывает по причине попадания постороннего предмета в газонокосилку и блокировки ролика аэратора. Для устранения нужно отключить ролик и достать инородный предмет.

- Сильная вибрация и резкие, неплавные движения газонокосилки. Самая распространенная причина - повреждение ножа, бывает также ослабление режущего механизма на валу двигателя. Здесь опять же необходимо затянуть болты, ну а если присутствуют поврежденные части, их нужно заменить.

- Не заводится двигатель. Тут причин может быть много, но починить газонокосилку вы можете только, если сломалась свеча зажигания или кончилось топливо. В первом случае нужно почистить свечу, а во втором залить бензин.

- Двигатель останавливается сразу же после заведения. Бывает, что коленчатый вал или поршень заедают. Другой причиной может стать отсутствие масла в картере. Попробуйте вручную подвигать эти детали и проверьте уровень масла, не исключено, что вам удастся устранить и эту неполадку.

- Трава срезается неровно. Вероятно, это происходит из-за того. Что затупились ножи газонокосилки. Тут все просто - нужно заменить ножи на новые или наточить старые.

- Отказал передний привод колес. Тут может быть 2 причины: или изношен ремень привода, или трос сцепления растянут. В первом случае необходимо заменить ремень на новый, а во втором попытаться самостоятельно отрегулировать трос сцепления.

Это наиболее распространенные неисправности, возникающие в газонокосилках. Как видите, устранить их самостоятельно не составляет особого труда, а это очень важно, ведь каждый поход в сервисный центр выливается в кругленькую сумму, в то время как самостоятельный ремонт позволяет вам сэкономить и получить дополнительные знания.

### ГЛАВНОЕ-БЕЗОПАСНОСТЬ

- Всегда включайте вилку косилки только в розетку, защищенную УЗО

- Перед использованием косилки проверьте целость корпуса, ножа и шнура.

- Регулярно проверяйте затяжку гаек, винтов и болтов.

Рис. 24 Регулярно проверяйте затяжку гаек, винтов и болтов

- Перед осмотром, обслуживанием или ремонтом обязательно вынимайте вилку косилки из розетки.

- Не переворачивайте косилку, не вынув вилку из розетки.

- При работе с любой косилкой носите толстую прочную обувь.

- Ни в коем случае не косите траву, когда вы шагаете назад и тянете косилку на себя. Особенно осторожно ходите по склонам или  мокрой траве. Косите вдоль склона, а не вверх и вниз.

- Не подпускайте близко детей и животных.

- Ни в коем случае в дождь не пользуйтесь косилкой, работающей от сети.

- Очень важно после ремонта или обслуживания вернуть все детали, провода и крышки в их первоначальное положение.

# 13.Ремонт электробритвы.

Даже приверженцы бритвенного станка могут пользоваться электробритвой в командировке или отпуске. Возможность мгновенно побриться практически в любых условиях делает электрические бритвы действительно удобными и весьма практичными. Современные электробритвы работают исключительно надежно, если их регулярно чистить и менять ножи при первых признаках необходимости такой замены.

### Как работает

Электрические бритвы бывают с питанием от сети (в этом случае они снабжены спиральным шнуром с двухконтактной вилкой) либо с питанием от сухих батарей или заряжаемых аккумуляторов.

Электробритвы, работающие от сети, включаются в специальные розетки для электробритв, разрешенные для установки в ванных комнатах, так как они содержат трансформатор, который изолирует потребительскую часть прибора от сетевого напряжения и снижает риск поражения электрическим током. Этот тип электробритв, как правило, имеет переключатель напряжения: 210-230 вольт для Европы и 110-130 вольт для США. Некоторые модели сделаны с автоматической настройкой на напряжение сети.

#### Электробритвы сеточного типа

Электробритвы с сеточной системой бритья (наиболее распространенный тип) имеют стандартную ножевую головку, состоящую из гибкой металлической сетки, которая накрывает лезвийный, или ножевой, блок на обойме или просто нож, совершающий быстрое возвратно-поступательное движение. Такое колебательное движение создается с помощью электрического вибратора, состоящего из двух катушек-соленоидов, которые совместно с двумя пружинами перемещают из стороны сторону обойму с ножевым блоком.

Рис. 1 Электробритва сеточного типа.

В некоторых сеточных электробритвах колебательное движение обеспечивается обычным роторным электродвигателем, соединенным с ножевым блоком с помощью кривошипно-шатунного механизма.

Рис. 2 Устройство электробритвы сеточного типа.

- Сетка

- Нож

- Обойма

- Кнопка крепления ножевой головки

- Выключатель

#### Электробритвы роторного типа

Роторная электробритва имеет несколько ножевых головок, каждая из которых состоит из быстро вращающегося роторного ножа, расположенного под сетчатым диском. Поскольку ножи нельзя подтачивать, то при затуплении их приходится менять. Такие бритвы обычно приводятся в действие роторными электродвигателями, соединенными с ножами посредством редуктора и приводных валов.

Рис. 3 Электробритва роторного типа.

Рис. 4 Устройство электробритвы роторного типа.

- Роторный нож

- Сетчатый диск

- Приводной вал

- Выключатель

- Шнур

### Плохо бреет

##### Засорилась ножевая головка

Если ножевые головки не чистить регулярно, то эффективность их работы быстро падает. Некоторые электробритвы можно мыть под струей воды, но, поскольку большинство моделей нельзя мочить, необходимо свериться с инструкцией.

- После каждого бритья выключите бритву и выньте вилку из розетки, затем, нажав соответствующие кнопки, снимите ножевую головку.

- Постучите тыльной стороной головки по ровной поверхности, чтобы выбить срезанные волоски. Сетка настолько тонкая, что щеткой ее можно повредить, - посмотрите в инструкции.

- Мягкой щеткой, входящей в комплект бритвы, почистите ножевой блок.

Рис. 5 Нажмите на кнопки, чтобы снять ножевую головку

Рис. 6 Постучите ножевой головкой по поверхности стола

Рис. 7 Щеткой почистите ножевой блок

- Некоторые изготовители комплектуют бритву аэрозольным чистящим средством, которое раз в месяц наносится на ножевую головку перед чисткой щеткой.

- Если у вас очень сухая кожа, нанесите на кожу специ-: альное масло для бритья. В качестве альтернативы можно для более мягкого бритья смазать сетку каплей этого же средства.

Для чистки роторной бритвы выньте ее из розетки и слегка почистите щеткой ножевые головки, чтобы удалить частички волосков. Затем снимите весь блок ножевых головок и почистите его изнутри.

Каждую неделю открывайте прижимную накладку, вынимайте сетчатые диски и роторные ножи и чистите их отдельно. Для наилучшего результата не сваливайте вместе сетчатые диски и ножи.

Рис. 8 Аккуратно почистите щеткой ножевые головки

Рис. 9 Снимите блок ножевых головок и почистите щеткой

Рис. 10 Снимите сетчатые диски и ножи

Рис. 11 Почистите их в индивидуальном порядке

### Тупые ножи

Все бритвы должны хорошо брить примерно год, а затем надо менять ножи - однако если вы раньше почувствовали, что ножи затупились, то следует их поменять.

Ножевой блок у сеточной электробритвы снимается целиком. В некоторых моделях он просто поднимается вверх, в других его сначала надо повернуть на 90°. Посмотрите в инструкции. Будьте осторожны - даже в затупленном состоянии ножи могут порезать.

Рис. 12 Замените затупившийся ножевой блок

Затупившиеся роторные ножевые головки меняйте одновременно все сразу.

##### Поврежденная сетка

Визуально можно заметить прорванные или треснувшие участки на бритвенной сетке. Повреждение могло затупить и лезвия ножевого блока, поэтому, вероятно, придется одновременно менять и его. При замене действуйте аккуратно, чтобы не повредить сетку.

#### Шумная работа

##### Засорилась головка

Снимите ножевую головку и почистите щеткой, перемещая ее поперек ножевого блока, чтобы прочистить промежутки между ними. Поставьте головку на место и смажьте сетку патентованным маслом для бритья.

##### Повреждена сетка

Перемещение лезвий по поврежденной сетке или сеточному диску недопустимо, замените обе детали.

Рис. 13 Проверьте, нет ли на сетке повреждений

#### МЕДЛЕННО РАБОТАЕТ

Если бритва плохо бреет после замены ножевого блока или ножевой головки, проверьте правильность установки деталей.

#### БРИТВА ГРЕЕТСЯ

##### Контакты шнура

Если контакты внутри наконечника шнура имеют признаки ожога, купите и замените шнур, пока бритва не вышла полностью из строя.

Рис. 14 Проверьте контакты шнура

##### Неисправный электродвигатель или аккумулятор

Проверьте электробритву в сервисном центре.

### СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ

##### Неправильное напряжение

Проверьте правильность установки напряжения питания на бритве.

##### Заело ножи

Снимите ножевую головку и проверьте, нормально ли работает электродвигатель. Если да, то, возможно, заело ножевую головку. Проверьте состояние внутренней поверхности сетки или сетчатого диска и в случае повреждения замените всю головку.

#### Неисправный шнур или вилка

Проверьте состояние шнура тестером (рис. 15), коснувшись одним щупом контактного штыря вилки, а вторым - контактов на другом конце шнура. Касаясь поочередно, вы определите наличие обрыва.

Рис. 15 Проверка состояния шнура тестером

Чтобы убедиться в отсутствии перемежающегося повреждения, держа щупы тестера на контактах шнура, попросите кого-то аккуратно сгибать и разгибать шнур в разных местах по всей его длине. При подозрениях на обрыв замените шнур.

##### Неисправный выключатель

Проверьте выключатель в сервисной мастерской.

##### Не работает зарядное устройство

Если вы можете где-то взять такое же зарядное устройство, то можно проверить, держит ли заряд ваша бритва. Либо проверьте ее в сервисном центре.

##### Отказ электродвигателя

У бритв обоих типов электродвигатель может ремонтировать только квалифицированный специалист.

### ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед чисткой или сменой ножевых головок обязательно выключайте бритву из розетки.

- Не мочите электробритву, если она не предназначена для ополаскивания под струей воды, сверьтесь с инструкцией.

- Не вскрывайте корпус водонепроницаемой электробритвы.

- Не выбрасывайте заряжаемые аккумуляторные батареи вместе с обычным мусором и ни в коем случае не бросайте их в огонь. Вышедшие из строя аккумуляторы отнесите в сервисный центр электробритв или выбросьте в специально отведенном месте (муниципальные власти должны подсказать, где находится ближайшее из них).

# 14. Ремонт электрообогревателя.

Небольшие комнатные электрообогреватели, или отопители, часто используются в дополнение к основной системе отопления, давая возможность маневра в те времена года, когда основного отопления может быть недостаточно. Такие обогреватели также применяются для обеспечения комфортных условий в помещениях без центрального отопления, например в мастерской.

Для недорогих моделей запасные части могут не продаваться, но можно попробовать простейшие ремонтные операции, чтобы не выбрасывать прибор без необходимости.

Комнатные обогреватели весьма разнообразны как по внешнему виду, так и по конструкциям, и в некоторых совмещены теплоизлучение и конвекция. Описанные здесь обогреватели являются типичными образцами своего вида, но ваша модель может иметь небольшие отличия. Если нет уверенности в способе обслуживания или ремонта, обратитесь к специалисту.

### Как работает

Есть три разновидности комнатных электрообогревателей: радиационного (или лучевого) типа, конвекционные и вентиляторные. У них есть общие свойства, и они могут иметь схожие проблемы.

#### Радиационные обогреватели

Базовые радиационные обогреватели - обычно это электрокамины - вырабатывают теплоту за счет электрического тока, проходящего по проводнику с высоким сопротивлением. При таком сопротивлении ток докрасна раскаляет открытую проволоку. В некоторых электрокаминах проволока наматывается на керамическую трубку. В другом варианте проволока располагается в термостойкой трубке из кварцевого стекла, которая при нагреве начинает светиться. Такие приборы обычно называют инфракрасными обогревателями.

Рис. 1 Радиационный обогреватель, устройство.

| 1. Отражатель | 6. Переключатель мощности |
| --- | --- |
| 2. Нагревательный элемент | 7. Клеммная колодка |
| 3.Держатель нагревательного элемента | 8. Земляная клемма |
| 4. Гайка крепления элемента | 9. Прижимная планка шнура |
| 5. Шнур питания | 10. Предохранительная решетка |

В большинстве радиационных обогревателей мощность обогрева регулируется различными сочетаниями имеющихся нагревательных элементов. Полированная металлическая поверхность, установленная позади нагревательных элементов, отражает тепло в сторону помещения. Проволочная решетка, закрывающая прибор спереди, предохраняет от контакта с источником тепла.

Некоторые электрокамины ставятся в реальный камин и снабжены имитацией горящих поленьев или угля. Мягкое свечение обеспечивается подкрашенными лампами, установленными под рельефным изображением огня, выполненным из жаропрочного материала.

Рис. 2 Электрокамин с имитацией горящих поленьев

В некоторых случаях металлические лопастные колеса с прорезями, вращающиеся исключительно за счет поднимающегося от ламп теплого воздуха, создают дополнительный эффект мерцающего пламени.

#### Конвекционные обогреватели

У конвекционного обогревателя нагревательные элементы стоят внутри металлического кожуха прибора и видны только через вентиляционные отверстия сверху и снизу прибора.

Рис. 3 Конвекционный обогреватель

Здесь нет движущихся элементов или отражателей для распределения тепла. Вместо этого нагретый воздух поднимается вверх за счет естественной конвекции и выходит через верхние вентиляционные отверстия. Воздух, который всасывается в нижние вентиляционные отверстия, в свою очередь, также нагревается и поднимается, создавая тем самым циркуляцию воздуха по всей комнате. Это весьма эффективная система, которая обеспечивает хороший уровень общего комфорта.

Рис. 4 Конвекционный обогреватель, устройство

| 1. Верхняя вентиляционная решетка | 7. Шнур |
| --- | --- |
| 2.Термозащита | 8. Клеммная колодка |
| 3. Индикатор | 9. Выключатели нагревательных элементов |
| 4. Ручка регулировки температуры | 10. Нижняя вентиляционная решетка |
| 5. Термостат | 11. Зигзагообразный нагревательный элемент |
| 6. Земляная клемма |  |

Конвекционные обогреватели могут быть оснащены открытыми (спиральными) нагревательными элементами на слюдяных или керамических держателях. В современных обогревателях, скорее всего, будут установлены элементы с зигзагообразным монтажом проволоки на жаростойких держателях.

Вместе с обычными выключателями на большинстве конвекционных обогревателей стоят переключатели мощности, которые подключают разные сочетания нагревательных элементов. Регулируемый термостат позволяет поддерживать выбранную температуру. Защиту от перегрева обеспечивает термовыключатель максимального тока.

#### Вентиляторные обогреватели

Вентиляторные обогреватели (их называют воздушными обогревателями, тепловыми пушками, тепловентиляторами и т. п.) являются наиболее распространенными обогревательными приборами. Хотя они малы по размерам, они могут обогревать большие объемы воздуха относительно быстро, что делает их весьма удобными в качестве дополнительных средств отопления.

Рис. 5 Вентиляторный обогреватель

Всасываемый вентилятором в обогреватель воздух проходит мимо спирали или зигзагообразного элемента - аналогичных элементам в конвекционных обогревателях. Выключатели или круговой переключатель позволяют задействовать разное количество элементов, что регулирует количество теплоты. У большинства моделей есть также функция холодного воздушного потока. Большинство обогревателей имеют терморегулятор и тепловую защиту.

Рис. 6 Вентиляторный обогреватель, устройство

| 1. Зигзагообразный нагревательный элемент | 6. Термостат |
| --- | --- |
| 2. Воздухозаборная решетка | 7. Шнур |
| 3. Крыльчатка | 8. Переключатель |
| 4. Электродвигатель | 9. Тепловая защита |
| 5. Ручка регулировки температуры | 10. Отверстие выпуска воздуха |

Некоторые вентиляторные обогреватели монтируются на стойке с механизмом, который поворачивает весь обогреватель из стороны в сторону, чтобы направлять теплый воздух в большее пространство.

### Чистка обогревателей

Прежде чем чистить любой электрообогреватель, выньте его вилку из розетки и дайте ему полностью остыть.

##### Чистка радиационных обогревателей

Радиационные электрообогреватели требуют немногого в плане чистки, за исключением поддержания чистоты отражателя. Чтобы не повредить непрочные элементы, желательно их предварительно снять перед чисткой отражателя, но это не обязательно, если вы можете быть достаточно аккуратны. Выньте вилку из розетки и поднимите защитную решетку, которая может крепиться винтами. Протрите отражающую поверхность чуть влажной тканью, а потом насухо протрите чистой салфеткой для вытирания пыли - не пользуйтесь полиролью для металла или абразивными чистящими средствами.

Рис. 7 Протрите отражатель салфеткой для пыли

Рис. 8 Сметите пыль с холодного элемента

Перед включением обогревателя, который не включался в течение летнего периода, осторожно сметите пыль с нагревательных элементов мягкой кистью.

##### Чистка конвекционных обогревателей

Регулярно проверяйте состояние нижних вентиляционных отверстий конвекционного обогревателя. При необходимости пылесосом и мягкой кистью с них удалите пыль, пух и мусор.

Рис. 9 Удалите пыль их конвекционного обогревателя

##### Чистка вентиляторных обогревателей

Большинство современных вентиляторных обогревателей имеют термостойкий пластмассовый корпус, который можно протирать слегка влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь.

Рис. 10 Протрите корпус вентиляторного обогревателя

#### Разборка корпуса

Перед тем как снимать крышки или панели, обязательно вынимайте вилку из розетки.

У большинства радиационных и конвекционных обогревателей наружные панели корпуса крепятся самонарезающими винтами.

Рис. 11 Разборка конвекционного обогревателя.

Рис. 12 Разборка радиационного обогревателя.

Пластиковый корпус вентиляторного обогревателя обычно состоит из двух половин, скрепленных утопленными винтами. Для некоторых винтов требуется специальная отвертка. Если винты имеют разную длину, пометьте их, чтобы облегчить сборку прибора. Отвернув винты, поставьте вентиляторный обогреватель на стол и аккуратно разделите две половины корпуса, такчтобы отметить для себя, как расположены внутренние детали относительно друг друга и корпуса. При необходимости сделайте эскиз.

Рис. 13 Разборка вентиляторного обогревателя

Как и со всеми электроприборами с двойной изоляцией, важно возвратить все детали и провода в их первоначальное положение.

### ТЕМПЕРАТУРА НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

##### Терморегулятор установлен на слишком высокую температуру

Если в комнате все время слишком тепло для комфортных условий, начните с установки терморегулятора на максимум. Как только в комнате станет достаточно тепло, медленно вращайте ручку регулятора в сторону уменьшения мощности до щелчка или выключения индикатора. Теперь ваш обогреватель должен включаться и выключаться для поддержания установленной температуры.

Рис. 14 Начните с максимальной температуры

Рис. 15 Вращайте ручку в сторону уменьшения до щелчка

##### Терморегулятор установлен на слишком низкую температуру

Большинство комнатных обогревателей не включатся, если они отмечают, что окружающая температура выше установки термостата. Это не дефект. Однако поскольку в разных местах большого помещения температура может существенно отличаться, то, возможно, придется увеличить установленную температуру, чтобы сделать теплее «холодные места». В качестве альтернативы попробуйте переставить обогреватель в другую часть комнаты.

##### Неисправный регулятор температуры

Неисправный термостат или регулятор температуры может либо не выключить нагрев, и в комнате будет жарко, либо не включить прибор (сначала проверьте, не установлен ли регулятор на слишком низкое значение - см. выше).

Выньте вилку из розетки и снимите заднюю панель или разберите корпус, чтобы найти терморегулятор, который стоит непосредственно за ручкой регулировки температуры.

- Снимите наконечник с проводом с одного контакта (или с обоих) терморегулятора. Касаясь контактов щупами тестера, попросите кого-то вращать ручку регулятора. Начав с минимального положения, помощник постепенно поворачивает ручку до щелчка - в этом месте тестер должен показать сопротивление близкое к «0». Если во время этой проверки тестер показывает постоянно «0», либо постоянно показывает обрыв, значит, терморегулятор неисправен.

Рис. 16 Тестером проверьте терморегулятор

- Если терморегулятор окажется неисправным, снимите его ручку, стягивая ее вдоль оси вала.

Рис. 17 Снимите ручку регулятора

- Отверните крепежные винты за ручкой регулятора, чтобы снять терморегулятор.

Рис. 18 Отвинтите терморегулятор

- Затем выньте терморегулятор и установите его точную копию.

Рис. 19 Замените неисправный терморегулятор

Таким же образом можно заменить терморегулятор и в вентиляторном обогревателе, но поскольку в нем детали смонтированы очень плотно, то для упрощения проверки терморегулятора его лучше снять.

- Разобрав корпус, выставьте самую низкую температуру, а потом снимите ручку регулятора.

Рис. 20 Снимите ручку регулятора

- Выньте регулятор из прибора, чтобы можно было снять провода с контактов регулятора.

Рис. 21 Выньте терморегулятор

- Положите регулятор на стол и проверьте его, вращая вал регулятора до щелчка. При необходимости можно временно установить ручку.

Рис. 22 Щупами касайтесь контактов термовыключателя

##### Неисправная защита

Тепловая защита сделана для того, чтобы отключать прибор до достижения им опасной температуры. Мастер сможет заменить выключатель тепловой защиты, но так как чаще всего он является частью конструкции нагревательного элемента, то это, вероятно, будет экономически нецелесообразным.

##### Невозможно включить все элементы

Этот симптом часто встречается у обогревателей, у которых нагревательные элементы включаются один за другим. Сложное подсоединение проводов к блоку выключателей или вращающемуся переключателю затрудняет проверку, и ее лучше оставить мастеру.

Однако у простейших радиационных обогревателей один элемент включается сразу после включения прибора в сеть. Второй элемент подсоединяется обычным выключателем, увеличивая тем самым количество вырабатываемой теплоты. Проверить и заменить такой выключатель несложно и самому.

Пощелкайте выключателем, чтобы убедиться в его механической исправности, - вы должны слышать щелчки.

Рис. 23 Выключатель должен издавать слышимые щелчки

Рис. 24 Проверьте выключатель

Рис. 25 Вращающийся переключатель пусть проверит мастер

Для электрической проверки пометьте провода и тонкогубцами или маленькой отверткой снимите их наконечники с обоих контактов выключателя. Затем сожмите защелки с обоих концов выключателя и снимите его. Пометьте расположение сторон выключателя, чтобы не перепутать при сборке.

Прикоснитесь щупами тестера к контактам выключателя. Включение и выключение должно отражаться тестером. Если реакции тестера нет, покупайте замену.

Если проверки показали нормальную работу выключателя, то неисправен, возможно, нагревательный элемент.

### ЭЛЕМЕНТ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ

В случае вентиляторных обогревателей это означает, что вентилятор вращается, но прибор дает недостаточно тепла. Перед тем как что-то делать, убедитесь, что он не стоит в положении «холодного воздуха».

##### Терморегулятор установлен на слишком низкую температуру

См.

##### Сработала защита

Некоторые типы термовыключателей максимального тока после срабатывания самостоятельно включаются после остывания прибора, другие надо включать специально. Уточните по руководству пользователя.

Убедитесь, что прохождению потока воздуха через конвекционный или вентиляторный обогреватель ничто не мешает. Если защита срабатывает регулярно, проверьте прибор в сервисе.

##### Неисправный нагревательный элемент

Обычно достаточно визуального осмотра, чтобы обнаружить обрыв в спиральном или зигзагообразном нагревательном элементе.

Рис. 26 Визуально поищите обрыв в нагревательном элементе

В большинстве случаев дешевле купить новый прибор, чем заменить элемент, но все же есть смысл попросить подсчитать стоимость замены в комбинированном радиационно-конвекционном обогревателе.

Если не греет только радиационный элемент, то, возможно, не работает переключатель (см.). Однако, может быть, будет проще сначала проверить элемент. Для этого:

- Снимите защитную решетку, закрывающую нагревательные элементы.

Рис. 27 Снимите защитную решетку

- Ослабьте крепежные гайки с обоих концов стержневых ж нагревательных элементов и выньте элементы из их металлических держателей.

Рис. 28 Ослабьте крепежные гайки

- Положите стержневой элемент на стол и прикоснитесь щупами тестера к контактам на концах элемента. Если индикатор тестера не активируется, купите замену - точно такого же размера и с такими же контактами. Установив новый элемент, затяните гайки, чтобы обеспечить хороший контакт.

Рис. 29 Положите элемент на стол и проверьте его

Стеклянные инфракрасные нагревательные элементы могут иметь аналогичное крепление или обычные простые наконечники. Для демонтажа последних возьмите элемент (обернув тканью) около одного конца и сдвигайте его вдоль оси, сжимая пружину. Второй конец выйдет из зацепления. Стеклянные элементы довольно хрупкие, так что будьте осторожны.

Рис. 30 Два типа стеклянных нагревательных элементов

Рис. 31 Снимайте стеклянный элемент с обычными наконечниками, сдвигая его в сторону

##### Плохой контакт

Поскольку комнатные обогреватели переносят с места на место, то контакты внутри прибора могут ослабеть. Посмотрите, нет ли ослабленных контактов или сломанных наконечников, и попробуйте подтянуть винтовые и гаечные клеммы.

Рис. 32 Подтяните ослабленные контакты

Единственный способ убедиться в нормальной работе внутреннего электромонтажа - проверить его с помощью специалиста. Попросите одновременно заменить все контактные группы с признаками перегрева (потемнение).

### ГРЕЕТ, НО НЕТ ПОТОКА ВОЗДУХА

Этот дефект относится только к вентиляторным и конвекционным обогревателям.

##### Заблокированы вентиляторные отверстия

Убедитесь, что ничего не загораживает выпускные вентиляторные отверстия и воздухозаборные вентиляторные отверстия не засорены пылью и пухом.

Рис. 33 Сметите пыль и пух с вентиляторных отверстий

Если заблокированные вентиляторные отверстия оставить без внимания на определенный период, то сработает тепловая защита.

##### Заблокированный вентилятор

Если лопастное колесо внутри вентиляторного обогревателя вращается слишком медленно или заблокировано, то воздушный поток будет недостаточным и в конце концов сработает защита.

- Выньте вилку вентиляторного обогревателя из розетки, разберите корпус и снимите крыльчатку с оси - обычно достаточно просто стянуть ее с вала, но сначала поищите фиксирующие приспособления.

Рис. 34 Снимите крыльчатку с оси

- Удалите всю пыль, пух и другой мусор из области подшипника электродвигателя.

Рис. 35 Удалите пух с подшипника электродвигателя

- Продлить жизнь подшипника поможет капля светлого машинного масла. Масла нужно чуть-чуть - не надо брызгать из аэрозольного баллончика.

Рис. 36 Капните масла в подшипник

- Если двигатель легко снимается (возможно, при отворачивании пары винтов), капните немного масла и на нижний подшипник.

Рис. 37 Смажьте также и нижний подшипник.

В старых вентиляторных обогревателях крыльчатки могут стоять на обоих концах вала двигателя. Если вы снимали эти крыльчатки, то ставьте их каждую именно на тот конец, где она стояла.

##### Неисправный электродвигатель вентилятора

Если электродвигатель вентилятора сломался, то его замена, вероятно, окажется экономически невыгодной. Тем не менее попросите подсчитать стоимость такого ремонта.

##### Плохой контакт

См.

##### Неисправный выключатель

Вращающийся переключатель должен проверять специалист.

### СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ

##### Нет электропитания

Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо УЗО.

##### Обогреватель не включен в розетку

Убедитесь, что вилка обогревателя вставлена в розетку и что в розетке есть напряжение.

##### Перегорел предохранитель вилки

Замените предохранитель вилки. Если предохранитель снова перегорит при включении прибора, обращайтесь в сервис.

##### Неправильное подсоединение вилки

Если возможно, снимите крышку вилки и проверьте правильность подсоединения проводов.

##### Обрыв в шнуре

У большинства комнатных обогревателей шнур питания крепится к доступным винтовым клеммам. В этом случае вы сможете самостоятельно проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его.

Рис. 38 Шнур, подсоединенный к винтовым клеммам,вы сможете проверить и заменить самостоятельно

Если неясно, как шнур подсоединен к клеммам, или если он припаян, меняйте шнур с помощью сервиса.

##### Неисправные нагревательные элементы

Нагревательные элементы обычно выходят из строя по одному, но тем не менее проверьте их все.

##### Неисправный выключатель

Не пытайтесь ремонтировать сложные вращающиеся переключатели или блоки выключателей. Замена выключателей может оказаться нерентабельной, но стоит попросить подсчитать стоимость ремонта комбинированного радиационно-конвекционного обогревателя.

##### Неисправный терморегулятор

Часто можно заменить неисправный терморегулятор, если к ним есть доступ и для соединения применены обычные наконечники. Если соединения выполнены пайкой, обратитесь в сервис.

### ШУМИТ ПРИ РАБОТЕ

Этот дефект относится только к вентиляторным обогревателям, так как в них есть движущиеся части.

##### Пыль и пух на вентиляторе

Большое скопление пыли и пуха на лопастном колесе может его разбалансировать. Выньте вилку из розетки и очистите крыльчатку и воздухозаборные от верстия мягкой кистью.

##### Сухие подшипники двигателя

Попробуйте смазать подшипники электродвигателя. Если это не решит проблему, узнайте в сервисе, есть ли смысл менять двигатель.

### НЕТ ЭФФЕКТА ГОРЕНИЯ

При создании эффекта горения слабая конвекция от специальных цветных ламп подсветки медленно вращает легкие металлические лопастные колеса, или крыльчатки, установленные непосредственно над лампами. При вращении каждый такой «вентилятор» отбрасывает блики света от лампы, создавая иллюзию мерцающего пламени.

##### Перегоревшая лампа

Для замены лампы отверните винты крепления рельефного изображения огня и снимите его с прибора. Проверьте, какой у лампы цоколь - винтовой, байонетный или другой, и купите точную замену.

Рис. 39 Замена лампы

##### Соскочило лопастное колесо

Если при перемещении обогревателя крыльчатка или обе крыльчатки соскочили, то цветные лампы продолжают подсвечивать «костер», но эффекта мерцания огня нет. Снимите изображение поленьев или углей, как описано выше, и поищите крыльчатку в расположенном ниже отделении. Поставьте крыльчатку на ее ось и проверьте, свободно ли она вращается.

Рис. 40 Поставьте крыльчатку на место.

### ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не используйте комнатные обогреватели для сушки или проветривания одежды. Ни в коем случае не загораживайте вентиляционные отверстия.

- Не ограничивайте доступ воздуха к вентиляторным или конвекционным обогревателям.

- Не ставьте обогреватели слишком близко к мебели. Не допускайте, чтобы занавески могли случайно закрыть вентиляционные отверстия.

- Перед включением вилки в розетку убедитесь, что все решетки, крышки и панели на своих местах и в хорошем состоянии.

- Ни в коем случае не оставляйте включенный обогреватель без присмотра, если дети могут иметь к нему доступ или пожилые люди могут упасть на него.

- Регулярно проверяйте состояние шнура. Не допускайте его попадания на защитную решетку электрокамина или на вентиляторные отверстия конвекционного и вентиляторного обогревателя.

- Если у вашего обогревателя шнур хранится в компактном состоянии, перед включением не забудьте полностью размотать его.

- Ни в коем случае не пользуйтесь переносными обогревателями в ванных или душевых комнатах.

- Не пользуйтесь переносными обогревателями вне помещений.

- Перед чисткой или проверкой неисправностей обязательно выньте вилку обогревателя из розетки.

- Помните, что нагревательные элементы какой-то период остаются горячими после выключения прибора. Дайте им достаточно времени, прежде чем приступать к чистке или обслуживанию прибора.

- Убедитесь в правильности подсоединения вилки и соответствии номинала предохранителя.

- После ремонта или техобслуживания важно вернуть все детали и провода в их первоначальное положение. При разборке пометьте положение каждой детали.

- Если прибор имеет заземление, необходимо его проверить с помощью тестера. Многие вентиляторные обогреватели имеют двойную изоляцию. При сомнениях проконсультируйтесь в сервисе.

- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную| УЗО, а затем включите. Если УЗО сработает, для проверки прибора обратитесь к специалисту.

#### 15. Ремонт соковыжималок.

Электросоковыжималки, как известно, предназначены для получения сока из фруктов и овощей путем их измельчения и центрифугования. Эти приборы также используют для шинковки и резки фруктов и овощей на ломтики.
Электросоковыжималки в зависимости от дополнительных функций и конструктивных элементов делят на четыре категории: высшая, первая, вторая и третья. Дополнительными элементами, расширяющими возможности электросоковыжималок являются:

- устройства для терки сырых овощей, шинкования и резки овощей, перемешивания жидкостей, измельчения овощей и фруктов;

- электротормоз;

- устройство для хранения соединительного шнура;

- регулятор частоты вращения;

- дополнительный фильтр для лучшей очистки сока

Классификация отечественных электросоковыжималок

| Производительность |  | Обозначение исполнений при способе удаления из центрифуги отжатых остатков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ручной | Полуавтоматический | Автоматический |
| Малая | М | СВМР |  |  |
| Средняя | С |  | СВСП | СВСА |
| Повышенная | П |  | СВПП | СВПА |

#### Электросоковыжималка  "Сок"

Остановимся на конструкции распространенной электросоковыжималки "Сок". Этот прибор относится к типу СВМР. Основным его элементом является корпус электродвигателя, в котором четырьмя винтами закреплен асинхронный электродвигатель. На валу электродвигателя на штифтах закреплена платформа. К поверхности платформы пластмассовой гайкой прикручены сетчатая корзина и терочный диск (Рис. 1). По стенкам сетчатой корзины уложена пластмассовая перфорированная лента. На корпус с двигателем устанавливается и фиксируется корпус электросоковыжималки, в котором имеется окно для загрузки продуктов. На корпусе электропривода находится выключатель электродвигателя, приводящего во вращение сетчатую корзину и терочный диск.

|  | Устройство электросоковыжималки "Сок" Корпус электропривода; Электродвигатель; Корпус соковыжималки; Сетчатая корзина; Терочный диск; Крышка; Пластмассовая лента; Платформа; Выключатель |
| --- | --- |

Работает электросоковыжималка следующим образом. Продукты закладываются через загрузочное окно и подаются толкателем к ножам терочного диска. Включается прибор и начинается измельчение продуктов. Под действием центробежной силы измельченные продукты отбрасываются на стенки корзины и через отверстия в перфорированной ленте попадают в лоток и стекают в приготовленную посуду.

##### Основные неисправности электросоковыжималок и способы их устранения

| Вид неисправности электросоковыжималки | Способ устранения |
| --- | --- |
| Прибор не включается | Проверить исправность шнура, выключателя, обмоток электродвигателя. |
| Электродвигатель гудит, вал не вращается | Ослабить стяжки пакета статора и после их закрепить. Проверить состояние подшипников и при необходимости добавить смазку. |
| Сильная вибрация прибора | Проверить качество сборки всех деталей, надежность закрепления терочного диска и корзины на валу платформы |

# 16.  Ремонт электроплит.

Традиционная электрическая плита представляет собой отдельно стоящий комбинированный электроприбор, объединяющий в себе собственно плиту с конфорками, духовой шкаф и, как правило, гриль. В современной модульной кухне эти элементы часто устанавливаются отдельно. Теоретически ремонт и обслуживание объединенного аппарата и отдельных модулей одинаковы. Однако доступ к встроенным приборам может быть сложным и трудоемким, поэтому вполне оправданно полагать, что ремонтно-сервисные операции лучше оставить профессионалам - за исключением простейшей чистки и ухода.

Необходимо подчеркнуть, что данные здесь рекомендации и советы относятся только к электрическим духовкам, плитам и грилям Газовые приборы этого типа, включая комбинированные газово-электрические модели, должны обслуживаться только специалистами сервиса.

### Как работает плита

Несмотря на все достижения техники и стилевые изменения, самые простые приборы этого вида используют узлы, которые мало отличаются от более ранних моделей. Каждая плита (может называться варочная или жарочная панель, поверхность или стол) состоит из нескольких отдельно управляемых нагревательных элементов - конфорок.

Рис. 1 Устройство электроплиты

| 1. Регуляторы мощности | 10. Панель внутренней облицовки |
| --- | --- |
| 2. Клеммная коробка | 11. Фиксатор защелки |
| 3. Спиральная конфорка | 12. Гнездо защелки |
| 4. Опорная планка конфорок | 13. Прокладка дверцы |
| 5. Датчик термостата духовки | 14. Нагревательный элемент гриля |
| 6. Петля | 15. Ободок |
| 7. Стопор петли | 16. Шнур питания |
| 8. Монтажная планка нагревательного элемента духовки | 17. Земляная клемма |
| 9. Нагревательный элемент духовки | 18. Ручки регуляторов |

##### Спиральные конфорки

Спиральные конфорки, похожие на нагревательный элемент в электрочайниках, в принципе представляют собой обычные ТЭНы (трубчатые электронагреватели) и служат для нагрева кастрюль и сковород. Одинарные и двойные спиральные конфорки выглядят практически одинаково: двойная представляет собой две спирали -одна вокруг другой. Такие конфорки регулируются поворотными переключателями с плавной регулировкой мощности.

Рис. 2 Спиральная конфорка

##### Сплошные конфорки

Сплошные, или, как их называют, блиновые, конфорки имеют сплошную плоскую поверхность. Нагрев в такой конфорке производится двумя или тремя нагревательными элементами, стационарно закрепленными снизу сплошной металлической пластиной. Количество теплоты обычно регулируется поворотным переключателем, который подключает нагревательные элементы в различных комбинациях.

Рис. 3 Сплошная конфорка

Поворотный переключатель у этих конфорок имеет несколько фиксированных положений и является переключателем со ступенчатой регулировкой мощности, чем отличается от регулятора мощности спиральной конфорки.

##### Галогенные конфорки

Прямые или круглые нагревательные элементы сгруппированы под гладкой, без наружных деталей, стеклянной поверхностью варочной панели. Внешне эти нагревательные элементы напоминают лампы заливающего света для наружного освещения.

При включении галогенные элементы быстро нагревают конкретные области плиты. Мощность регулируется регуляторами, похожими на поворотные переключатели со ступенчатой регулировкой для блиновых конфорок. В каждой группе элементов есть температурный ограничитель, защищающий от перегрева.

Рис. 4 Регулировка мощности электроплиты

##### Керамические конфорки

Сам нагревательный элемент выполнен из проволочной спирали, которая уложена в похожий на лабиринт канал, сделанный в основе из мягкой керамики или слюды. Форма или рисунок каждого канала разработана так, чтобы элемент нагревал максимально возможную поверхность. Керамические конфорки монтируются только под поверхностью стеклокерамических варочных панелей, часто в комбинации с 2 галогенными конфорками. Обычно для регулировки мощности 2 керамических конфорок используются переключатели с плавной 2 регулировкой. Распространенной деталью является и температурный ограничитель.

### КАК РАБОТАЕТ ДУХОВКА

Теплота, необходимая для приготовления пищевых продуктов в духовке, вырабатывается ТЭНами. Проволока с высоким сопротивлением, которая нагревается при прохождении по ней тока, расположена внутри металлической оболочки. Проволока окружена изоляционным материалом (магнезия), чтобы предупредить касание металла оболочки. В процессе производства этого типа нагревательных элементов им можно придавать различную форму, в зависимости от предполагаемого применения.

Нагрев в духовом шкафу устанавливается с помощью терморегулятора, который просто включает и выключает нагревательные элементы для поддержания нужной температуры.

У большинства духовок есть таймер, который может автоматически включать ее в установленное время и выключать через определенный период. Предварительная установка времени и температуры позволит готовить пищу во время вашего отсутствия.

В обычных духовках нагревательный элемент устанавливается под панелями с каждой стороны шкафа или иногда сверху и снизу. Духовка с конвекцией, то есть с вентилятором, оборудована обычно одним кольцевым ТЭНом, окружающим небольшой электровентилятор, который обеспечивает циркуляцию нагретого воздуха. Вентилятор и нагреватель расположены за перфорированной панелью в задней части духового шкафа. Духовки с вентилятором обеспечивают равномерное распределение жара по всей духовке.

##### Датчики посуды

Иногда спиральные и блиновые конфорки оснащаются датчиками присутствия посуды, которые отключают конфорку при достижении кастрюлей температуры, при которой содержимое может от кипения начать выплескиваться через край.

Рис. 5 Датчик посуды

### КАК РАБОТАЕТ ГРИЛЬ

Гриль - это несколько больше, чем простая металлическая полочка или решетка, поддерживающая пищу под нагревательным элементом. Поддон собирает капли или крошки, которые падают с пищи в процессе готовки.

В некоторых грилях имеется несколько ТЭНов, которые могут включаться независимо друг от друга, что обеспечивает различные температурные режимы. Нагреватели управляются комбинированным регулятором. Иногда установлен только один нагревательный элемент, который может нагреваться до различных температур, зависящих обычно от положения переключателя с плавной регулировкой мощности.

Иногда гриль встраивается в дополнительное отделение духовки. Его можно использовать для поддержания пищи в подогретом состоянии или готовить часть блюда, когда основная духовка полностью занята.

#### Чистка плит

Перед тем как начать чистку плиты, не забудьте отключить ее и дать полностью остыть всем нагревательным элементам. Прочтите инструкцию в отношении допустимых чистящих средств для вашей плиты и никогда не пользуйтесь грубыми абразивными чистящими средствами, которые рекомендуются для духовок.

##### Чистка спиральной конфорки

При любой возможности протирайте плиту, пока пролитое или выплеснувшееся на нее не затвердело. Это облегчает работу и дает возможность не прибегать к чистящим средствам, которые могут неблагоприятно подействовать на светлую эмалировку.

- Снимите хромированные кольца (ободки), которые окружают каждую конфорку, и вымойте их в чистой горячей воде.

Рис. 6 Снимите хромированные ободки

- Окружающую конфорки поверхность протрите влажной тряпкой, отжатой после смачивания горячей мыльной водой.

Рис. 7 Протрите горячей мыльной водой

- Если возможно, поднимите конфорку и той же тряпкой и протрите углубление под конфоркой. Можно использовать кухонную подушечку-мочалку из синтетической губки для очистки нагара, но не пользуйтесь для этого намыленной проволочной мочалкой.

Рис. 8 Протрите под варочной панелью

##### Чистка блиновых конфорок

Если для чистки сплошных чугунных конфорок использовать воду, то металл изменит цвет и на них образуются неприглядные ржавые пятна. Вместо этого нагрейте конфорку и выключите плиту. Нагрев обуглит попавшее на конфорку, что облегчит его удаление с помощью сухой подушечки-мочалки из синтетической губки после полного остывания конфорки. Ни в коем случае не применяйте проволочную мочалку.

##### Освежение поверхности конфорки

Для восстановления равномерного темно-серого цвета конфорок воспользуйтесь фирменным средством, которое, помимо освежения вешнего вида, еще и защитит металл. После чистки конфорки равномерно нанесите восстановитель на чуть теплую конфорку, а затем включите ее в среднее положение для закрепления эффекта.

Рис. 9 Воспользуйтесь фирменным средством для освежения конфорки

В качестве альтернативы капните несколько капель масла для жарки на холодную конфорку и равномерно разотрите их газетой. Излишек масла удалите чистой газетой. При пользовании плитой защитный слой быстро исчезает, поэтому масло стоит наносить каждый раз при чистке конфорок.

Рис. 10 Излишек масла удалите чистой газетой

#### ЧИСТКА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ

Стеклокерамические плиты (с конфорками разнообразных типов: рапидными, High Light, керамическими, галогенными и пр.) можно чистить только специальными чистящими средствами и рекомендованными для этого инструментами. Можно приобрести комплекты для чистки со всеми необходимыми инструментами и материалами.

Рис. 11 Пользуйтесь специальными средствами для чистки стеклокерамических плит

Использование других средств может повредить стеклянную поверхность плиты или панели и сократить срок ее эксплуатации.

- Входящим в комплект скребком (бритвенное лезвие с ручкой) удалите пригоревшие отложения.

Рис. 12 Удалите пригоревшие отложения

- Бумажным полотенцем нанесите специальную чистящую пасту, а затем протрите поверхность чистым полотенцем или мягкой тканью.

Рис. 13 Нанесите специальную чистящую пасту

- В заключение отполируйте плиту входящей в комплект влажной салфеткой.

Рис. 14 Отполируйте плиту

#### ЧИСТКА ДУХОВОК

В целом чистящие средства для духовок более агрессивны в плане коррозии, чем средства, рекомендованные для конфорок, и необходимо обязательно прочитать инструкцию изготовителя, прежде чем пользоваться ими. Не применяйте эти средства для чистки мягких уплотнителей дверцы. Перед чисткой духовки наденьте защитные очки и перчатки, а также обеспечьте хорошую вентиляцию кухни.

Рис. 15 Чистящие средства для духовок

После выдержки очистителя в духовке в течение предписанного периода вытрите ее влажной тканью или губкой, а затем тщательно протрите поверхности сухими бумажными полотенцами, так чтобы не оставалось никаких белых порошкообразных отложений или налета.

Рис. 16 Нанесите аэрозоль внутрь духовки

Рис. 17 Начисто вытрите влажной тканью

##### Чистка панели управления

Протрите панель управления влажной тканью, а затем сухим бумажным полотенцем. Абразивные чистящие средства могут повредить светлую эмалировку и пластиковые ручки переключателей.

Рис. 17 Протрите панель управления влажной тканью

#### ДУХОВКИ С САМООЧИСТКОЙ

Некоторые духовки позиционируются как самоочищающиеся. Это означает, что внутренние панели (или некоторые из них) покрыты так называемой каталитической эмалью, которая «сбрасывает» обычное отложение жиров при нагреве духовки. У некоторых моделей - с так называемой пиролитической эмалью - есть специальный режим «Только очистка», при котором духовой шкаф нагревается до очень высокой температуры. Не используйте для таких духовок чистящие средства или абразивные вещества. Это приведет к необратимому повреждению покрытия и снизит его эффективность.

#### ДОСТУП К ЭЛЕМЕНТАМ ПЛИТЫ

Обычно можно отвернуть винты крепления металлических панелей в задней части отдельно стоящей плиты и получить доступ к электромонтажу панели управления и переключателей, а также к клеммной коробке плиты. Когда будете снимать панель, наденьте защитные перчатки, так как кромки могут быть очень острыми. Не рекомендуется снимать заднюю панель, так как она может быть структурным (несущим) элементом конструкции.

##### Демонтаж дверцы

Для облегчения доступа и облегчения чистки иногда можно снимать сбалансированные дверцы с нижними петлями.

Рис. 18 Демонтаж дверцы

Перед этим петли надо зафиксировать, чтобы преодолеть сопротивление пружин внутри дверцы. Обычно это можно сделать несколькими способами: как правило, с помощью либо накидывания металлической фиксирующей петли, либо поворота, например, монетой, металлического фиксирующего диска (посмотрите в руководстве). Затем дверцу вместе с петлями можно вынуть. На место дверцу возвращайте осторожно, не отключая фиксацию петель.

Рис. 19 Зафиксируйте петлю проволочной петлей

Рис. 20 Или монетой поверните металлический диск

### РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ

##### Первым делом

Прежде чем вызывать мастера или искать серьезные неисправности, посмотрите моменты, указанные ниже в списке. Простая забывчивость или невнимательность очень часто могут быть причиной видимости проблемы.

- Включен ли выключатель плиты на щитке?

- Не был ли случайно включен таймер плиты?

- Тот ли переключатель включен, который нужно, - для конфорки, для духовки, для гриля?

#### КОНФОРКА НЕ ГРЕЕТ

##### Неподходящая посуда

Неправильный выбор посуды может создать впечатление, что конфорка плохо греет. Здесь важен хороший контакт между дном посуды и конфоркой, поэтому не пользуйтесь старыми кастрюлями и сковородами со вмятинами на дне и с выпуклым или вогнутым дном.

Посуда со слишком маленьким дном не будет получать всю теплоту от конфорки. Это приведет к лишним затратам энергии и повышенной плате за нее.

##### Неисправный нагревательный элемент

Не пытайтесь заменить блиновые конфорки или нагревательные элементы стеклокерамической варочной панели. Их должен менять специалист сервиса. То же касается и различных встраиваемых плит.

Простые спиральные элементы продаются повсеместно, и большинство из них легко заменяется. Описанный здесь тип конфорки имеется во многих моделях свободно стоящих плит. На других моделях нагревательные элементы могут демонтироваться индивидуально. Если ваши ТЭНы существенно отличаются от показанных здесь, то для их проверки и замены обращайтесь в сервис.

- Поднимите всю варочную панель, чтобы иметь возможность отвернуть винты крепления монтажной планки пары нагревательных элементов. На такой же планке установлена вторая пара элементов с другой стороны плиты.

Рис. 21 Отверните монтажную планку

- Снимите металлическую опору, которая держит элемент, перекрывая гнездо под ним.

Рис. 22 Снимите опору элемента

- Теперь можно снять монтажную планку и перевернуть ее, стараясь не повредить проводку, подходящую к элементам.

Рис. 23 Снимите монтажную планку

- Пометьте провода, а затем узкогубцами снимите наконечники проводов с контактов подозреваемого в неисправности элемента.

Рис. 24 Отсоедините провода

- Щупами тестера прикоснитесь к контактам элемента. Если индикатор не отреагирует, то элемент надо заменять.

Рис. 25 Проверьте элемент на обрыв

- Ослабьте или отверните единственный винт по центру крепежной накладки элемента.

Рис. 26 Отверните винт крепления накладки

- Выньте контакты через отверстия в монтажной планке. Сборку проводите в обратном порядке, обеспечив возвращение всех деталей и проводов в первоначальное положение.

Рис. 27 Снимите неисправный элемент

##### Неисправный переключатель с плавной регулировкой

Описанная далее последовательность действий предназначена для проверки переключателя одинарного нагревательного элемента. Для переключателей сдвоенных элементов необходимо проделать то же самое для одинарного и для сдвоенного действия переключателя - поворот из положения «выкл» против часовой стрелки включает один элемент (обычно внутренний), а поворот из положения «выкл» по часовой стрелке включает и внутренний, и внешний элементы вместе. Будьте осторожны - не касайтесь горячего нагревательного элемента во время проведения этой проверки.

- Отключите настенный выключатель плиты, затем медленно вращайте ручку переключателя по часовой стрелке, начиная с положения «выкл». Должен послышаться щелчок, когда ручка дойдет до отметки самого слабого нагрева, - включился термовыключатель.

Рис. 28 Поворачивайте ручку до щелчка

- Медленно вращая ручку, вернитесь в положение «выкл» - должен послышаться щелчок, прежде чем ручка дойдет до положения «выкл», - термовыключатель отключился. Если при вращении ручки в том или ином направлении щелчка не слышно, значит, этот переключатель неисправен.

Рис. 29 Верните ручку в положение «выкл»

Оставив ручку в положении «выкл», отключите выключатель плиты на щитке и медленно поворачивайте ручку по часовой стрелке, до тех пор, пока снова не услышите щелчок, и оставьте ручку в этом положении. Если у плиты есть световой индикатор, то он должен оставаться зажженным во время проведения проверки.

Примерно через 5-10 секунд вы должны услышать еще один щелчок, когда термовыключатель автоматически отключится. Если щелчка нет и нагревательный элемент остается включенным, то этот переключатель с плавной регулировкой неисправен и подлежит замене.

Даже если переключатель нормально работает в низкотемпературном секторе регулировки, то все равно необходимо проверить его работу и при высоких температурах нагрева - см. далее.

- Поверните ручку в среднее положение. В этом положении термовыключатель должен автоматически включаться и выключаться, и вы должны слышать щелчки примерно через каждые 30 секунд.

Рис. 30 Поверните ручку в среднее положение

- Теперь поверните ручку на максимум. Через несколько минут ТЭН должен раскалиться докрасна и оставаться в этом состоянии.

Рис. 31 Поверните ручку на максимум

Если элемент нагревается на каждой стадии (при включенном выключателе плиты на щитке), то и переключатель, и ТЭН работают нормально. Если ТЭН в одних положениях ручки нагревается, а в других нет, проверьте его тестером. Если окажется, что нагревательный элемент нормальный, замените переключатель.

Обычно можно самостоятельно заменить переключатель в отдельно стоящей плите - вы можете отодвинуть ее от стены и снять панель, закрывающую переключатели. Со встроенными приборами это значительно сложнее, поэтому обращайтесь в сервис.

- Прежде чем начать, убедитесь, что вы отключили электроэнергию на щитке. Снимите по очереди ручки переключателей, записав, где какая стояла.

Рис. 32 Снимите по очереди ручки переключателей

- Отверните крепеж и снимите заднюю панель, закрывающую переключатели. Предварительно наденьте защитные перчатки, чтобы предохранить руки от острых кромок.

Рис. 33 Снимите заднюю панель

- Отверните крепеж монтажной планки переключателей в задней части плиты.

Рис. 34 Отверните крепеж монтажной планки переключателей

- Поверните монтажную планку так, чтобы можно было вывернуть пару винтов, которые держат неисправный переключатель.

Рис. 35 Отвинтите переключатель

- Пометьте или зарисуйте разводку проводов, соединенных с переключателем, а затем узкогубцами осторожно снимите наконечники проводов с контактов переключателя. Некоторые переключатели продаются с самоклеящимися бирками для маркировки проводов перед их отсоединением.

Рис. 36 Снимите провода

Новый переключатель устанавливается с помощью описанных на предыдущей странице операций, производимых в обратном порядке.

##### Неисправный переключатель со ступенчатой регулировкой

Переключатели со ступенчатой регулировкой, управляющие блиновыми конфорками, должны проверяться и заменяться специалистом.

##### Неправильное подсоединение ТЭНа

Единственный вариант удостовериться в правильности внутреннего электромонтажа прибора - проверить его силами мастера сервиса. Однако вы сможете хотя бы проверить состояние контактов подозреваемого элемента.

#### ГРИЛЬ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ

##### Не открыта дверца

У некоторых моделей нагревательный элемент не включится, если закрыта дверца отделения гриля.

Рис. 37 Не закрыта ли дверца гриля?

##### Неисправный ТЭН гриля

У большинства грилей, для того чтобы проверить и заменить нагревательный элемент, необходимо снять различные панели. А встроенную модель, возможно, придется вынимать из места установки, чтобы произвести замену. В этих случаях вызывайте специалиста сервиса.
Однако некоторые ТЭНы просто вставляются в соответствующие гнезда контактных колодок в задней части прибора. При возникновении неисправности их легко заменить.

- Для демонтажа этого вида ТЭНов не требуется больших усилий.

Рис. 38 Выньте элемент из его контактной колодки

- Положите элемент на стол и прикоснитесь к его контактам щупами тестера. Длинный центральный контакт -это земля. Если на контактах есть нагар, пригласите специалиста для проверки гнезд в задней части отделения гриля.

Рис. 39 Проверьте ТЭН на обрыв

При замене такого вставного ТЭНа убедитесь, что контакты вставлены до конца и что он имеет опору - обычно за счет пазов по сторонам отделения гриля.

##### Неисправный переключатель

Переключатель с плавной регулировкой для гриля очень похож на такой же переключатель конфорки. Проверка в целом одинакова для обоих переключателей, за исключением того, что ручку регулировки гриля, возможно, придется вращать дальше для установки низких и средних температур.

Рис. 40 Поверните ручку переключателя гриля для его проверки

Термовыключатель тоже может срабатывать в других пределах (дольше включаться и выключаться) по сравнению с переключателем конфорки. Заменяйте переключатель гриля с плавной регулировкой так, как описано. Если есть сомнения, обратитесь к специалисту.

Переключатели гриля со ступенчатой регулировкой должны проверять и заменять мастера сервиса.

##### Неисправность подсоединения ТЭНа гриля

Предоставьте проверку специалисту.

#### ДУХОВКА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

##### Неисправный ТЭН

Если неисправен какой-то из нагревательных элементов духовки, то она будет нагреваться медленно и неравномерно. Демонтаж ТЭНа духовки может быть сложной процедурой, особенно во встроенных моделях. Даже у отдельно стоящих моделей иногда требуется почти полностью разобрать прибор с демонтажом изоляции, чтобы снять нагреватели. Элементы в духовках с вентилятором лучше всего оставить профессионалам, так как доступ к ним тоже затруднен.

Однако некоторые нагревательные элементы духовок можно снимать изнутри духового шкафа, что позволяет их заменять относительно легко. Такой ТЭН будет иметь единственный крепежный винт в центре его крепежной накладки. Если крепежа не видно, то вызывайте специалиста.

- Отключите электроэнергию на щитке с предохранителями, затем снимите или отвинтите панели облицовки, закрывающие ТЭНы изнутри духовки.

Рис. 41 Снимите панели

- Отверните центральный винт на крепежной накладке каждого ТЭНа. Под этой накладкой может находиться дистанционная скоба.

Рис. 42 Выверните крепежный винт ТЭНа

- Осторожно выньте контакты из отверстий и пометьте, перед тем как отсоединять провода. Старайтесь не натягивать провода и не допускать их трения об острые кромки отверстий в задней части духовки. Неплохо надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки от стекловолокна теплоизоляции.

Рис. 43 Снимите наконечники проводов с контактов

- Положите нагревательный элемент на стол и прикоснитесь к его контактам щупами тестера. Если индикатор тестера не отреагирует, купите точную замену ТЭНа и установите ее.

- При первом включении в течение нескольких секунд новый нагревательный элемент может образовать немного дыма. Это просто обгорало защитное покрытие ТЭНа.

Рис. 44 Проверьте ТЭН на обрыв

##### Неисправный термостат

Единственный способ проверить, правильно ли термостат чувствует температуру, - поместить в духовой шкаф специальный термометр для духовок. Однако приведенная далее проверка поможет установить, вышел ли термостат из строя полностью.

- Включите электропитание и поверните ручку регулировки духовки на положение низкой температуры. Примерно через 10 минут духовка должна разогреться до такой степени, чтобы термостат выключил нагревательные элементы. У большинства моделей в этот момент отключается и световой индикатор.

Рис. 45 Поставьте низкое значение температуры

- Откройте дверцу духовки и выпустите жар. Через несколько секунд индикатор должен зажечься снова, показывая, что термостат опять включил ТЭНы.

Рис. 46 Выпустите жар

- Теперь поставьте ручку регулировки духовки в положение «выкл». Индикатор должен выключиться, и духовка должна нормально остывать.

Если духовка не работает так, как описано выше, обратитесь в сервис для проверки и возможной замены термостата.

#### ДУХОВКА ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ

##### Неисправный термостат

Наиболее вероятной причиной перегрева духовки обычно бывает термостат. Для его проверки пригласите мастера сервиса.

#### ДУХОВКА ПЛОХО НАГРЕВАЕТСЯ

Если ваша духовка медленно греется или готовка длится дольше, чем ожидалось, проверьте следующие моменты.

##### Неправильный режим

Убедитесь в том, что ручка регулировки стоит на правильной температуре.

##### Износ уплотнителя

Уплотнитель дверцы, сделанный из эластичной термостойкой резины или плетеной трубки, предназначен для предупреждения ухода тепла из духового шкафа. Если уплотнитель изношен или сбился со своего места, то духовка не будет способна сохранять установленную температуру.

Рис. 47

Уплотнители крепятся разными способами, но варианты с металлическими крюками или простыми пружинными держателями заменять наиболее просто. Для того чтобы снять уплотнитель, пружинные держатели сжимайте тонкогубцами.

Рис. 48 Некоторые уплотнители крепятся на крюках

Рис. 49 Другие - на пружинных держателях

Некоторые уплотнители сделаны в виде цельных прямоугольников с креплением по углам, другие просто проходят по верху, низу и бокам проема дверцы. Однако если непонятно, как крепится уплотнение, для его замены обратитесь в сервис.

##### Неисправная защелка дверцы

Изношенная или плохо пригнанная защелка дверцы может мешать плотному прилеганию дверцы к уплотнителю.

Если у вашей духовки регулируемый фиксатор защелки, гаечным ключом ослабьте контрящую гайку и по необходимости вворачивайте или выворачивайте фиксатор. Когда дверца будет пригнана, затяните контргайку.

Рис. 50 Ослабьте контргайку фиксатора защелки

Рис. 51 Вращением подберите нужное положение фиксатора

При износе язычка защелки дверцы духовки регулировка не поможет сделать прилегание дверцы достаточно плотным. У некоторых моделей для замены язычковой части защелки достаточно отвернуть два крепежных винта на внутренней поверхности дверцы. У других необходимо снять внутреннюю облицовку дверцы. Для этого:

- Отверните крепежные винты по кромке дверцы духовки.

Рис. 52 Выверните крепежные винты

- Снимите внутреннюю металлическую облицовку дверцы и осторожно отделите слой теплоизоляции внутри. Наденьте защитные перчатки для предохранения кожи от раздражения стекловолокном. Если у вас есть какие-то проблемы с легкими, имея дело с теплоизоляцией, наденьте обычный респиратор.

Рис. 53 Снимите внутреннюю облицовку дверцы

- Отверните винты, крепящие защелку к внутренней стороне облицовки.

Рис. 54 Отверните защелку

Затем снимите защелку и на замену установите точную ее копию. При сборке дверцы уложите изоляцию фольгой в сторону духового шкафа.

Рис. 55 Замените точной копией

##### Неисправный термостат

Неисправный термостат может отключать нагревательные элементы при слишком низкой температуре. Это называется раскалибровкой термостата. Однако возможно, один из ТЭ-Нов пришел в негодность, и в результате только одна половина духового шкафа будет нагреваться до требуемой температуры. Проверьте исправность нагревательного элемента, если его не сложно снять. В противном случае для проверки и замены элемента обратитесь к специалисту.

##### Вентилятор не гонит горячий воздух

Если единственный нагревательный элемент в духовке с вентилятором выходит из строя, то это бывает очевидным -духовка остается холодной. А вот недостаточный нагрев в такой духовке говорит, скорее всего, о плохой циркуляции воздуха внутри духового шкафа.

Обратитесь в сервис, чтобы мастер проверил скорость вращения вентилятора. Ее снижение может произойти в результате износа подшипников или деформации крыльчатки. Оба элемента заменяются по приемлемой цене.

#### НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВКИ

##### Перегорела лампа

Когда в духовом шкафу не зажигается освещение, отключите прибор выключателем на щитке и либо отверните круглый стеклянный плафон лампы освещения, чтобы добраться до лампы, либо подденьте прямоугольный плафон широкой отверткой.

Рис. 56 Отверните круглый плафон

Рис. 57 Прямоугольный плафон подденьте отверткой

Если замена лампы проблему не устранила, пригласите для этого мастера из сервиса.

#### ПЛИТА СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ

##### Отключен выключатель плиты

Убедитесь, что выключатель плиты на щитке включен.

##### Нет электропитания

Плита получает электропитание по отдельной от других электроприборов цепи. Не перегорел ли предохранитель этой цепи, или не сработал ли автомат или УЗО?.

#### ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед чисткой или техобслуживанием конфорок, духовки или гриля дайте прибору полностью остыть.

- Плиты, особенно встроенные модели, весят много, и с ними может быть трудно обращаться. При перемещении тяжелого прибора действуйте с помощником. Если перемещение будет проблематичным, вызывайте профессионального специалиста.

- Перед чисткой плиты, включая отдельные варочные панели, духовки и грили, обязательно выключайте прибор настенным выключателем плиты.

- Перед обслуживанием плиты она должна быть полностью обесточена. Простого выключения настенного выключателя плиты недостаточно - прибор необходимо отключить в самом щитке с предохранителями.

- Перед обслуживанием элемента внутри духовки, плиты или гриля в качестве последней проверки отключения электроэнергии снимите панель клеммной колодки и поднесите бесконтактный тестер к клеммам подсоединения шнура питания. Если нет уверенности в полном отключении электропитания, пригласите мастера -сервиса. Ни в коем случае не рискуйте.

Рис. 58 Поднесите бесконтактный тестер к клеммной колодке

- Внутренний электромонтаж плит выполнен специальным термостойким проводом. Обеспечьте правильную укладку проводов, так чтобы они не касались острых кромок и греющихся поверхностей. При сборке прибора верните все детали и провода в первоначальное положение.

Рис. 59 Обеспечьте правильную укладку проводов

- Относительно обычной проблемой для ТЭНов является слабая изоляция. Это может привести к перегоранию предохранителей либо срабатыванию автомата или УЗО, Попробуйте снова включить автомат или УЗО либо заменить перегоревший предохранитель, но если опять перегорит предохранитель либо сработает автомат или УЗО при включении электропитания, не пользуйтесь духовкой до тех пор, пока мастер не устранит проблему.

- Для проверки заземления электроплиты прикоснитесь одним щупом тестера к оголенной головке крепежного винта крепления наружной панели или неокрашенной металлической поверхности корпуса либо его панели. Вторым щупом прикоснитесь одного из двух крепежных винтов крышки выключателя плиты на щитке - они заземлены внутри выключателя плиты. Индикатор тестера покажет, заземлены ли металлические части прибора. Если тестер не реагирует, для проверки электроплиты воспользуйтесь услугами специалиста.

# 17. Ремонт вытяжного вентилятора.

|  | Вытяжные вентиляторы часто устанавливаются в ванных комнатах и кухнях, для того чтобы удалять из помещения влажный воздух и неприятные запахи. Будучи весьма простым электроприбором, вентилятор при регулярном и правильном уходе обычно создает мало проблем. |
| --- | --- |

### Как работает

Большинство бытовых вытяжных вентиляторов относятся к осевым разновидностям этого прибора - лопастное колесо в виде пропеллера установлено на оси электродвигателя. Воздух затягивается через решетку в передней части прибора и, проходя непосредственно через него, выводится наружу. Для предупреждения обратной тяги наружная решетка может иметь жалюзи, которые автоматически закрываются при выключении вентилятора. Осевые вентиляторы могут устанавливаться в окнах, а при дополнительном коротком воздуховоде некоторые модели могут встраиваться в стену.

Рис. 1 Осевой вытяжной вентилятор

| 1. Шнур электропитания | 4. Шнурок выключателя |
| --- | --- |
| 2. Воздухозаборная решетка | 5. Пропеллер |
| 3. Выключатель | 6. Наружная решетка-жалюзи |

Для преодоления сопротивления длинного воздуховода некоторые вытяжные вентиляторы выполнены в виде центробежных моделей - крыльчатка направляет воздух в стороны под прямым углом к оси электродвигателя.

Рис. 2 Центробежный вытяжной вентилятор

| 1. Заслонка выпускного отверстия | 5. Земляная клемма |
| --- | --- |
| 2. Крыльчатка | 6. Клеммная колодка |
| 3. Воздухозаборная решетка | 7. Шнур электропитания |
| 4. Электродвигатель |  |

Некоторые вентиляторы включаются вручную, обычно с помощью шнурового выключателя. Другие модели включаются автоматически, когда влажность в помещении достигает определенного уровня. Некоторые разновидности имеют встроенный таймер, который включает прибор через установленные промежутки времени.

В кухнях большинство вытяжных вентиляторов подключаются к соединительному устройству с предохранителем. Вытяжной вентилятор в ванной комнате может подключаться к шнуровому вводу, подключенному к соединительному устройству с предохранителем снаружи. Также вентилятор может быть подключен к осветительной цепи и управляться потолочным шнуровым выключателем.

### Оптимальная работа

Работа вентилятора не будет эффективной, если он не будет способен выводить из помещения требуемое количество воздуха, и никакой вентилятор не будет хорошо работать в месте, неудобном для забора вытягиваемого воздуха.

##### Производительность

Мощность, а точнее, производительность вентилятора следует подбирать в зависимости от типа помещения, в котором он будет установлен, и объема воздуха, который он должен удалять из этого помещения. Кухонный вытяжной вентилятор должен быть способен заменять воздух в ней 10-15 раз в час. В ванных смена воздуха требуется 6-8 раз в час, а при наличии душа - от 15 до 20 раз в час.

Отдельный туалет требует 6-10 смен воздуха в час. Для расчета минимальной мощности высчитайте объем помещения (длина х ширина х высота), а затем умножьте его на рекомендуемое количество смен воздуха в час - см. пример ниже.

| РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА |
| --- |
| Размер кухни |
| Длина | Ширина | Высота | Объем |
| 3,35 м | 3,05 м | 2,44 м | 24,93 куб, м |
| Количество смен воздуха | Объем | Производительность вентилятора |
| 15 в час х | 24,93 куб. м. | = 374 куб. м в час |  |

##### Расположение вентилятора

Удаляемый из помещения воздух должен заменяться свежим - обычно через дверь в другие части дома или квартиры. Если вентилятор расположен слишком близко к источнику свежего, заменяющего воздуха, то он будет создавать только местную вентиляцию и не будет оказывать заметного влияния на остальной воздух в помещении. Идеальное место - точно напротив источника заменяющего воздуха и достаточно высоко, чтобы вытягивать теплый воздух, который имеет свойство подниматься к потолку.

Рис. 3 Вентилятор напротив источника заменяющего воздуха

В кухне постарайтесь установить вытяжной вентилятор рядом с плитой, где он сможет без труда выводить запахи приготовления пищи и пар.

Рис. 4 Вентилятор рядом с плитой

Еще лучше установить вытяжку.

Если в помещении есть устройства с дымоходом (например, бойлер с угольной топкой), необходимо обеспечить адекватную вентиляцию такого помещения с притоком заменяющего воздуха. Это не позволит включенному вытяжному вентилятору втягивать газообразные продукты сгорания из дымохода обратно в помещение. Единственным исключением являются устройства с дымоходами с уравновешенной тягой, которые забирают свежий воздух непосредственно снаружи. При сомнениях проконсультируйтесь у теплотехника.

#### Автоматическое управление

Автоматические вытяжные вентиляторы оснащены регулировкой чувствительности гигростата и времени работы до автоматического выключения.

Регулировка электронной системы управления проста и, как правило, выполняется поворотом регулировочного винта маленькой отверткой. Обычно приходится сделать несколько небольших регулировок для подбора оптимального для вас режима работы вентилятора.

Рис. 5 Регулировка электронной системы управления

#### ЗАМЕНА ШНУРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Шнурок, который управляет выключателем, может оборваться - обычно в месте входа в корпус. У некоторых моделей его можно заменить любым похожим шнурком, пропустив его через отверстие в коромысле выключателя и завязав на конце узелок.

Рис. 6 Замена шнурка

У других моделей так просто заменить шнурок не удастся, и единственным выходом остается покупка нового выключателя со шнурком. Такой выключатель, как правило, вынимается из своего гнезда, а провода перемонтируются в помощью винтовых клемм.

Рис. 7 Замена выключателя с шнурком

Перед снятием крышки отсоедините вентилятор от электропитания.

Если ваш выключатель более сложный или нет ясности в подсоединении проводов, для его замены обратитесь в сервис. Для недорогих вентиляторов запасные части могут не продаваться.

#### ШУМНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

##### Требуется чистка

Если на лопастном колесе и двигателе накопились пыль и грязь, балансировка вентилятора может нарушиться и он будет работать с повышенным шумом.

Большинство людей чистят наружную решетку вытяжного вентилятора и не уделяют внимания удалению грязи и пыли изнутри электроприбора. Это стоит делать по крайней мере раз в год. Ваш вентилятор может отличаться от показанного здесь, но процедура чистки будет похожей. Перед тем как начать, отключите вентилятор от электропитания.

- Сметите пыль, накопившуюся на решетке вентилятора.

Рис. 8  Очистите решетку от пыли

- Снимите корпус или решетку, отвернув открытые крепежные винты или отсоединив защелки. Вымойте корпус или решетку теплой водой с мылом и высушите.

Рис. 9 Снимите корпус, чтобы почистить внутри

- Мягкой кистью и пылесосом очистите лопастное колесо от больших отложений пыли и пуха.

Рис. 10 Очистите от пыли крыльчатку

- Если возможно, снимите лопастное колесо и вымойте его теплой водой с мылом. Многие лопастные колеса просто надеваются с натягом на конец приводного вала -но перед приложением силы убедитесь, что колесо не крепится на валу установочным винтом без головки. Если колесо не съемное, просто очистите пыль за ним небольшой кисточкой.

Рис. 11 Снимите крыльчатку

- Электродвигатель чистите сухой кистью. Не мочите никакие электрические компоненты. При сборке вентилятора убедитесь, что лопастное колесо может свободно вращаться и не касается корпуса или других деталей.

Рис. 12 И сметите пыль сзади нее

#### ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

##### Не подключен

Некоторые вентиляторы подключены к соединительному устройству с предохранителем. Убедитесь, что соединительное устройство включено, и проверьте исправность предохранителя.

##### Нет электропитания

Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо УЗО.

##### Сработала защита

Некоторые модели оборудованы термовыключателем максимального тока, который отключает вентилятор для предупреждения перегрева электродвигателя. Если ваш вентилятор после остывания начинает работать снова, попробуйте почистить лопастное колесо и двигатель, чтобы защита не срабатывала.

Если защита срабатывает регулярно, проверьте прибор с помощью мастера сервиса.

##### Неисправный выключатель

Простой выключатель с винтовыми клеммами можно заменить, если в продаже есть такие запчасти к вашему вентилятору. Однако если ваш выключатель существенно отличается от показанного здесь, то проверяйте и заменяйте его с помощью сервиса.

Не забудьте обесточить прибор, перед тем как снимать корпус.

Некоторые выключатели крепятся пружинной фиксирующей шайбой, которую можно отсоединить маленькой отверткой. Другие надо вынуть из соответствующего гнезда. Если нет ясности, как снимается выключатель в вашем вентиляторе, обратитесь в сервис.

Рис. 13 Подденьте и снимите фиксирующую шайбу

Рис. 14 Или выньте выключатель из гнезда

Отсоединив от выключателя хотя бы один провод, воспользуйтесь тестером, чтобы проверить его исправность. Касаясь щупами контактов выключателя, включайте и выключайте его. Если индикатор тестера не реагирует, купите замену.

Рис. 15 Отсоедините провода

Рис. 16 Затем проверьте выключатель

##### Неисправный внутренний электромонтаж

Отсоединив питание, проверьте состояние всех внутренних контактов. Если явно ослабленных контактов нет, то проверить внутренний электромонтаж может только специалист.

Рис. 17 Подтяните все слабые контакты

##### Неисправный двигатель

Может быть неисправен электродвигатель. Однако если двигатели на замену и продаются, то все вместе, скорее всего, будет стоить почти столько же, сколько новый вентилятор.

#### ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед чисткой или техобслуживанием необходимо убедиться, что электропитание полностью отключено от цепи, к которой подключен вентилятор. Поэтому, пока он в нормальном рабочем состоянии, есть смысл установить, какая цепь подает на него питание. Для этого по очереди вынимайте предохранители или отключайте автоматы на щитке и включайте при этом вентилятор, пока не определите, какая цепь подает на вентилятор напряжение. Затем пометьте ее в щитке. Если не можете определить цепь питания вентилятора, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика.

- Прежде чем касаться любой детали внутри вентилятора, подключенного к соединительному устройству с предохранителем или .шнуровому вводу, в качестве последней проверки отключения электропитания снимите корпус и поднесите бесконтактный тестер к внутренней клеммной колодке прибора, к которой подсоединен шнур питания. Если нет уверенности, что прибор полностью отключен от электроэнергии, обратитесь в сервис.

- Большинство вентиляторов имеют двойную изоляцию, но те, у которых сзади металлическая панель, оборудованы заземлением. Для проверки заземления вентилятора этого типа прикоснитесь одним щупом тестера к земляному контакту вилки, а другим - к оголенной головке крепежного винта наружной панели, или неокрашенной металлической поверхности задней панели, или неокрашенной головки винта, соединяющего ее с корпусом. Индикатор тестера покажет, заземлены ли металлические части прибора.

- Если вентилятор подключен к соединительному устройству с предохранителем или шнуровому вводу, проведите ту же проверку заземления, но вместо касания земляного контакта вилки прикоснитесь щупом тестера к одному из крепежных винтов лицевой панели (крышки) соединительного устройства или шнурового ввода. Индикатор тестера покажет, есть ли контакт земли в приборе с землей в сети.

- Если ваш вентилятор подключен к осветительной цепи, то заземление должен проверять специалист.

| Приложение к варианту №1. Устройство холодильника |
| --- |
| Классический холодильник работает следующим образом: _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ На схеме : _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ |  |

| Приложение к варианту №2. Устройство чайника |
| --- |
| Чайник работает следующим образом: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ На схеме : 1_______________________________ 2_______________________________ 3_______________________________ 4_______________________________ 5_______________________________ 6_______________________________ 7_______________________________ 8_______________________________ _______________________________ |  |

| 3. Устройство фена |
| --- |
| Фен работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6______________________ 7______________________ 8______________________ 9______________________ 10_____________________ |  |

4. Устройство утюга

Утюг работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________

| 5. Устройство кофемолки |
| --- |
| Кофемолка работает следующим образом: На схеме : 1_______________________________ 2_______________________________ 3_______________________________ 4_______________________________ 5_______________________________ 6_______________________________ |  |

| 6. Устройство увлажнителя воздуха |
| --- |
| Увлажнитель работает следующим образом: На схеме : 1_______________________________ 2_______________________________ 3_______________________________ 4_______________________________ 5_______________________________ 6_______________________________ |  |

| 7. Устройство миксера |
| --- |
| Миксер работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6______________________ 7______________________ 8______________________ |  |

8. Устройство кондиционера

Кондиционер работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________

9. Устройство микроволновой печи

Микроволновая печь работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________

10. Устройство электродрели

Электродрель работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 8_________________________ 2______________________ 9_________________________ 3______________________ 10________________________ 4______________________ 11________________________ 5______________________ 12________________________ 6_______________________ 13________________________ 7_______________________ 15________________________

11. Устройство электролобзика

Электролобзик работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 10_________________________ 2______________________ 11_________________________ 3______________________ 12________________________ 4______________________ 13________________________ 5______________________ 14________________________ 6_______________________ 15________________________ 7_______________________ 16________________________ 8_______________________ 17________________________ 9_______________________ 18______________________________

| 12. Устройство газонокосилки |
| --- |
| Газонокасилка работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6______________________ 7______________________ 8______________________ 9______________________ 10_____________________ 11_____________________ 12_____________________ 13_____________________ |  |

| 13. Устройство электробритвы |
| --- |
| Электробритва работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ |  |

14. Устройство вентиляторного обогревателя

Вентиляторный обогреватель работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6_______________________ 7_______________________ 8_______________________ 9_______________________ 10_______________________

15. Устройство конвекционного обогревателя

Конвекционный обогреватель работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 10_________________________ 2______________________ 11_________________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6_______________________ 7_______________________ 8_______________________ 9_______________________

| 16. Устройство соковыжималки |
| --- |
| соковыжималка работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6______________________ 7______________________ 8______________________ 9______________________ |  |

| 17. Устройство электроплиты |
| --- |
| Электроплита работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6______________________ 7______________________ 8______________________ 9_____________________ 10_____________________ 11_____________________ 12_____________________ 13_____________________ 14_____________________ 15_____________________ 16_____________________ 17_____________________ 18_____________________ |  |

18. Устройство осевого вытяжного вентилятора

Осевой вытяжной вентилятор работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6_______________________

19. Устройство центробежного вытяжного вентилятора

Центробежный вытяжной вентилятор работает следующим образом: На схеме : 1______________________ 2______________________ 3______________________ 4______________________ 5______________________ 6_______________________ 7_______________________